## Slide 1
IDADE
COPA DA ÁRVORE
DIÂMETRO (suta e fitas de diâmetros)
CASCA
ALTURA

## Slide 2
IDADE
DIÂMETRO (suta e fitas de diâmetros)
CASCA
ALTURA
COPA DA ÁRVORE

## Slide 3: Idade
A idade é uma variável muito importante para a gestão dos povoamentos regulares
A sua determinação nem sempre é fácil, podendo encontrar-se os seguintes métodos:
  Observação
  Contagem de verticilos
  Contagem de anéis de crescimento após abate
  Extracção de verrumadas e posterior contagem de anéis

## Slide 4
IDADE
DIÂMETRO (suta e fitas de diâmetros)
CASCA
ALTURA
COPA DA ÁRVORE

## Slide 5: Diâmetro à altura do peito
O tipo de medição mais frequente é o diâmetro à altura do peito tomando-se como altura do peito a altura de 1.30 m a partir do solo
As razões pela preferência da medição do diâmetro a esta altura são
  a facilidade com que a operação de medição é realizada comparativamente à medição a outras alturas como a base da árvore
  o facto da influência das raízes na forma da árvore estar bastante reduzida a 1.30 m do solo

## Slide 6: Diâmetro à altura do peito
As razões da importância do diâmetro à altura do peito (d) são as seguintes:
  É uma variável a que facilmente se tem acesso, podendo assim ser medida em todas as árvores das parcelas de inventário
  Em comparação com outras variáveis da árvore, as medições de diâmetro são as mais fiáveis
  Os erros de medição e as suas causas são reconhecíveis e podem ser limitadas a um valor mínimo através de instrumentos e métodos de medição adequados e através de uma execução cuidada das operações de medição

## Slide 7: Diâmetro à altura do peito
As razões da importância do diâmetro à altura do peito (d) são as seguintes (cont.):
  É a base para o cálculo de outras variáveis como a área seccional à altura do peito, a chamada área basal da árvore (g), que é obtida através da fórmula g = πd2/4
  O diâmetro à altura do peito afecta o volume quadráticamente uma vez que o volume da árvore é o produto da área basal, altura (h) e factor forma (f) :
    v = g h f
  Pelo contrário, a altura e o factor forma entram apenas linearmente na expressão do volume

## Slide 8: Diâmetro à altura do peito
As razões da importância do diâmetro à altura do peito são as seguintes (cont.):
  A distribuição de diâmetros (nº de árvores em cada classe de diâmetros) de um determinado povoamento ou floresta é um importante resultado de um inventário, pois fornece uma valiosa informação sobre a sua estrutura, constituindo uma base importante para decisões económicas e de planeamento.
  A partir dos diâmetros à altura do peito procede-se ao cálculo da área basal do povoamento e à estimação do volume do povoamento
  A área basal é, além de tudo, um importante parâmetro para a caracterização da densidade de um povoamento.

## Slide 9: Regras para a medição de diâmetros
Qualquer que seja o aparelho utilizado para esta medição, há que haver uma especial atenção para que a medição seja feita exactamente a 1.30 ou a uma distância racional deste ponto sempre que surjam irregularidades no fuste
Em qualquer caso, antes da medição, deverá ser retirada a casca solta, líquenes ou fetos que estejam presentes no tronco no local de medição escolhido
Os casos em que a altura de medição não seja 1.30 m do solo deverão ser devidamente assinalados na ficha de campo ou noutro instrumento de registo que esteja a utilizar

## Slide 10: Regras para a medição de diâmetros
Árvore normal em terreno plano
Árvore inclinada em terreno plano

## Slide 11: Regras para a medição de diâmetros
Árvore direita em terreno inclinado
Árvore inclinada em terreno inclinado

## Slide 12: Regras para a medição de diâmetros
Árvore com raízes aéreas mais altas que 1 m
Árvore com embasamento com altura maior que 1 m

## Slide 13: Regras para a medição de diâmetros
Árvore com deformação a 1.30 m
Árvore bifurcada abaixo de 1.30 m

## Slide 14: Regras para a medição de diâmetros
Árvore bifurcada a 1.30 m ou acima
Rebentamentos de toiça

## Slide 15: Instrumentos de medição de diâmetros
Os aparelhos usados para a determinação do diâmetro das árvores são chamados dendrómetros, sendo os mais usuais
  A suta de braços paralelos
  A fita de diâmetros
Para a medição de diâmetros a alturas superiores temos:
  A suta finlandesa
  O relascópio de espelhos de Bitterlich
  O telerelascópio de Bitterlich

## Slide 16: Sutas
A suta consiste numa barra graduada e dois braços paralelos, um fixo e outro móvel, perpendiculares à barra
São geralmente usadas quando o diâmetro das árvores não excede os 60 cm
Geralmente são de aço ou de liga de alumínio

## Slide 17: Sutas
As características requeridas para as sutas são:
  devem ser leves, mas ao mesmo tempo robustas e estáveis face às condições climatéricas
  ambos os braços devem estar no mesmo plano e perpendiculares à barra no momento de medição, quando a pressão é aplicada na direcção do tronco. O braço móvel deve deslizar facilmente
Existem também as chamadas sutas electrónicas que possibilitam a leitura e armazenamento automático dos diâmetros

## Slide 18: Fitas de diâmetros
As fitas de diâmetro são fitas métricas que apresentam duas graduações, uma em cm e outra em cm/π. Assumindo uma secção circular, esta última corresponde ao diâmetro
No início a fita de diâmetros tem geralmente um espigão para fixação à árvore, o que facilita grandemente a medição
As fitas de diâmetros devem ser de um material tal que o comprimento e as graduações não sejam afectadas pelas condições climatéricas

## Slide 19: Erros associados à determinação do d
Para uma abordagem sistemática do tipo de erros que podem ocorrer na determinação dos diâmetros, faz-se a seguinte classificação
  Erros decorrentes das características do objecto a medir
  Erros dos instrumentos
  Erros de medição

## Slide 20: Erros relativos ao objecto
O problema da irregularidade da secção transversal do fuste
  Apesar da secção transversal do fuste a 1.30 se aproximar da forma circular, muitas vezes é mais larga numa direcção que na outra ou pode ter outro tipo de excentricidades
  No entanto, em termos de cálculo da área basal, assume-se que esta secção transversal é circular
  Deste modo, o objectivo da medição do diâmetro de uma árvore é obter o diâmetro de um círculo com a mesma área seccional que a árvore.

## Slide 21: Erros relativos ao objecto
O problema da irregularidade da secção transversal do fuste (cont.)
  Normalmente a medição de dois diâmetros cruzados (fazendo ângulos rectos entre si) fornece uma adequada precisão e estimativas não enviesadas para árvores individuais de secção elíptica
  A estimativa da área basal de uma árvore baseada na medição do perímetro é satisfatória mas ligeiramente enviesada, pois em árvores não verdadeiramente circulares a área basal será sobrestimada

## Slide 22: Erros relativos ao objecto
O problema da irregularidade da secção transversal do fuste (cont.)
  Ao estimar a área basal de um grande número de árvores a partir de uma única medição de diâmetro em cada árvore as áreas basais sobrestimadas numas árvores são compensadas pelas áreas basais subestimadas de outras
  Nestes casos uma única medição de diâmetro é satisfatória, devendo a orientação desse diâmetro ser aleatória em relação a qualquer padrão de orientação das irregularidades do perfil das árvores
  Por esta razão, em parcelas circulares os diâmetros devem ser medidos com o braço da suta virado para o centro da parcela.

## Slide 23: Erros dos instrumentos - suta
O erro mais frequente deste instrumento é causado pelo desvio do braço móvel em relação ao ângulo recto, criando erros sistemáticos negativos ou positivos no diâmetro medido
Por exemplo, um desvio do braço móvel de 1º em relação ao ângulo recto causa um erro sistemático negativo da área basal próximo de 2%
Para minimizar este erro a barra graduada deve ficar bem encostada ao tronco.

## Slide 24: Erros dos instrumentos - suta

## Slide 25: Erros dos instrumentos - suta
Erros negativos em área basal (m2) causados pelo desvio do braço da suta

## Slide 26: Erros de medição - suta
Inclinação da suta (A)
  A barra graduada toca na árvore no local de medição correcto mas desvia-se do plano horizontal um ângulo . Uma inclinação superior a 1% é considerada grave

## Slide 27: Erros de medição - suta

## Slide 28: Erros de medição - suta
Inclinação da suta (B)
  A barra graduada toca na árvore no local de medição correcto e no plano correcto, mas os braços da suta apontam para baixo ou para cima desviando-se um ângulo 
  Deste modo o diâmetro que está realmente a ser medido é superior (se os braços apontam para baixo) ou inferior (se os braços apontam para cima)
  No fundo este erro é equivalente ao erro resultante da não observância da altura exacta de medição

## Slide 29: Erros de medição - suta
Não observância da altura exacta de medição
 - ângulo do adelgaçamento do tronco

## Slide 30: Erros de medição - suta
Erros positivos para diferentes alturas de medição em Pseudotsuga

## Slide 31: Erros de medição - suta
Pressão excessiva de contacto da suta sobre o tronco
  A força exercida pelos braços da suta sobre o tronco pode atingir um máximo de 12 kg e resulta numa compressão da casca, podendo resultar em erros negativos consideráveis
  A magnitude do erro depende do operador e da resistência da casca contra a compressão (função da espécie, da idade e do sexo)
  A suta deve pois ser colocada de modo ao braço móvel encostar ao tronco, sem penetrar na casca
  Dentro de todos os erros referidos este é o mais difícil de controlar

## Slide 32: Erros de medição – fita de diâmetros
Inclinação da fita (A)
  A fita é colocada de tal modo que em vez de um círculo se mede uma elipse, estando metade acima e a outra metade abaixo do correcto plano de medição

## Slide 33: Erros de medição – fita de diâmetros
Inclinação da fita
  Para o mesmo erro de inclinação, a magnitude deste erro é praticamente metade do correspondente erro da suta

## Slide 34: Erros de medição – fita de diâmetros
Inclinação da fita (B)
  A fita é colocada no ponto correcto de medição, mas o plano de medição situa-se acima ou abaixo do plano horizontal
  A magnitude deste erro, para um mesmo erro de inclinação, é o dobro do que no caso da suta

## Slide 35: Erros de medição – fita de diâmetros
Não observância da altura exacta de medição
  Estes erros são da mesma magnitude dos da suta
Pressões de contacto da fita de diâmetros sobre o tronco
  A força com que a fita pode ser apertada à mão contra o tronco atinge um máximo de apenas 2 kg. Pelo contrário, existe o perigo da fita não ser suficientemente ajustada ao tronco, o que pode causar um erro positivo
  Um erro positivo também pode ser causado por pequenos lançamentos de vegetação, líquenes, casca solta ou irregularidades no tronco.

## Slide 36: A fita de diâmetros versus a suta
Vantagens da fita
  Trata-se de um instrumento muito mais cómodo para transportar e que se utiliza facilmente, mesmo quando as árvores são muito grossas
  É o instrumento apropriado sempre que se procede a estudos de crescimento que impliquem a medição periódica das mesma árvores, assegurando um maior grau de consistência

## Slide 37: A fita de diâmetros versus a suta
Desvantagens da fita
  É menos durável, não é tão rápida e fácil de manusear e necessita de maior cuidado para assegurar que a fita não está torcida ou descaída
  Teoricamente as medições com a fita são enviesadas e correspondem a sobrestimações de área basal, excepto no caso de secções perfeitamente circulares (o círculo é a figura que, para a mesma área, tem o menor perímetro)
  Testes de campo sugerem que este erro é da mesma ordem de grandeza que o causado pela pressão dos braços da suta no tronco

## Slide 38: Variáveis relacionadas com o d
Há duas variáveis relacionadas com o d, ambas de grande importância:
  Perímetro ou circunferência à altura do peito (c)
  Área basal ou área seccional (g)

## Slide 39
IDADE
DIÂMETRO (suta e fitas de diâmetros)
CASCA
ALTURA
COPA DA ÁRVORE

## Slide 40
CASCA

## Slide 41: Casca
A casca é o conjunto de tecidos que cobre externamente o câmbio, sendo portanto a camada exterior do tronco das árvores
Razões pelas quais a avaliação da casca se pode tornar importante:
  O volume é calculado com casca
  A casca pode ter valor comercial, como é caso da cortiça
  A determinação da espessura da casca é necessária quando se faz a medição do crescimento em diâmetro com base em pequenas verrumadas extraídas à altura do peito

## Slide 42: Casca
Variáveis que interessa determinar na casca são:
  Espessura
    Medidor de espessura de casca
  Volume
    Geralmente medido por diferença entre os volumes com e sem casca
  Peso da casca - deve referir-se a peso seco
    Obtém-se por medição directa, com balança, o peso verde; o peso seco obtém-se com base na determinação do teor de humidade numa amostra
    Pode obter-se também por estimação com equações de peso de cortiça

## Slide 43: Causas de erro na medição da ec
Incorrecta penetração do medidor
  Se for elevada a pressão no estilete de perfuração pode-se atingir o tecido lenhoso com a consequente sobre estimação da espessura da casca. Esta ocorrência é mais frequente durante a Primavera, quando se inicia um novo período de crescimento
Deficiente colocação do disco de apoio

## Slide 44: Regras para a medição da ec
A espessura da casca deverá ser medida estando o operador virado de costas para o centro da parcela e no mesmo ponto onde se colocou o braço da suta quando foi feita a medição do diâmetro
Não se deve pressionar o estilete de perfuração com violência e logo que se sinta a resistência própria do encosto ao lenho deve-se parar
O disco de apoio deve estar completamente ajustada à superfície da casca
Faz-se a leitura com aproximação ao milímetro

## Slide 45
IDADE
DIÂMETRO (suta e fitas de diâmetros)
CASCA
ALTURA
COPA DA ÁRVORE

## Slide 46
ALTURA DA ÁRVORE

## Slide 47: Altura da árvore
A par com o diâmetro, a altura é outra variável da árvore bastante importante
Pode ser obtida por medição ou por estimação com recurso a relações hipsométricas
É usada essencialmente para o cálculo do volume e do acréscimo em volume
Associada à idade permite a determinação da qualidade da estação e a subsequente caracterização do estado de desenvolvimento do povoamento.

## Slide 48: Altura da árvore
A altura é medida desde o nível do solo e pode ser medida até vários pontos da árvore, por exemplo:
  altura total (h)
    até ao ponto mais alto da árvore vivo (flecha, ramo...).
  altura da base da copa (hbc)
    até à zona dos primeiros ramos vivos; geralmente considera-se o início da copa quando existem ramos vivos em pelo menos 3 dos quadrantes da copa
  Profundidade da copa (pfc)
    O complemento da altura da base da copa em relação à altura total (h - hbc) é designado por profundidade da copa variável muito utilizada em estudos de crescimento.

## Slide 49: Métodos para a medição da altura
Os métodos de avaliação da altura podem ser classificados como:
  métodos directos
    usando varas telescópicas encostadas à árvore
  métodos indirectos
    usando aparelhos ópticos, hipsómetros
  estimação com relações hipsométricas

## Slide 50: Medição directa – a vara telescópica
A medição é realizada com uma vara extensível, a vara telescópica, permitindo a medição directa das árvores cujas alturas fiquem abrangidas pelo comprimento da vara, total ou parcialmente distendida
Quando as alturas não sejam muito elevadas (árvores até 5 m), este processo tem interesse principalmente em povoamentos com uma densidade que dificulte a utilização de hipsómetros
Também é preferida a utilização da vara quando se pretenda realizar estudos de crescimento, visto que a medição directa das alturas será sempre mais rigorosa do que qualquer outro método de avaliação.
A aplicabilidade da vara ficará sempre limitada pela altura das árvores presentes no povoamento e pelo comprimento da vara

## Slide 51: Métodos indirectos - hipsómetros
Os métodos indirectos realizam-se com instrumentos, mecânicos ou electrónicos, que medem ângulos verticais em relação ao plano horizontal, e que se designam por hipsómetros
Os mais actuais medem também distâncias
Colocam-se a uma distância da árvore, fixa no caso dos instrumentos não medirem distâncias, e permitem calcular as alturas com base em princípios trigonométricos

## Slide 52: Hipsómetros Blum-Leiss e Haga
AC = AH + HC
AH = tg  DH
HC = tg  DH
AC = DH (tg  + tg )
Os aparelhos dão directamente AC e AH, em função da distância horizontal (DH)

## Slide 53: Hipsómetros Blum-Leiss e Haga
Desvantagens destes aparelhos
  a obtenção da altura ser obtida através da soma de duas componentes, que são encontradas com duas leituras separadas
  se a medição for feita em terreno declivoso as leituras ainda têm que ser corrigidas após a medição do declive
  é necessário estacionar a uma distância fixa medida com um dispositivo óptico associado ao aparelho, a qual é praticamente impossível de executar em povoamentos densos, por falta de luz ou por falta de visão

## Slide 54: Hipsómetro Vertex III
O hipsómetro Vertex III é um instrumento que mede distâncias, ângulos e temperatura do ar
Pode armazenar até 6 diferentes alturas por árvore
Este hipsómetro tem duas unidades
  O hipsómetro
  A mira (transponder), que é um transmissor-receptor ultra-sónico necessário para medir distâncias, a qual é colocada a 1.30 m do solo
  A primeira leitura a fazer com o Vertex será a da distância, DB, e do ângulo de modo a que possa calcular a distância horizontal, DH = DB cos 

## Slide 55: Hipsómetro Vertex III
AC = 1.30 + AH + HB
AH = tg  DH
HB = tg  DH
AC = 1.30 + DH (tg  + tg )
O aparelho fornece directamente a altura

## Slide 56: Hipsómetro Laser
O hipsómetro laser é um sistema de avaliação de alturas que emite ondas infravermelhas e tem um sensor de ângulos verticais com resolução de 1 grau
Permite avaliar indirectamente alturas de objectos
Este instrumento mede distâncias, até 365 metros, de alvos não cooperantes, dependendo do tamanho do alvo e da sua reflectividade.

## Slide 57: Hipsómetro Laser
Para avaliar uma altura o laser requer três medições
  A distância não horizontal à árvore (DB), onde B corresponderá a cerca de metade da altura que se pretende medir
  O declive da linha DB (ângulo )
  A partir do valor de DB e do ângulo  o aparelho calculará a distância horizontal DH
  Dois ângulos, os que os eixos das miradas fazem para a base (DC), ângulo , e para o local a medir (no caso de se pretender a altura total será com o topo, DA), ângulo 

## Slide 58: Hipsómetros Vertex III
AC = AH + HC
AH = tg  DH
HC = tg  DH
AC = DH (tg  + tg )
O aparelho fornece directamente a altura

## Slide 59: Regras para a medição de alturas
A escolha do ponto de observação, a partir do qual se vai proceder às medições, deve ser o mais conveniente de modo a que:
  a base e a flecha da árvore estejam bem visíveis, permitindo realizar as respectivas miradas com precisão. Caso a base da copa não seja bem visível em consequência do mato, pode optar-se por definir todas as leituras ao nível do d somando-se no fim, 1.30 m a todas as alturas
  se evite a forma desfavorável do tronco
  se evite que os ramos ou a densidade do povoamento ou do sub-bosque impeçam uma boa visão do conjunto
  se evite o efeito da inclinação do tronco

## Slide 60: Regras para a medição de alturas
A medição da altura deve ser sempre realizada no plano vertical, ainda que as árvores se apresentem inclinadas
a medição da altura das árvores inclinadas deve-se realizar a partir de um ponto de observação que esteja localizado perpendicularmente ao plano da sua inclinação, isto é, a árvore não deve estar inclinada na direcção do observador ou afastar-se dele
No caso de se proceder à medição em árvores inclinadas, estar-se-á a cometer um erro na determinação da altura

## Slide 61: Regras para a medição de alturas

## Slide 62: Regras para a medição de alturas
A mirada para o topo da árvore, no caso das árvores que não tenham uma flecha bem distinta, deve ser efectuada tangente ao ponto mais alto da copa. Exigem assim, um maior cuidado na medição da altura, as árvores de copa redonda do que as de copa cónica

## Slide 63: Regras para a medição de alturas
A distância que o operador deve escolher para a localização do ponto de observação, deve ser maior ou igual à altura que a árvore apresenta, de modo a evitar ângulos de mirada muito grandes que implicam erros elevados em termos de altura

## Slide 64: Regras para a medição de alturas
As árvores que bifurcam abaixo de 1.30 m do solo são consideradas duas árvores distintas medindo-se portanto as alturas de cada uma separadamente
Nas árvores que bifurcam acima de 1.30 m medem-se as alturas fazendo a pontaria para a pernada/tronco mais alta.
Os métodos e instrumentos de medição a empregar devem estar de acordo com a exactidão requerida

## Slide 65: Erros na medição de alturas
Tal como já foi feito em relação à determinação do diâmetro, na determinação das alturas, para uma abordagem sistemática do tipo de erros que podem ocorrer, vamos classificá-los do seguinte modo:
  Erros decorrentes das características do objecto a medir
  Erros dos instrumentos
  Erros de medição

## Slide 66: Erros na medição de alturas
Erros relativos ao objecto
  Características do povoamento
  Medição de árvores sem flecha definida
  Medição de árvores inclinadas

## Slide 67: Erros na medição de alturas
Erros dos instrumentos
  Com a utilização do Vertex e do Laser, muitos dos erros foram minorados. Estes são instrumentos bastante fiáveis quando usados sob as condições ideais. Por fazerem as medições das distâncias recorrendo a ondas ultra-sónicas e de luz infravermelha, são contudo muito sensíveis às condições atmosféricas
  É assim importante que:
    verifique o aparelho diariamente e o calibre se necessário;
    não toque no sensor de temperatura na parte frontal do instrumento;
    nunca calibre o instrumento antes deste ter atingido a temperatura ambiente

## Slide 68: Erros na medição de alturas
Erros de medição
A medição da altura das árvores requer prática, habilidade e boa visão. A maior parte dos erros ocasionados podem ser minimizados com o treino e aferição de resultados.
As causas principais de erros são:
  má técnica de recolha das leituras: não verificar as regras elementares da medição de alturas
  manuseamento incorrecto do aparelho
  má visão
  esquecimento de proceder à calibração frequente dos aparelhos

## Slide 69: Relações hipsométricas
Normalmente não é possível medir todas as árvores dum povoamento, utilizando-se para tal relações hipsométricas, equações que permitem estimar as alturas das árvores a partir do diâmetro e de outras variáveis do povoamento:
  relações hipsométricas locais
    geralmente função apenas do diâmetro a 1.30 m, ajustadas para aplicação no povoamento onde se procedeu à colheita dos dados, eventualmente em povoamentos semelhantes
  relações hipsométricas gerais
    função do diâmetro a 1.30 m e de variáveis do povoamento tais como altura dominante, idade e densidade, desenvolvidas para aplicação generalizada a uma espécie numa determinada região

## Slide 70
IDADE
DIÂMETRO (suta e fitas de diâmetros)
CASCA
ALTURA
COPA DA ÁRVORE

## Slide 71
COPA DA ÁRVORE

## Slide 72: Copa da árvore
O conhecimento das características da copa da árvore é essencial para a correcta avaliação da sua capacidade de crescimento
As variáveis da copa não são, contudo, registadas frequentemente nos inventários florestais em consequência da dificuldade de que se reveste a medição destas variáveis
As variáveis da copa que são medidas com maior frequência são:
  Altura da base da copa e profundidade da copa
  Raios ou diâmetros da copa e área da copa
  Área foliar

## Slide 73: Altura da base da copa, profundidade da copa e proporção de copa
A altura da base da copa (hbc) é medida desde a base da árvore até à zona dos primeiros ramos vivos. Geralmente considera-se o início da copa quando existem ramos vivos em pelo menos 3 dos quadrantes da copa.
O complemento da altura da base da copa em relação à altura total é designado por profundidade da copa (pfc = h - hbc) variável muito utilizada em estudos de crescimento.
A proporção de copa (pc) calcula-se exprimindo a profundidade da copa como proporção da altura total

## Slide 74: Altura da base da copa, profundidade da copa e proporção de copa
Métodos para avaliar a altura da base da copa
  A medição directa e indirecta da altura da base da copa faz-se, como é óbvio, com os aparelhos já descritos para a altura total: vara telescópica e hipsómetros
  É muito usual fazer a avaliação da base da copa com estimação
    Da altura da base da copa
    Da proporção de copa

## Slide 75: Raios da copa e área de copa
A copa das árvores pode ser de contorno bastante irregular, pelo que a correcta medição da sua projecção horizontal inplica a medição do raio em mais do que uma direcção
Devem medir-se pelo menos 4 raios, segundo os pontos cardeias ou, no caso de copas bastante irregulares, 8 raios, também segundo os pontos cardeais e colaterais

## Slide 76: Raios da copa e área de copa
N
W
E
s

## Slide 77: Raios da copa e área de copa
No caso das árvores bastante tortas, nas quais a copa se encontra de tal modo deslocada que não “cobre” o diâmetro à altura do peito, há que encontrar um centro “fictício” localizado aproximadamente no centro da copa na direcção que une o centro da árvore (a 1.30 m) a um dos pontos cardeais
Mede-se a distância entre o verdadeiro centro e o centro fictício, toma-se nota da direcção segundo a qual se procedeu ao deslocamento do centro da copa e medem-se os raios a partir do centro “fictício”

## Slide 78: Raios da copa e área de copa
A partir dos raios da copa (ri), podem calcular-se diversas variáveis:
  Diâmetro da copa (2 x raio médio):
(nr é o número de raios medidos)
  Área da copa: