## Slide 1: O PROCESSO DE FABRICO DE ALIMENTOS COMPOSTOS PETFOOD

## Slide 2: Diagrama do Processo de Fabrico Petfood

## Slide 3: PETFOOD – Etapas do processo de fabrico
Etapa 1: Receção de matérias-primas e Armazenagem
Etapa 2: Dosagem das matérias-primas (pesagem por lote)
Etapa 3: Moagem
Etapa 4: Mistura do produto farinado
Etapa 5: Linha de extrusão - principais equipamentos: Etapa 6: Corte à saída da extrusora
Etapa 7: Linha de secagem
Etapa 8: Linha de coating (engordurador) Etapa 9: Arrefecimento
Etapa 10: Armazenamento de produto acabado em silo Etapa 11: Ensaque/ embalamento

## Slide 4: PETFOOD – Etapas do processo de fabrico
Etapa 1: Receção de matérias-primas e Armazenagem
Descrição: Esta etapa consiste na receção de todas as matérias-primas, subsidiárias e aditivos. As matérias-primas podem ser rececionadas a granel, sacos e big bags.
Análise NIR
Encaminhamento para Silo por intermédio de transportadores
Atribuição de lote
interno

## Slide 5: PETFOOD – Etapas do processo de fabrico
Etapa 2: Dosagem das matérias-primas (pesagem por lote)
Sistema totalmente automatizado • FIFO
Tolerâncias máximas e mínimas • Rastreabilidade definidas por MP
O sistema de dosagem de MP funciona por lotes que podem variar entre 1000 a 4000 Kg, conforme a fórmula em utilização

## Slide 6: PETFOOD – Etapas do processo de fabrico
Etapa 3: Moagem
Pontos de controlo
Tempos de Moagem (conjugação de eficiência energética com qualidade)
Controlo do desgaste de crivos e martelos
Dimensionamento dos crivos de acordo com a
receita
Eficiência da Aspiração e controlo de temperatura
234 Martelos
Crivos de 1.0 mm de Ø
Aspiração composta por Mangas/Filtros

## Slide 7: PETFOOD – Componentes Moinho

## Slide 8: PETFOOD – Etapas do processo de fabrico
Etapa 4: Mistura do produto farinado
Garantir uma mistura homogénea de todos os ingredientes
Adição de MP’s farinadas a jusante da Moagem, Premixes (compostos vitamínicos e minerais), pré-bióticos FOS e MOS, etc
Adição de MP líquida, anti-fúngico e anti-oxidante;

## Slide 9: PETFOOD – Etapas do processo de fabrico
Etapa 5: Linha de extrusão - principais equipamentos:
Cortador
Extrusor
Pré-condicionador

## Slide 10: PETFOOD – Pré-condicionador
Como funciona?
Amassadora de pão
Pré-cozimento dos amidos
Adição de Peixe e Carne fresca (inlet)
Transportador e misturador
Caudal constante à entrada da extrusora
Pressão atmosférica no interior, não se comprime a farinha
Como se preparam os amidos para extrusão?
Adição de água por atomização (superior), e vapor de
água (inferior)
Variação de velocidade
  Tempo de retenção (1,5 a 2 minutos)
  Mistura homogénea
Modulação de produto farinado, H2O e vapor
Entrada de Vapor por expressores
Entrada de Água por injetores

## Slide 11: PETFOOD – Extrusora
Como funciona?
Energia térmica
  Vapor de água
Energia mecânica
  Atrito entre sem-fins e camisas
  Pressão
Gelatinização do amido
Formato do croquete
Digestibilidade elevada de todos os nutrientes
Menor tempo de retenção (segundos) e maiores
temperaturas (100 a 110 C)
Produto farinado à entrada do Extrusor
Húmido e homogéneo - 75 a 80 ºC

## Slide 12: PETFOOD – Extrusora
O que controlamos no processo de extrusão?
Controlo do consumo energético em KW/ton (equipamento de > consumo, a par com o
Moinho)
Dimensionamento da matriz para atingir o tamanho correto do croquete
Densidade do produto à saída (expansão do croquete à saída do extrusor)
% cozimento dos amidos (digestibilidade)
Controlo do desgaste dos semfins e camisas
Controlo das lâminas de corte

## Slide 13: PETFOOD – Componentes da Extrusora

## Slide 14: PETFOOD – Qual o aspeto pretendido à saída da extrusora?
Comportamento elástico do croquete (goma)
Tamanho uniforme e superfície suave (sem partículas)
Valor de densidade dentro do aceitável (a
gelatinização/porosidade tem impacto na secagem)
Sensivelmente com 24% de humidade na saída do extrusor

## Slide 15: PETFOOD – Etapas do processo de fabrico
Etapa 6: Corte à saída da extrusora
Controlamos a qualidade do corte e a altura do croquete
Variação de velocidade

## Slide 16: PETFOOD – Corte à saída da extrusora
Conicidade=Expansão Radial
Expansão Radial–controlada pelo tamanho do orifício da matriz
Reto=Expansão Axial
Expansão Axial–controlada pela velocidade das lâminas de corte

## Slide 17: PETFOOD – Etapas do processo de fabrico
Etapa 7: Linha de secagem
Situação inicial
Croquetes à entrada com cerca de 24 a 28% de Humidade e Densidade de 450 a 520 g/l
Objetivo do secador
Humidade à saída com Humidade
inferior a 10%
Croquete estaladiço e quente

## Slide 18: PETFOOD – Linha de secagem
Permutadores de calor
Ar frio com Humidade
Ar frio
Ar quente
Produto húmido
Produto seco

## Slide 19: PETFOOD – Linha de secagem
O que controlamos no secador?
Tempos de retenção em cada piso (superior e inferior, cerca de 25 a 30 min no total)
Altura da cama de croquetes
Uniformidade da cama em altura
Densidade

## Slide 20: PETFOOD – Etapas do processo de fabrico
Etapa 8: Linha de coating (engordurador)
Coating significa Revestimento, ou seja aplicação de MP líquidas e/ou aromas em pó

## Slide 21: PETFOOD – Linha de coating
O Coater recebe croquetes vindos do secador, ou seja, quentes e secos.
Gorduras animais (100% de aves)
  Atomizadas por injetores
Aromas/Palatibilizantes em líquido
Aromas em Pó (para Gatos)
Possibilidade de utilização de vácuo na
Câmara do misturador;
Armazenamento e tubagem da Gordura de aves até ao Coater é aquecida, para evitar riscos de coalhamento

## Slide 22: PETFOOD – Linha de coating
Principais preocupações:
Sequência da adição
O que entra primeiro?
  Gordura (com utilização de vácuo, ou não)
  Aromas em pó ou líquido (Digests)
Coloração uniforme
Odor (apetência do animal)
Aspeto gorduroso
Manutenção da textura estaladiça

## Slide 23: PETFOOD – Etapas do processo de fabrico
Etapa 9: Arrefecimento
Objetivo
Não se pretende secar
Arrefecer os croquete até temperatura ambiente
Setpoint: Diferencial de temperatura

## Slide 24: PETFOOD – Arrefecimento
Saída croquetes frios
Entrada de ar frio
Saída de ar quente para a rua
À saída do Arrefecedor, temos produto acabado, a ser encaminhado para os silos de Destino.
Medição de temperatura
Entrada de um lote de croquetes quentes (coater)

## Slide 25: PETFOOD – Etapas do processo de fabrico
Etapa 10: Armazenamento de produto acabado em silo
O que vemos e controlamos no produto acabado
Fórmula de produto acabado
Lote e data de produção
Quantidade total produzida
10 silos de Produto Acabado
Possibilidade de transporte para a linha de ensaque de mais do que um silo
– Por exemplo para mistura de formatos de croquetes

## Slide 26: PETFOOD – Controlo do produto acabado
Densidade
Humidade dos croquetes
Atividade da água (aW)
Dimensão do croquete
Análise NIR
Registo das condições de extrusão

## Slide 27: PETFOOD – Adição de carne fresca/ salmão fresco
Cuidados a ter
Higienização do depósito e circuito
Configuração do Extrusor
  Reduz a Energia mecânica (lubrificante)
Temperatura no Condicionador
  Carne introduzida fria, baixa a temperatura
CURIOSIDADE
A carne fresca tem cerca de 75% de H20
100% carne de aves