## Slide 1: Inventário Florestal Variáveis do povoamento
Margarida Tomé e Susana Barreiro
Instituto Superior de Agronomia
Universidade de Lisboa

## Slide 2: Índice
Definição de povoamento e área de gestão
Variáveis do povoamento e sua avaliação
Parcelas de amostragem
Delimitação de parcelas de amostragem no campo
Alturas do povoamento
Qualidade da estação
Área basal e número de árvores por ha
Lotação e densidade do povoamento
Volume do povoamento
Biomassa do povoamento
Índice de área foliar
Avaliação de variáveis do povoamento com outros tipos de parcelas
Equações para as principais espécies florestais em Portugal
Referências bibliográficas
Exercicio 3.2.1

## Slide 3: Definições de povoamento e área de gestão

## Slide 4: Definição de povoamento/unidade de gestão
“a contiguous group of trees sufficiently uniform in age-class distribution, composition, and structure, and growing on a site of sufficiently uniform quality, to be a distinguishable unit” (Helms 1998)
Um grupo contíguo de árvores suficientemente uniforme em termos de distribuição das árvores por classes de idade, composição e estrutura, crescendo num local suficientemente homogéneo, e que possa ser reconhecido como uma unidade perfeitamente identificável
Um povoamento misto pode ser uniforme (homogéneo), desde que a mistura seja semelhante em todo ele

## Slide 5: Definição de área de gestão
É um conjunto de povoamentos, eventualmente com áreas não florestais, que está sujeito ao mesmo plano de gestão:
Exemplos:
  Uma Mata Nacional (e.g. Mata Nacional de Leiria)
  Uma ZIF (Zona de Intervenção Florestal)
  Uma herdade

## Slide 6: Variáveis do povoamento e sua avaliação
O que são e como se avaliam
A necessidade de recorrer a amostragem

## Slide 7: Variáveis dendrométricas do POVOAMENTO
Variáveis avaliadas em parcelas de área conhecida expressas por ha
São calculadas com base nas variáveis da árvore como:
  Somas
  Médias
  Distribuições de frequência
  Cálculos feitos com as variáveis anteriores

## Slide 8: Variáveis dendrométricas do POVOAMENTO - exemplos
Altura dominante (hdom) – média das árvores mais grossas (100 ha-1)
Densidade (N) – número de árvores vivas por ha
Área basal (G) – soma das áreas (g) de todas as árvores da parcela
Volume total (V) – soma do volume (v) de todas as árvores da parcela
Biomassa total (W) – soma da biomassa (w) de todas as árvores da parcela
Distribuição de diâmetros – histograma dos diâmetros das árvores da parcela (classes de 5 cm)
…

## Slide 9: Variáveis dendrométricas do POVOAMENTO - determinação
Medição (directa ou indirecta)
  de todas as árvores da parcela (d, por vezes h)
  de árvores amostra ou modelo (h)
Estimação
  nas árvores não modelo
Estimação direta ao nível do povoamento

## Slide 10
Ortofotomapa da herdade da Calha do Grou – limites

## Slide 11
É possível medir as árvores todas? Claro que não…

## Slide 12
É possível medir as árvores todas? Claro que não…

## Slide 13
As medições são feitas por amostragem

## Slide 14: Variáveis dendrométricas do POVOAMENTO - amostragem
Para avaliar as variáveis do povoamento são medidas várias parcelas (amostragem), selecionadas de forma sistemática ou aleatória (ver o .ppt sobre amostragem)
O valor de cada variável para o povoamento é avaliada com base na média do respetivo valor medido/avaliado em cada parcela
A esta média está associado um intervalo de confiança e, portanto, um erro de amostragem (ver .ppt sobre amostragem)

## Slide 15
Herdade da Calha do Grou – identificação de espécies

## Slide 16
A unidade de amostragem é a parcela
SOBREIRO
amostragem sistemática
EUCALIPTO
amostragem aleatória

## Slide 17: Parcelas de amostragem
Forma, tipo e dimensão de parcelas de amostragem

## Slide 18: Formas das parcelas
A melhor forma é aquela que minimiza a razão perímetro/area  o círculo
Podem usar-se várias formas para além do círculo: quadrado, rectângulo, faixas

## Slide 19: Forma das parcelas
Perímetros para diferentes figuras geométricas de igual área
Forma das parcelas |  | Perímetro (m) para as seguintes áreas (m2) |  |  |  | 
 |  | 400 | 500 | 1000 | 1256.64 | 2827.43
Circular |  | (r = 9.77) | (r = 12.62) | (r = 17.84) | (r = 20) | (r = 30)
 |  | 70.90 | 79.27 | 112.10 | 125.66 | 188.50
Quadrada | l x l | 80.00 | 89.44 | 126.49 | 141.80 | 212.69
Retangular | 2l x l | 84.85 | 94.87 | 134.16 | 150.40 | 225.60
 | 3l x l | 92.38 | 103.28 | 146.06 | 163.73 | 245.60
 | 4l x l | 100.00 | 111.80 | 158.11 | 177.25 | 265.87
P = 2

## Slide 20: Tipo de parcelas
As parcelas de inventário – unidades de amostragem – podem ser de vários tipos
    Parcelas de raio fixo
    Parcelas com um número de árvores fixo
    Parcelas concêntricas
    Parcelas satélite
    Pontos de amostragem de Bitterlich

## Slide 21: O que é uma parcela de raio fixo?
É uma área dentro do povoamento - geralmente circular – utilizada para medir/avaliar variáveis da árvore e do povoamento

## Slide 22: O que é uma parcela de número de árvores fixo?
É uma parcela circular, utilizada para medir/avaliar variáveis da árvore e do povoamento, cujo raio é definido de acordo com o número de árvores pretendido
Medem-se as k árvores mais próximas do centro da parcela

## Slide 23: Parcelas mais complexas – combinadas/concêntricas
Todas as árvores são medidas
Árvores com d>17.4 cm
Árvores com d>32.4 cm


## Slide 24: Parcelas mais complexas – grupos de parcelas (clusters)

## Slide 25: O que é uma parcela de Bitterlich?
É uma generalização do conceito de parcelas concêntricas em que se faz corresponder uma parcela a cada árvore, sendo o raio dessa parcela proporcional à dimensão da árvore
Quanto maior a árvore, maior é o raio da parcela
Dada a importância deste método, base do inventário florestal de alguns países da Europa Central e do Norte, é-lhe dedicada uma secção específica

## Slide 26: Quando se devem utilizar os vários tipos de parcelas?
Tipo de parcela | Quando se deve utilizar
Circular de raio fixo | Povoamentos homogéneos
Circular com número fixo de árvores | Povoamentos espacialmente heterogéneos (e.g. Sb e Az), onde o raio fixo levaria a parcelas sem árvores (ou com poucas) e outras com muitas árvores)
Circular concêntrica | Povoamentos irregulares (doutro modo a parcela ou não é representativa das árvores grandes ou tem demasiadas árvores pequenas)
Parcela satélite | Povoamentos espacialmente heterogéneos e/ou povoamentos em que a deslocação entre parcelas seja difícil (uma vez chagado a um local medem-se várias parcelas)
Parcela de Bitterlich | É a generalização do conceito de parcela concêntrica, cada árvore é medida numa parcela com área determinada pela sua dimensão

## Slide 27: Dimensão das parcelas
O problema da seleção da dimensão das parcelas está relacionado com o facto de que o coeficiente de variação, e portanto o erro de amostragem, decrescer com o aumento da dimensão das parcelas
Este decréscimo é geralmente pouco acentuado para parcelas de áreas pequenas e estabiliza a partir de uma determinada dimensão
Chart: Raio da parcela (m)
| 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
 | 16.3748 | 18.3144 | 20.7792 | 30.6543 | 43.257 | 75.0573
Chart: Raio da parcela (m)
| 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
 | 21.0959 | 22.0381 | 24.8668 | 31.1454 | 47.74 | 64.7888

## Slide 28: Dimensão das parcelas
Áreas mais comuns em parcelas de inventário e respetivos raios
Espécie | Área (m2) | Raio (m)
Pinheiro bravo jovem, eucalipto | 400, 500 | 11.28, 12.64
Pinheiro bravo adulto | 1000 | 17.84
Pinheiro manso ou sobreiro jovens | 1000 | 20
Pinheiro manso ou sobreiro adultos | 2000 | 30

## Slide 29: Delimitação de parcelas no campo
Delimitação de parcelas circulares e quadradas
Árvores de bordadura e árvores limite
Parcelas na bordadura dos povoamentos

## Slide 30: Delimitação de parcelas no terreno
No campo, a primeira operação a realizar é determinar os limites da parcela com todo o rigor possível, o que naturalmente é importantíssimo para que a determinação dos valores por ha seja correta
Por exemplo, considerar erradamente uma árvore como pertencente a uma parcela de 500 m2 corresponde a um erro de 20 árvores por ha
Os métodos de delimitação vão depender, naturalmente, da forma da parcela

## Slide 31: Delimitação de parcelas no terreno - circulares
Parcelas circulares – com o Vertex
  Coloca-se uma mira do Vertex (transponder) no centro da parcela
  O operador coloca-se a uma distância do centro da parcela aproximadamente igual ao raio da parcela que se pretende delimitar
  Para cada árvore que esteja próxima do limite da parcela verifica-se, por medição da distância horizontal, se a árvore fica dentro ou fora da parcela
  As árvores limite de bordadura são marcadas do lado virado para o centro, de modo a que um operador no interior da parcela veja claramente quais as árvores que fazem parte da parcela

## Slide 32: Delimitação de parcelas no terreno - circulares
Parcelas circulares – com o Vertex
  A delimitação da parcela pode ser feita em simultâneo com a medição das árvores, especialmente se a densidade do povoamento não for muito elevada
  Inicia-se a medição pelo Norte da parcela e vai-se caminhando em zig-zag desde o centro até à periferia desta verificando-se, quando perto do limite, se as árvores estão dentro ou fora da parcela

## Slide 33: Delimitação de parcelas no terreno - circulares
Árvores “visitadas” para verificação
Instalar parcela com 40 m de raio
O método “Margarida” pode ser opção para povoamentos não muito densos.
Colocar o transponder no centro da parcela
Iniciar a medição das árvores pela que se encontra mais próximo do centro na direção Norte e prosseguir caminhando em zig-zag desde o centro até à periferia da parcela verificando-se, quando perto do limite, se as árvores estão dentro ou fora da parcela.
As árvores que se encontrem à distância exata do raio da parcela à altura de 1.30 m devem ser contabilizadas como pertencentes à parcela alternadamente.
O protocolo de campo pode ter outra indicação
Árvores “visitadas” para verificação (se a distância > raio = fora)

## Slide 34: Delimitação de parcelas no terreno - circulares
Parcelas circulares – com o Blum-Leiss (a cair em desuso)
  Coloca-se a mira do Blum-Leiss no centro da parcela
  O operador coloca-se a uma distância do centro da parcela aproximadamente igual ao raio da parcela que se pretende delimitar
  Para cada árvore que esteja próxima do limite da parcela verifica-se, por medição da distância não horizontal com o Blum-Leiss, se a árvore fica numa faixa de bordadura (geralmente 3 m)
  Mede-se o declive na direção que une o centro com cada árvore de bordadura e determina-se a distância não horizontal correspondente ao raio. Verifica-se, com fita métrica, se a árvore está dentro ou fora da parcela
  As árvores de bordadura são marcadas na direção do centro

## Slide 35: Delimitação de parcelas no terreno - quadradas
Parcelas quadradas e rectangulares - com prisma de espelhos

## Slide 36: Delimitação de parcelas no terreno - quadradas
Parcelas quadradas e rectangulares - com prisma de espelhos

## Slide 37: Delimitação de parcelas no terreno - quadradas
Parcelas quadradas e rectangulares - com prisma de espelhos

## Slide 38: Delimitação de parcelas no terreno
Árvores de bordadura e árvores limite
  As árvores de bordadura são árvores que se situam bastante próximo da linha limite da parcela. Há que ter cuidados especiais com as árvores de bordadura, de modo a verificar, do modo mais correto possível, se elas estão ou não dentro da parcela
  As árvores limite são árvores que se situam exatamente na linha limite da parcela. Em relação a estas árvores há que fixar uma regra (no protocolo de campo) para decidir se devem ser incluídas ou não na parcela. Por exemplo:
    A árvore faz parte da parcela se o eixo da árvore a 1.30 m está dentro da parcela
    A árvore faz parte da parcela se o eixo da árvore na base está dentro da parcela
0

## Slide 39: Parcelas na bordadura do povoamento
Como consequência, a estrutura e existências na bordadura do povoamento e no seu interior são também diferentes.
No inventário florestal, a bordadura do povoamento deve ter uma representação adequada na amostra, ou seja, a proporção de parcelas medidas na bordadura deve ser semelhante à proporção que a zona de bordadura representa no povoamento
A bordadura do povoamento é uma faixa limite do povoamento, de largura variável, na qual as condições de crescimento (iluminação, ventos…) são um pouco diferentes das verificadas no interior do povoamento

## Slide 40: Parcelas na bordadura do povoamento
Pode pensar-se que a bordadura do povoamento é pouco importante em termos de área, uma vez que é apenas uma estreita faixa à volta do povoamento
Pelo contrário, e precisamente devido ao facto da bordadura “rodear” todo o povoamento, ela representa uma área bastante elevada em termos percentuais
A título de exemplo, suponha-se um povoamento circular com 300 metros de raio. Se se considerar uma bordadura com 10 metros de largura, tem-se uma % de área de bordadura de 6.5%
Nos povoamentos reais, de contornos irregulares, a proporção da área de bordadura é bastante superior

## Slide 41: Parcelas na bordadura do povoamento
Um problema frequente é o facto de grande número das parcelas da bordadura serem cortadas pela linha limite do povoamento
Têm sido desenvolvidos diversos métodos para, nestes casos, determinar o valor das variáveis relacionadas com a área
Qualquer dos métodos considera que se devem eliminar as parcelas cujos centros se localizem fora dos limites do povoamento
Nos outros casos, pode optar-se por um dos seguintes processos

## Slide 42: Parcelas na bordadura do povoamento
Translação da parcela
  o centro da parcela é deslocado para o interior do povoamento até que a parcela seja tangente ao limite do povoamento
Medição em semicírculo
  as medições incidem sobre dois semicírculos tangentes; alternativamente as medições podem incidir apenas no semicírculo correspondente à parcela e as estimativas relacionadas com a área multiplicadas por 2

## Slide 43: Parcelas na bordadura do povoamento
Método da expansão do raio
  aumenta-se o raio em função da distância do centro da parcela ao limite do povoamento de modo que a área amostrada seja igual à do círculo inicial
Método da expansão das avaliações
  as medições incidem na parte da parcela que se encontra dentro do povoamento e são posteriormente ponderadas de acordo com a percentagem da área da parcela que foi medida
  Este método implica a medição do parte do raio perpendicular à linha limite do povoamento (a) que se encontra no povoamento

## Slide 44: Parcelas na bordadura do povoamento
Método da reflexão
  a parte que se encontra fora do povoamento é refletida para o seu interior e medida novamente

## Slide 45: Parcelas na bordadura do povoamento
A translação das parcelas e a medição em semicírculos são os métodos que levam a maiores erros, enquanto que o método da reflexão é aquele que corresponde às avaliações mais exatas
Translação da parcela
Medição em semicírculo
Método da expansão do raio
Método da expansão das avaliações
Método da reflexão
(+++)
(---)
(Pt)

## Slide 46: Parcelas na bordadura do povoamento
O método da expansão das avaliações é o mais vulgarmente utilizado em Portugal, sendo vulgar que as equipas de campo tenham de registar a medida da parte do raio perpendicular à linha limite do povoamento representado (a). Com este valor é possível calcular o valor da área que corresponde ao povoamento:

## Slide 47: Subdivisão das parcelas de acordo com os estratos a que correspondem
A subdivisão de parcelas de amostragem de acordo com diversos estratos e determinação das proporções respetivas pode ser bastante importante, especialmente naqueles casos em que a informação sobre as áreas dos diversos estratos é obtida a partir das parcelas de amostragem (regime de propriedade, classes de idade…)
Antes do início do trabalho de campo é importante fornecer às equipas de campo uma lista dos diversos estratos e suas definições para evitar ambiguidades
Costuma introduzir-se a simplificação de admitir que, dentro da parcela, as divisões entre os estratos ocorrem ao longo de linhas retas

## Slide 48: Nota sobre os slides seguintes
Nos slides seguintes explicam-se as variáveis do povoamento mais relevantes para a caracterização dos povoamentos
Esta explicação é feita com base em parcelas de área fixa (raio fixo, para parcelas circulares)
Nas secções finais faz-se a descrição das diferenças a ter em conta quando as parcelas forem de outro tipo

## Slide 49: Alturas dos povoamentos
Altura dominante
Relações hipsométricas locais e regionais

## Slide 50: Alturas dos povoamentos – altura média
Altura média
Altura de Lorey
a altura média das árvores ponderada com a área seccional de cada árvore da parcela

## Slide 51: Alturas dos povoamentos - altura dominante
A altura dominante é a altura média das árvores maiores do povoamento
Há dois métodos para a avaliação da altura dominante classificados como métodos matemáticos e métodos biológicos:
  Nos métodos matemáticos o número de árvores que são consideradas para o cálculo da altura dominante é determinado com base numa regra quantitativa e objectiva
  Nos métodos biológicos as árvores são seleccionadas para o cálculo da altura dominante em função da sua classificação social
Em Portugal utiliza-se a altura média das 100 árvores por ha de maior diâmetro à altura do peito

## Slide 52: Altura dos povoamentos – relações hipsométricas
Normalmente não é possível medir todas as árvores dum povoamento, utilizando-se para tal relações hipsométricas, equações que permitem estimar as alturas das árvores a partir do diâmetro e de outras variáveis do povoamento:
  relações hipsométricas locais
    geralmente função apenas do diâmetro a 1.30 m, ajustadas para aplicação no povoamento onde se procedeu à colheita dos dados, eventualmente em povoamentos semelhantes
  relações hipsométricas gerais ou regionais
    função do diâmetro a 1.30 m e de variáveis do povoamento tais como altura dominante, idade e densidade, desenvolvidas para aplicação generalizada a uma espécie numa determinada região

## Slide 53: Alturas dos povoamentos – relações hipsométricas
Relações hipsométricas locais

## Slide 54: Alturas dos povoamentos – relações hipsométricas
Relações hipsométricas gerais
  d: diâmetro (cm)
  dg: d quadrático médio (cm)
  ddom: d dominante (cm)
  H: altura total (m)
  Hdom: altura dominante (m)
  G – área basal (m2 ha-1)
  N: número de árvores (ha-1)
  (coeficientes no slide seguinte)

## Slide 55: Alturas dos povoamentos – relações hipsométricas
Relações hipsométricas gerais

## Slide 56: Referências bibliográficas (1)
Tomé M, 2001. Tabela geral de produção para o pinheiro bravo em Portugal. Relatórios técnico-científicos do GIMREF nº 7/2001. Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa.
Luís JFS, Fonseca TF, 2004. The allometric model in the stand density management of Pinus pinaster Ait. in Portugal. Ann. For. Sci. 61: 807-814.
Tomé M, Faias SP, Tomé J, Cortiçada A, Soares P, Araújo C, 2004. Hybridizing a stand level process-based model with growth and yield models for Eucalyptus globulus plantations in Portugal. In: Borralho, N. M. G., Pereira, J. S., Marques, C., Coutinho, J., Madeira, M., Tomé, M. (ed.), Eucalyptus in a changing world. Proc. Iufro Conf., Aveiro, 11-15 Oct. (RAIZ, Instituto de Investigação da Floresta e do Papel, Portugal), pp.290-297.
Fonseca T, Monteiro L, Enes T, Cerveira A, 2017. Self-thinning dynamics in cork oak woodlands: providing a baseline for managing density. Forest Systems 26(1), e006.
Marques CP, 1991. Evaluating Site Quality of Even-aged Maritime Pine Stands in Northern Portugal Using Direct and Indirect Methods. For. Ecol. Manage. 41:193–204.
Tomé M, Soares P, Ribeiro F, 2001. O modelo GLOBULUS 2.1. Relatórios técnico-científicos do GIMREF, nº 1/2001. Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa.
Gomes AMA, 1957. Medição dos Arvoredos. Coleção “A Terra e o Homem”, nº 30. Livraria Sá da Costa, Lisboa, 413 pp.

## Slide 57: Exercicios Práticos:
3.2.1 Relações hipsométricas locais
Com os dados das árvores modelo da ficha de medição da parcela de um ensaio de compassos (Figura 10):
a) represente graficamente a relação entre a altura e o diâmetro das árvores modelo (relação hipsométrica).
Ajuste a esta relação o modelo de Prodan (1965) linearisado:

## Slide 58
Dúvidas?