## Slide 1: Inventário Florestal Variáveis da árvore e do povoamento
Margarida Tomé e Susana Barreiro
Instituto Superior de Agronomia
Universidade de Lisboa

## Slide 2: A forma e o volume da árvore. Volume do povoamento
A forma da árvore
Volume com casca e volume sem casca
Volume total e por categorias de aproveitamento

## Slide 3: Forma da árvore
Os troncos das árvores apresentam formas muito variadas. O estudo da forma das árvores:
é mais complicado do que o do diâmetro à altura do peito ou o da altura, uma vez que implica estudar ambas as variáveis ao longo do tronco (medições conjugadas de alturas e diâmetros)
procura dos sólidos geométricos a que se ajustam melhor ou pior as formas reais (os troncos, os toros, os ramos, as copas).
Alguns troncos são mais cilíndricos outros mais cónicos e a sua forma varia com:
a espécie, dentro da mesma espécie, de indivíduo para indivíduo e ao longo da vida deste (constituição genética),
a estação,
as técnicas de silvicultura
Família das parábolas generalizadas
Um grande número de árvores apresenta perfis longitudinais semelhantes (na sua totalidade ou em troços) a esta curva

## Slide 4: Forma da árvore
Os troncos das árvores apresentam formas muito variadas. O estudo da forma das árvores:
é mais complicado do que o do diâmetro à altura do peito ou o da altura, uma vez que implica estudar ambas as variáveis ao longo do tronco (medições conjugadas de alturas e diâmetros)
procura dos sólidos geométricos a que se ajustam melhor ou pior as formas reais (os troncos, os toros, os ramos, as copas).
Alguns troncos são mais cilíndricos outros mais cónicos e a sua forma varia com:
a espécie, dentro da mesma espécie, de indivíduo para indivíduo e ao longo da vida deste (constituição genética),
a estação,
as técnicas de silvicultura
Parabolóide de revolução (gerado pela rotação de um ramo de parábola)

## Slide 5: Forma da árvore
Os troncos das árvores apresentam formas muito variadas. O estudo da forma das árvores:
cilindro
parabolóide ordinário
cone
neilóide

## Slide 6: Forma da árvore
Os troncos das árvores apresentam formas muito variadas. O estudo da forma das árvores:
cilindro
parabolóide ordinário
cone
neilóide

## Slide 7: Coeficiente de forma
Razão entre o volume da árvore (ou de uma parte da árvore) e o volume de um cilindro padrão com a mesma altura do que a árvore e com um diâmetro seleccionado para referência (dbase d1.30 d0.10)
De acordo com o diâmetro de referência utilizado, assim se podem definir vários coeficientes de forma
Volume
Volume
Forma da árvore
Coef. de forma absoluto (f0)
O cilindro padrão tem como diâmetro o diâmetro da base (dbase)
Coef. de forma ordinário (f)
O cilindro padrão tem como diâmetro o diâmetro a 1.30m (d1.30)
Coef. de forma verdadeiro ou natural (f0.10)
O cilindro padrão tem como diâmetro o diâmetro a 10% da altura da árvore (d0.10)
Só o f0 e o f0.10 caracterizam realmente a forma da árvore, mas o f é obviamente o mais utilizado

## Slide 8: Coeficiente de forma
Volume
Volume
dbase
d1.30
d0.10
absoluto
(f0)
ordinário
(f)
verdadeiro
(f0.1)
Coef. de forma absoluto (f0)
O cilindro padrão tem como diâmetro o diâmetro da base (dbase)
Coef. de forma ordinário (f)
O cilindro padrão tem como diâmetro o diâmetro a 1.30m (d1.30)
Coef. de forma verdadeiro ou natural (f0.10)
O cilindro padrão tem como diâmetro o diâmetro a 10% da altura da árvore (d0.10)
Só o f0 e o f0.10 caracterizam realmente a forma da árvore, mas o f é obviamente o mais utilizado
Forma da árvore

## Slide 9: Coeficiente de forma
dois troncos com a mesma forma, mas tamanhos diferentes, não têm o mesmo valor de coeficiente de forma ordinário
utilização do d como diâmetro de referência não conduz a um mesmo valor do coeficiente de forma
Coef. de forma absoluto (f0)
O cilindro padrão tem como diâmetro o diâmetro da base (dbase)
Coef. de forma ordinário (f)
O cilindro padrão tem como diâmetro o diâmetro a 1.30m (d1.30)
Coef. de forma verdadeiro ou natural (f0.10)
O cilindro padrão tem como diâmetro o diâmetro a 10% da altura da árvore (d0.10)
Só o f0 e o f0.10 caracterizam realmente a forma da árvore, mas o f é obviamente o mais utilizado
Forma da árvore

## Slide 10: Perfil do tronco
É a linha limite do perfil da árvore, definida pelas medições conjugadas de diâmetros e alturas
23.25
21
16.25
9.25
4.6
1.19
2.20
2.20
2.20
1.25
0.11
Unidades absolutas
h
d
Forma da árvore

## Slide 11: Perfil do tronco
23.25
21
16.25
9.25
4.6
1.19
2.20
2.20
2.20
1.25
0.11
Unidades relativas
h/htotal
d/htotal
É a linha limite do perfil da árvore, definida pelas medições conjugadas de diâmetros e alturas
Forma da árvore

## Slide 12
  Árvores com dominância apical
  Volume da árvore = volume do tronco
Volume da árvore

## Slide 13
  Árvores com copas e ramos bastante desenvolvidos
  Volume da árvore = volume do fuste (volume do tronco até à bifurcação) + volume das pernadas e das braças
Volume da árvore

## Slide 14
  Volume total:
    com cepo e com casca
    com cepo e sem casca
    sem cepo e com casca
    sem cepo e sem casca
Volume da árvore
  Volume por categorias de aproveitamento
  (definidas pelos diâmetros e/ou comprimento dos toros)
  Volume aparente de uma pilha de madeira com:
  1m de largura x 1m de altura x 1m de profundidade
  (m3 estéreo)
  Volume real = Volume aparente x coef. de empilhamento
  (m3 solido)

## Slide 15: Cubagem de uma árvore
Volume da árvore
Métodos diretos
  Imersão da árvore abatida numa tina e medição do volume de água deslocado
Métodos indiretos
  Cubagem rigorosa (abate, “toragem” e cubagem de cada toro)
    Método baseado na fórmula de Smalian
    Método de Hohenadl - fórmula de Huber
  Método expeditos
    Método da Altura Formal - fórmula de Pressler
  Estimação
    Equações de volume total (EVT)
    Equações de volume percentual (EVP)
    Equações de perfil do tronco (EPT)

## Slide 16: Cubagem rigorosa – fórmula de Smalian
Embora o tronco da árvore se assemelhe a um parabolóide, na verdade:
  E a base do tronco a um neilóide
  a parte do meio a um parabolóide
    (ou melhor, a um conjunto de parabolóides)
  a bicada assemelha-se a um cone
Volume da árvore

## Slide 17: Cubagem rigorosa - fórmula de Smalian
Fórmula de Smalian
(r=1/2, paraboloide ordinário)
Embora o tronco da árvore se assemelhe a um parabolóide, na verdade:
Forma da árvore

## Slide 18: Método de Hohenadl - fórmula de Huber
Forma da árvore
Árvore torada num nº fixo de toros de igual comprimento (5 ou 10)
Mede-se o diâmetro a ½ de cada toro e o comprimento destes (htotal/5 ou htotal /10)
Método da Altura Formal - fórmula de Pressler
Árvore em pé medida com o relascopio de espelhos de Bitterlich
Utiliza o conceito de altura directriz (hd), ou seja, a altura à qual o diâmetro da árvore é igual a metade do diâmetro à
altura do peito

## Slide 19: Volume da árvore
Três tipos de equações:
  Equações de volume total (EVT)
  Equações de volume percentual (EVP)
    Até um diâmetro de desponta (di)
    Até uma altura de desponta (hi)
  Equações de perfil do tronco (EPT)
Permitem calcular o volume total da árvore
Permitem calcular o volume por categorias de aproveitamento
Permitem calcular o volume total e por categorias de aproveitamento
Cubagem de uma árvore

## Slide 20: Volume da árvore e do povoamento
São equações, ajustadas por regressão, que estimam o volume total (v) de uma árvore em função do seu diâmetro à altura do peito (d) e altura total (h)
Exemplo:
Existem equações que estimam volume total com casca e cepo, sem cepo, mercantil, etc
Equações de volume total (EVT)

## Slide 21: Volume da árvore e do povoamento
Equações de volume total (EVT)

## Slide 22: Volume da árvore e do povoamento
Equações de volume total (EVT)
Equações usadas no inventário florestal nacional

## Slide 23: Volume da árvore e do povoamento
São equações, ajustadas por regressão, que estimam a percentagem do volume (P) da árvore que se situa abaixo de um determinado diâmetro de desponta (di) ou abaixo de uma determinada altura de desponta (hi)
Equações de volume percentual (EVP)

## Slide 24: Volume do povoamento
Volumes por categorias de aproveitamento:
Sem restrições ao comprimento dos toros

## Slide 25: Volume do povoamento
Volumes por categorias de aproveitamento:
Sem restrições ao comprimento dos toros

## Slide 26: Volume da árvore e do povoamento
Equações de perfil do tronco (EVP)
São equações de regressão que estimam diâmetros ao longo do tronco (di) em função da altura a que se encontram (hi), do diâmetro a 1.30 m (d) e da altura total (h)
Exemplo:

## Slide 27: Volume do povoamento
Volumes por categorias de aproveitamento:
Com restrições ao comprimento dos toros (3.1 m)
Se o d à altura de 3.10 m > 25 cm

## Slide 28: Volume do povoamento
Volumes por categorias de aproveitamento:
Com restrições ao comprimento dos toros (3.1 m)
Se o d à altura de 3.10 m < 25 cm
ie esta árvore não contribui para a classe 1, mas todo o seu volume abaixo de 12 cm vai para a classe 2

## Slide 29: Volume do povoamento
O volume do povoamento é geralmente expresso por ha (m3 ha-1), bastando multiplicar o volume por ha pela área se quisermos saber o volume do povoamento. Podem considerar-se diversos volumes:
  Volume total (com casca e com cepo, V)
  Volume total (sem casca e com cepo, Vu)
  Volume mercantil (com casca até um diâmetro di, Vmdi)
  Volume mercantil (sem casca até um diâmetro di, Vumdi)
  Volume mercantil (com casca até uma altura hi, Vmhi)
  Volume mercantil (sem casca até uma altura hi, Vumhi)
O volume por ha é geralmente calculado a partir do somatório dos volumes das árvores de uma parcela

## Slide 30
Volumes por categorias de aproveitamento:
Volume do povoamento
Nem os limites de desponta têm de ser sempre os mesmos, nem o número de categorias de aproveitamento. Categorias de aproveitamento presentes no manual de boas práticas para Pinheiro-bravo do CENTRO PINUS:

## Slide 31: Volume por unidade de área (ha)
Enumeração completa de volumes
Estimação do volume por ha
  Métodos baseados em equações de volume da árvore
    Enumeração completa de diâmetros e alturas (IFN, dap e h de todas as arv medidos)
    Métodos baseados em árvores modelo de altura (exercícios 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3)
  Equações de cubagem de povoamentos (exercícios 3.2.4)
Métodos das árvores modelo
  Métodos das árvores modelo de volume (exercícios 3.2.5)
  Métodos das árvores modelo de forma – método de Hartig (exercícios 3.2.6)

## Slide 32: Volume por ha – enumeração completa
Qualquer um dos volumes atrás referidos (V) se obtém, por enumeração completa, a partir da soma do respetivo volume de cada árvore da parcela (volume da parcela, Vp), multiplicado pelo fator de expansão da área para o ha
  Onde vi é o volume da árvore i e Ap é a área da parcela
O volume de cada árvore teria que ser obtido por imersão em água, abate da mesma ou pelo método da altura formal (quase IMPOSSÍVEL na prática)

## Slide 33: Volume por ha – estimação / equações de volume da árvore
Estimação do volume com recurso a equações de volume da árvore (método geralmente utilizado):
  Enumeração completa de diâmetros e alturas - medindo o diâmetro e a altura de cada árvore, basta estimar o volume de cada árvore da parcela, somar e expandir ao há (IFN)
  Enumeração completa de diâmetros, mas baseado em relações hipsométricas / árvores modelo de altura: Método igual ao anterior, havendo contudo que estimar a altura de cada árvore, usando um dos 3 métodos:
    i) Elaboração de uma relação hipsométrica local, com os dados obtidos na parcela (que têm que em número “razoável” (exercício 3.2.1);
    ii) elaboração de uma relação hipsométrica local com os dados das várias parcelas do povoamento;
    iii) elaboração ou recurso a uma relação hipsométrica geral (basta medir a hdom) (exercício 3.2.2) por fim estima-se o volume de cada árvore da parcela
  Sem enumeração completa de diâmetros – dist. classes de diâmetro e:
    i) estima-se a altura da árvore média na classe de diâmetros com uma hipsométrica (exercício 3.2.3 a));
    ii) calcula-se a média das alturas das árvores modelo medidas (exercício 3.2.3 b));
    estima-se o volume da árvore central de cada classe de diâmetro

## Slide 34: Volume por ha – estimação / equações de volume da árvore
Enumeração completa de diâmetros e alturas
Vi = f (dmedido i, hmedida i)
  Volume por ha resulta do somatório dos Vis * fexp_area

## Slide 35: Volume por ha – estimação / equações de volume da árvore
Enumeração completa de diâmetros mas não de alturas
Vi = f (dmedido i, hfinal i)
Em que:
  - árvores modelo/dominantes: hfinal = hmedida
  - restantes árvores: hfinal = hestimada
  (com hipsométrica local ou regional)
  Volume por ha resulta do somatório dos Vis * fexp_area

## Slide 36: Volume por ha – estimação / equações de volume da árvore
Sem enumeração completa de diâmetros ie utiliza-se a distribuição de diâmetros
Vj = f (dmedio-classe j, hmédia da classe j, nj)
Em que:
  dmedio-classe j – é o valor central da classe de d
  hmédia da classe – é a média das alturas das árvores modelo de cada classe
  nj – número de árvores em cada classe de d
  j = classe de diâmetros
  Volume por ha resulta do somatório dos Vjs * njs * fexp_area

## Slide 37: Volume por ha – estimação / equações de volume da árvore
Sem enumeração completa de diâmetros ie utiliza-se a distribuição de diâmetros
Vj = f (dmedio-classe j, hestimada j, nj)
Em que:
  dmedio-classe j – é o valor central da classe de d
  hestimada – é a altura estimada para a árvore média da classe de d (hipsométrica geral)
  nj – número de árvores em cada classe de d
  j = classe de diâmetros
  Volume por ha resulta do somatório dos Vjs * nj * fexp_area

## Slide 38: Volume por ha – estimação / equações de cubagem
O volume por ha é estimado a partir de outras variáveis do povoamento. Alguns exemplos (exercício 3.2.4):
  Equações de cubagem para o pinheiro bravo na Mata Nacional de Leiria (Gomes, 1957)
  Equações de cubagem para o eucalipto (Tomé et al., 2001)
Onde:
- V (volume; m3 ha-1);
- G (área basal; m2 ha-1)
- hdom (altura dominante; m)
- S (índice de qualidade; m)
- Npl (nº árvores à plantação; ha-1)
- t (idade do povoamento; anos)

## Slide 39: Volume por ha – árvores modelo de altura
Neste caso, a variável que é medida nas árvores modelo é a altura
A altura medida nas árvores modelo pode ser utilizada de duas maneiras:
  Ser utilizada para construir uma relação hipsométrica e, neste caso, o volume passa a ser calculado por avaliação indireta com equações de volume da árvore (a menos que não exista a enumeração completa dos diâmetros, mas apenas ao número de árvores em cada classe de d)
  Ser utilizada para calcular a altura média de cada classe de d, calculando-se de seguida o volume médio da classe com uma equação de volume usando d = valor central da classe, sendo o volume calculado pela expressão da enumeração completa de d e h

## Slide 40: Biomassa do povoamento
Biomassa total e por componentes da árvore

## Slide 41: Biomassa do povoamento
A biomassa do povoamento é geralmente expressa por ha (Mg ha-1), bastando multiplicar a biomassa por ha pela área se quisermos saber a biomassa do povoamento. Podem considerar-se diversas componentes da biomassa:
  Biomassa do lenho do tronco (Ww)
  Biomassa da casca do tronco (Wb)
  Biomassa do tronco (Ws = Ww + Wb)
  Biomassa dos ramos (Wbr)
  Biomassa das folhas (Wl)
  Biomassa da copa (Wc = Wbr + Wl)
  Biomassa das raízes (Wr)
  Biomassa total (W=Ww+Wb+Wbr+Wl+Wr; W=Ws+Wbr+Wl+Wr; W=Ww+Wb+Wc+Wr; W=Ws+Wc+Wr )
A metodologia para o cálculo da biomassa por ha é em tudo idêntica à explicada para o volume por ha

## Slide 42: Biomassa do povoamento
Equações utilizadas para estimar a biomassa das árvores individuais de Eucalyptus globulus
Biomassa do povoamento obtém-se através da soma das biomassas das arvores * fexp_area

## Slide 43: Biomassa do povoamento
Equações utilizadas para estimar a biomassa de um povoamento de Eucalyptus globulus

## Slide 44: Índice de área foliar

## Slide 45: Índice de área foliar
O índice de área foliar é a soma da área foliar de todas as árvores do povoamento expressa por unidade de área
Metodologias alternativas
  Com base em árvores modelo de área foliar (pode calcular-se a área foliar de uma árvore a partir da biomassa das folhas e da área foliar específica – sla em m2 kg-1)
  Por estimação com recurso a equações alométricas da árvore (para a área foliar ou para a biomassa de folhas desde que se saiba a sla)
  Por avaliação indireta com base na luz intercetada

## Slide 46: Exercicios Práticos:
    3.2.2 Processamento dos dados de uma parcela – enumeração completa de diâmetros e medição de altura em árvores modelo (cont.)
Faça os seguintes cálculos:
  O fator de Wilson
  Quantas árvores por ha deverá desbastar para colocar o povoamento a um fator de Wilson de 0.27?
  O Fator de Competição das Copas (só para as pacelas de Pb)
  O Índice de Densidade do Povoamento (SDI)
  % de coberto e coeficiente de espaçamento (parcelas 8 e 13 das Figuras 12 e 13, respetivamente)
  Estime a altura das árvores cuja altura não foi medida com as relações hipsométricas gerais do Inventário Florestal Nacional (no ANEXO I)
  O volume total com casca (m3 ha-1)
  O volume total sem casca (m3 ha-1)

## Slide 47: Exercicios Práticos:
    3.2.2 Processamento dos dados de uma parcela – enumeração completa de diâmetros e medição de altura em árvores modelo (cont.)
Faça os seguintes cálculos:
  O volume, sem casca, por categorias de aproveitamento (m3 ha-1) considerando as seguintes regras (dm é o diâmetro de desponta):
    - Classe 1: dm ≥ 25cm e comprimento do toro > 3 m
    - Classe 2: 12cm ≤ dm < 25cm e dm ≥ 25cm e comprimento do toro < 3 m
    - Classe 3: 6cm ≤ dm <12 cm
    - Classe 4: bicada
  A biomassa total e por componentes (Mg ha-1): lenho e casca do tronco, ramos, folhas, raízes e total

## Slide 48: Exercicios Práticos:
    3.2.3 Processamento dos dados de uma parcela de pinheiro bravo com o método das árvores modelo de altura (dados agrupados por classes de diâmetro)
    Usando os dados disponíveis para as parcelas (provas) nº 1 e 2 da Mata Nacional do Urso (Figura 9), agrupados por classes de diâmetro, calcule o volume por ha nas seguintes modalidades:
      Alturas estimadas com a relação hipsométrica do IFN (ANEXO I)
      b) Altura média das árvores modelo da classe
Mata Nacional do Urso – Prova 1
Prova 2 (TPC)

## Slide 49: Exercicios Práticos:
    3.2.4 Volume total por ha – estimação com equação de cubagem de povoamentos
    Nas parcelas de eucalipto, faça os cálculos das alíneas m) a p) do exercício 3.2.2, utilizando as equações de cubagem de povoamentos e de estimação de biomassas do modelo GLOBULUS (no ANEXO III).
  O volume total com casca (m3 ha-1)
  O volume total sem casca (m3 ha-1)
  O volume, sem casca, por categorias de aproveitamento (m3 ha-1) considerando as seguintes regras (dm é o diâmetro de desponta):
    - Classe 1: dm ≥ 25cm
    - Classe 2: 12cm ≤ dm < 25cm
    - Classe 3: 6cm ≤ dm <12 cm
    - Classe 4: bicada
  A biomassa total e por componentes (Mg ha-1): lenho e casca do tronco, ramos, folhas, raízes e total