## Slide 1: Sistemas de transporte
Movimentação de matérias-primas ou alimento acabado
Alimentar e debitar produtos das máquinas
Notes: Existem diversos tipos de transportadores ao longo do processo de fabrico dos alimentos compostos. Os sistemas de transporte tornam possível:
1- uma grande movimentação das matérias-primas isoladas, dos produtos já misturados,
2- retiram produtos em máquinas,
3- debitam produtos em máquinas
4- e também transportam o alimento composto já acabado.

## Slide 2: Sistemas de transporte
Transportador de sem-fim
Tapetes rolantes e cintas
Transportadores de arrasto (redlers)
Transportador oscilante
Transportadores pneumáticos
Transporte por gravidade
Elevador de noras

## Slide 3: Sistemas de transporte
Transporte horizontal
Transporte vertical
Transporte em inclinações
Notes: Transporte horizontal:
Transportador sem-fim; tapetes rolantes; transportadores de arrasto; transportadores pneumáticos
Transporte na vertical:
Elevador de noras, transportadores pneumáticos, transportador por gravidade.
Transporte em declives:
Transportador semfim, transportador de arrasto

## Slide 4: Sistemas de transporte na fábrica
O tipo e tamanho do transportador depende de:
  Características físicas dos ingredientes
  Quantidade ou ritmo do fluxo de ingredientes
  Distância e elevação
  Susceptibilidade de contaminação
Notes: A escolha do tipo e tamanho do transportador depende de:
  - Características físicas dos ingredientes ( mais ou menos fluidez)
  - Quantidade ou ritmo do fluxo de ingredientes ou do produto final
  - Distância e elevação a percorrer (queremos horizontal, vertical ou com declive)
  - Susceptibilidade de contaminação do circuito e eficiência

## Slide 5: TRANSPORTES NA HORIZONTAL / INCLINAÇÕES

## Slide 6: Transportadores de sem-fim
Diametros mais comuns:
20 a 50 cm
Fluxo regular até 100 T /h (densidade 0,75T/m3)
Notes: O Transportador Sem-Fim é o equipamento ideal para o transporte e descarga de produtos a granel entre dois ou mais pontos.
São construídos por elementos modulares tubulares, Constituído por um veio com uma espiral helicoidal.
É accionado por um motor em que a velocidade determina a capacidade volumétrica. Tem uma zona de alimentação e uma zona de débito.
Com tamanhos diâmetros mais comuns de 20 a 50 cm. O comprimento é o desejado. É um equipamento sólido que permite significativos comprimentos com fluxo regular até 100 t/h (densidade 0,75 t/m3). A escolha das dimensões do sem-fim e da velocidade de transporte são efectuadas em função da capacidade exigida e do tipo de produto a transportar.
fabricados em chapa de aço galvanizada, pintada ou aço inoxidável,.
O sem-fim pode ser substituído após vários anos, mantendo a sua capacidade de trabalho.

## Slide 7: Transportadores de sem-fim
Para transportes horizontais e com inclinação (até 30º)
Usado principalmente como alimentador de máquinas e extractor de silos
Custo moderado; boa fiabilidade e fácil manutenção
Notes: 1.
- São usados para transportes horizontais ou inclinados com declives até 30º
- consiste num dos métodos mais antigos e mais frequentemente usados.
- consiste numa hélice em espiral montada num tubo, com entradas e saídas pelo seu comprimento.
- o material é colocado no corpo do transportador através de aberturas de entrada, e move-se em comprimento num movimento suave á medida que o semfim roda num movimento em espiral.
2.
- É normalmente usado como alimentador de máquinas ou como extractor de silos
- adaptáveis a uma gama alargada de materiais, tanto materiais em grânulos como farinados.
- com determinados materiais, pode haver algum dano do material a transportar devido á acção de fricção entre a hélice e as paredes do corpo contra o ingrediente.
3.
- manutenção simples, problemas pouco frequentes e investimentos e custos de funcionamento moderados.

## Slide 8: Transportadores de sem-fim
Desvantagens
  Baixa capacidade
  Perda de rendimento em elevações
  Quebra de partículas por fricção
  Abrasão das paredes do transportador
Notes: Desvantagens:
- baixa capacidade
perda de rendimento em elevações
Pode haver quebra das partículas por fricção que estão a ser movimentadas-
Esta mesma fricção pode levar a abrasão das paredes do transportador.

## Slide 9: Transportadores de sem-fim
1.
3.
2.
Notes: Tipos de hélice:
- hélices montadas sobre barras de apoio ao tubo. Este tipo de hélice é usada para o transporte de materiais mais pegajosos ou viscosos. Existe uma tendência destes materiais mais pegajosos ou viscosos se aderirem ou acumularem na zona da união da hélice com o tubo. Este problema pode ser solucionado com este tipo de hélice de construção aberta.
- hélices cortadas, hélices cortadas e dobradas, e hélices cortadas com palhetas, usam-se para aumentar a agitação e a mistura dos materiais.
- as hélices de curto alcance são recomendadas quando se quer reduzir o ritmo do fluxo de materiais que são por si muito fluidos.

## Slide 10: Transportadores de arrasto (redler)
Para transporte horizontal, oblíquo ou vertical (raro).
Usado para distribuição de materiais em silos
Saídas múltiplas; baixo custo e manutenção
Notes: São mecanismos que têm correntes sem fim que têm umas pás que correm sobre o fundo de uma calha, arrastando o material a granel por toda a secção do tubo.
Transportadores de arrasto:
- Muito usado para transporte de materiais na horizontal. Mas existem modelos para transporte inclinado e também para transporte vertical. Para transporte na vertical necessitam de umas pás especiais (não muito usados)
- Usado normalmente para distribuir as matérias-primas por silos. Podem ser concebidas para reduzir a contaminação do circuito – as pás destes transportadores podem ser equipadas com escovas ou com borrachas para haver uma limpeza do sistema ao mesmo tempo que o transporte é feito.
- Principais vantagens:
- Pode ser dotado de saídas múltiplas
- Baixo consumo de energia (semelhante ao do semfim)
- Manutenção reduzida. Boa eficiência.
- menor degradação do material que está a ser transportado em comparação com a helice.

## Slide 11
redler

## Slide 12: Transportadores de arrasto
Desvantagens:
  Capacidade de carga pouco flexível
  Custo de implantação
  Má movimentação de materiais pegajosos
Notes: Desvantagens
- Capacidade de carga não é muito flexível
Custo de implantação alto.
Não é muito bom para movimentar materiais que sejam muito pegajosos (por exemplo um alimento onde houve a incorporação de mais de 10% de gordura ou óleo. Com este tipo de material há agregações e formação de grumos.

## Slide 13: Transportadores de arrasto
Em forma de U En masse
Notes: Existem 2 tipos diferentes de transportadores de arrasto.
Com corpo em forma de U, que tem o fundo redondo
Com fundo plano. Chamam-se “en masse”.

## Slide 14: Transportador oscilante
Fluxo uniforme
Transporte de materiais abrasivos
Operam em silencio
Baixa energia de funcionamento
Notes: Consiste em plataformas que oscilam e que permitem o material movimentar-se de um ponto para o outro.
O fluxo é uniforme e continuo
A suave acção de movimentação é muito vantajosa para materiais abrasivos, materiais que façam muito pó, materiais que façam grumos, ou materiais que façam muito pó.
Material a movimentar não se quebra com a acção de transporte
Operam em silencio e mantêm ambiente limpo.
Requerem baixa energia de funcionamento
Movimentam grandes quantidade ao mesmo tempo.

## Slide 15: Transportador oscilante
Desvantagem
  Débito muito lento
Notes: Desvantagem:
- Não debita material de uma forma rápida nas respectivas máquinas da fábrica de rações. Por isso pode ser mais usado nos silos portuários.

## Slide 16: Tapetes rolantes / Cintas
Para transporte horizontal e inclinado
Usado principalmente em terminais portuários e para transporte de sacos
Ideal para produtos frágeis;
elevada eficiência e poucos
problemas de contaminação
Notes: Para transporte horizontal e oblíquo com inclinações ligeiras. Não são usados para transporte na vertical.
Cintas podem ser lisas ou ter nervuras (aumenta o atrito)
- Usado principalmente em terminais portuários e para transporte de sacos
- Ideal para produtos frágeis e produtos ensacados ou em caixas;
elevada eficiência (são de transporte rápido e de grandes volumes) e poucos problemas de contaminação
- Muito usados para percorrer grandes distâncias.

## Slide 17: Tapetes rolantes / Cintas
Desvantagens:
  Produção de poeira
  Manutenção de cintas rigorosa
  Saída única
Notes: Desvantagens:
- Fazem um pouco de poeira.
- É fundamental uma boa manutenção das cintas, a tensão das cintas deve ser mantida para manter a cinta plana, para que haja um transporte eficiente.
- Saída única.

## Slide 18: Transportadores pneumáticos
Usado para descargas de navios
Insuflação para grandes quantidades
Ventilação para pequenas quantidades
Grande flexibilidade; ocupam pouco espaço.
Alto consumo de energia; ruído.
Notes: Transportadores pneumáticos existem de 2 tipos – ventilação e insuflação (ou aspiração):
-Usado para descargas de navios em terminais portuários, principalmente para grãos de cerais que são materiais que fluem com facilidade.
Insuflação ou aspiração para grandes quantidades
- Ventilação para pequenas quantidades
Ventilação tem que ser correcta, não pode ser nem muito forte nem demasiado fraca. Ventilação forte danifica as partículas de cereais e danifica a tubagem de transporte. Ventilação fraca pode haver acumulação de matérias-primas nas tubagens e consequente entupimento das tubagens de transporte.
- Grande flexibilidade (chegam a qualquer ponta, vertical ou horizontal); ocupam pouco espaço (fácil integrar em instalação existente).
-

## Slide 19: Transportadores pneumáticos
Desvantagens:
  Alto consumo de energia
  Ruido
  Quebra de granulos
Notes: - Alto consumo de energia (6 a 7 vezes o de outros sistemas); ruído; quebra de granulado o que aumenta a percentagem de finos.

## Slide 20: TRANSPORTES NA VERTICAL

## Slide 21: Transportes na vertical
Transporte por gravidade
Transportador pneumático
Elevadores de noras
Transportador sem-fim

## Slide 22: Transporte por gravidade
Exigem desníveis verticais
Não consomem energia
Declives e pontos de mudança de direcção exigem concepção apropriada
Notes: - Exigem desníveis verticais (utilizam a queda livre. Podem estar na vertical ou inclinados)
- Não consomem energia e por isso muitas fábricas de alimentos compostos desenvolvem-se em altura
- Declives e pontos de mudança de direcção exigem concepção apropriada. Os pontos de mudança de direcção são eventuais pontos de retenção de materiais e eventuais pontos de contaminação.

## Slide 23: Transportador pneumático
Notes: Permite a elevação de materiais de uma forma rápida na vertical.
-custos de funcionamento relativamente altos
Existe a possibilidade de danificar partículas no momento da movimentação.
Pode haver geração de pós devido a impactos partícula-partícula ou partícula-paredes. (mas pelos menos não há muita probabilidade de se gerarem faíscas.)

## Slide 24: Transportador sem-fim
Notes: É raro usar-se como método de movimentação de materiais na vertical.
Causa muito back-flow, ou seja, há muito material que cai e que tem que volta para cima.
Pode haver contacto entre a helice e as paredes do transportador que pode danificar o material e mesmo causar faísca

## Slide 25: Elevadores de noras
Transporte vertical
Débito variável
Carregamento no ramo ascendente ou descendente, descarga por gravidade em curva
Ocupam pouco espaço; versáteis em altura; consomem pouca energia
Notes: - Transporte vertical, elevam materiais de forma bastante eficiente. Podem ter alturas consideráveis.
- Débito variável
- Carregamento no ramo ascendente ou descendente, descarga por gravidade em curva
- Ocupam pouco espaço; versáteis em altura; consomem pouca energia por tonelada de material elevado.

## Slide 26: Elevadores de noras
Débito variável depende de:
  Velocidade do elevador
  Densidade dos alcatruzes
  Capacidade dos alcatruzes
  Eficiência do enchimento
  Eficiência da descarga
Notes: O débito variável depende de:
-Velocidade do elevador
- Densidade de alcatruzes (distância entre 2 alcatruzes seguidos)
- Capacidade dos alcatruzes
- Eficiência do enchimento dos alcatruzes
-Eficiência da descarga dos alcatruzes

## Slide 27: Elevadores de noras
Débito variável depende de:
  Velocidade do elevador muito elevada:
    Diminui eficiência de enchimento
    Diminui eficiência de descarga
    Aumenta problemas mecânicos
    Aumenta riscos de explosão
Notes: VELOCIDADE DO ELEVADOR (não deve ser muito alta nem muito baixa)
Débito não está directamente relacionado com a velocidade do elevador, porque velocidades muito elevadas:
- diminui eficiência do enchimento dos alcatruzes
- diminui eficiência da descarga dos alcatruzes
- aumenta problemas mecânicos (vibração, etc)
- aumenta riscos de explosão (atritos de materiais causam faiscas, que com as poeiras pode levar a explosões)

## Slide 28: Elevador de nora

## Slide 30: Elevadores de noras
Desvantagens
  Custo e manutenção
  Zonas inferiores suscetíveis de contaminação
  Suscetibilidade a explosões
  O que fazer para reduzir explosões:
    Reduzir deslizamentos
    Usar alcatruzes não metálicos
    Reduzir poeiras (sistema de aspiração)
Notes: Desvantagens:
- Caros e manutenção alta.
- Zonas inferiores dos elevadores são pontos susceptíveis de contaminação
- Elevadores de noras são pontos da fábrica que são mais susceptíveis a explosões. É muito frequente formarem-se nuvens de pó dentro destes elevadores .
Para eliminar este perigo:
- Eliminar electricidade estática, reduzindo deslizamentos
- Evita fricções entre partes metálicas (usar alcatruzes não metálicos)
- Reduzir poeiras (sistemas de aspiração) (tudo isto encarece o elevador)
Mostrar estes vídeos de elevadores a funcionar
https://www.youtube.com/watch?v=FEuv79KW7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=tS6Vofx8PvY neste vídeo:
Há diferentes tipos de alcatruzes
Posso ter diferentes formas de colocar o motor
Posso ter diferentes condutas de aspiração de pó
Tenho forma de aumentar a tensão das correias para não haver oscilações.