## Slide 1
PROPAGAÇÃO DE ONDAS
1. Introdução
Propagação: procedimento matemático para determinar a variação da magnitude, da velocidade e da forma de uma onda de cheia, em função do tempo, num ou mais pontos de um curso de de água ou de uma albufeira (Fread, 1993).
Propagação
Hidrológica
Modelação simples, mas com alguma base física.
Hidráulica
Modelação com base física.
Recorre à equação da continuidade e a uma equação para caracterizar o armazenamento de água no rio ou albufeira.
Modela a variação temporal do caudal num determinado ponto.
Modelação normalmente agregada.
Recorre à equação da continuidade e da conservação da quantidade de movimento.
O escoamento variável é normalmente considerado a uma dimensão (ao longo do curso de água ou da albufeira), o que conduz às equações de Saint-Venant (1871).
Modela simultaneamente a variação temporal do caudal e da altura da água em diferentes pontos do espaço.
Modelação normalmente distribuída.

## Slide 2
Descarregador
NMC
NPA
Nme
Comporta
2. Caracterização Genérica De Uma Albufeira
Volume útil
Volume de amortecimento
Volume morto
Caudal afluente
Evaporação
Descarga de fundo
Caudal descarregado
Captação
Infiltração

## Slide 3
2.1 Equação da continuidade
A equação da continuidade, dS/dt = i(t) – o(t), representa a forma diferencial do princípio da conservação da massa.
Quando aplicada a uma albufeira, S representa o volume de água nela armazenado, i(t) o fluxo de entrada (caudal afluente do curso de água, a que se poderia adicionar eventuais entradas de águas subterrâneas) e o(t) o possível conjunto de fluxos de saída (evaporação, descarga do evacuador de cheias, descarga de fundo, captação para fins agrícolas ou outros, infiltração, etc.).
A integração da equação pode ser feita com diferentes intervalos de tempo, sendo os mais importantes:
Tal como já referido a propósito da modelação hidrológica e da classificação de modelos matemáticos hidrológicos, o intervalo de tempo escolhido determina qual o conjunto de processos hidrológicos a modelar e quais são desprezáveis.
Mensal – a utilizar em modelos hidrológicos mensais ou em métodos simplificados para dimensionamento da albufeira, por exemplo.
Decenial ou diária - a utilizar em modelos hidrológicos com essa discretização temporal ou em métodos detalhados para dimensionamento da albufeira, por exemplo.
Inferior ao dia – a utilizar em modelos hidrológicos com essa discretização temporal ou em métodos para estudo do efeito de laminagem da albufeira e/ou dimensionamento do descarregador de cheias, por exemplo.

## Slide 4
Caudal
(m3 s-1)
Tempo (h)
qI
Desprezando-se a evaporação da albufeira, a infiltração e interacção com as águas subterrâneas, durante a entrada de um hidrograma de cheia, qI(t), e designando genericamente o hidrograma de saída da albufeira por qO(t) (que pode ser constituído pelos hidrogramas de saída de diferentes estruturas):
em que S representa o armazenamento na albufeira.
A forma diferencial da equação da continuidade é:
qO
Volume libertado
Volume armazenado
2.2 Propagação hidrológica de ondas em Albufeiras
qI
qO

## Slide 5
Como S = f(qo), então ao máximo armazenamento, Sm, corresponde o caudal máximo de saída, qOp.
A relação entre o caudal de saída e o armazenamento pode ser variável ou constante (Fonte: Chow et al., 1988)
qI, qO
t
qI
qO
Sm, qOp
Sm, qOp
qO
S
Relação constante:
Albufeira com superfície horizontal (larga e profunda, com reduzidas velocidades)
O armazenamento máximo ocorre quando os hidrogramas se cruzam, isto é, quando:
Há uma descarga fixa para uma dada carga h:

## Slide 6
qI, qO
t
qI
qO
Sm
qOp
qO
S
qOp
Sm
Devido ao efeito retardador do regolfo, o caudal de ponta ocorre normalmente mais tarde que na intercepção com o hidrograma de entrada.
Relação variável:
Albufeiras longas e estreitas, canais e cursos de água em que a superfície livre da água pode ser acentuadamente curva devido ao regolfo.
O armazenamento máximo continua a ocorrer quando os hidrogramas se cruzam, isto é, quando:
Se o efeito de regolfo não fôr muito importante pode desprezar-se a histerese e aproximar-se a relação por uma única curva.
A relação entre o caudal de saída e o armazenamento deixa de ser biunívoca, apresentando histerese.

## Slide 7
Efeito do armazenamento (Fonte: Chow et al., 1988) :
Esse tempo adicional de translacção designa-se de tempo de atrazo, tl.
Caudal
t
qI
tr
tr = Tempo de redistribuição
Caudal
t
qO
tl = Tempo de atrazo
tl
tl
Caudal
t
qO
qI
tl = Tempo de deslocação
tl
tt = tr + tl
Translacção do centro de gravidade do hidrograma, tr (ou tempo de redistribuição).
Atenuação da ponta do hidrograma (modificação de forma).
A onda de cheia percorre uma distância considerável, que determina uma translacção total do centro de gravidade, tt, superior ao tempo de redistribuição, tr.
Canais muito longos:

## Slide 8
2.3 Caracterização do armazenamento
As características físicas da albufeira e das estruturas de saída da água têm de ser identificadas, assim como eventuais regras de operação.
A relação fundamental pretendida é entre o volume armazenado S e o caudal descarregado qO:
qO
(m3/s)
S
(m3)
A sua obtenção é feita a partir da:
Relação entre a cota Z e o armazenamento na albufeira S:
Relação entre a cota Z e o caudal descarregado qO:
Z
(m)
qO
(m3/s)
Z
(m)
S
(m3)

## Slide 9
qO
(m3/s)
S
(m3)
Z
(m)
S
(m3)
Z
(m)
qO
(m3/s)
qO1
qO1
Z1
Z1
S1
S1
Obtenção da relação entre o volume armazenado S e o caudal descarregado qO

## Slide 10
Considere-se o hidrograma de saída qO constituído pelo(s) hidrograma(s) de saída de estruturas hidráulicas sobre as quais não exercemos qualquer controle, , e pelo(s) hidrograma(s) de saída sob controlo do gestor do reservatório (por exemplo, a bombagem de água da albufeira, para rega, com um caudal conhecido), :
2.4 Método de Puls modificado (Chow et al., 1988)
A integração desta entre os tempos tn-1 e tn, em que os armazenamentos são, respectivamente, Sn-1 e Sn, conduz a:
Ficando a equação da continuidade com a forma:
em que Dt = tn – tn-1.
Aproximando os valores médios dos caudais, durante um intervalo de tempo, pela média aritmética dos caudais instantâneos no início e no fim desse intervalo de tempo, isto é:

## Slide 11
conduz a, após rearranjo dos termos:
em que todos os termos do membro direito são conhecidos no início de cada t.
Uma vez que o armazenamento S é função do caudal descarregado , e esta função é conhecida (embora em forma tabular), uma vez obtido o valor para o membro direito é possível obter Sn e .
qnO
(m3/s)
S
(m3)
Para uma aplicação eficiente do método deve obter-se previamente a relação entre o caudal descarregado e a partir da relação armazenamento - caudal descarregado, já estabelecida.
qnO
(m3/s)
2S/Dt+qnO
(m3)

## Slide 12
(1) Calcular
(coluna 5);
...
...
...
...
...
...
t
(min)
(1)
qI
(m3/s)
qcO
(m3/s)
2S/Dt - qnO
(m3/s)
2S/Dt + qnO
(m3/s)
qnO
(m3/s)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
...
...
...
...
...
...
Esquema auxiliar para a resolução do Método de Puls Modificado
n-1
n
qI (n-1)
qI (n)
qcO (n-1)
qcO (n)
2Sn-1/Dt - qnO(n-1)
2Sn-1/Dt + qnO(n-1)
qnO (n-1)
As etapas de cálculo são, para o período n:
(2) obter a partir da relação entre o caudal descarregado e
(3) calcular , termo necessário para os cálculos relativos ao intervalo de tempo seguinte (coluna 4). Este cálculo pode fazer-se expeditamente através da expressão:
2S/Dt - qnO(n)
2Sn/Dt + qnO(n)
qnO (n)
+
-
-
+
qnO
(m3/s)
2S/Dt + qnO
(m3)

## Slide 13
Chow, V.T., D.R. Maidment e L.W. Mays (1988). Applied Hydrology, McGraw-Hill, Inc.
Fread, D.L. (1993). Flow Routing, em: D.R. Maidment (ed.), Handbook of Hydrology, McGraw-Hill, Inc.
Referências Bibliográficas