## Slide 1
14. Estabilização e Restauro Fluvial
O estabelecimento e desenvolvimento de muitas das cidades do mundo efectuou-se nas margens dos rios, que proporcionavam água doce, transporte, alimentação e a possibilidade de eliminação de resíduos.
O crescimento proporcionado pelos rios conduziu a que estes sofressem o impacto da actividade humana:
Poluição;
sedimentação;
canalização;
construção de diques, açudes, baragens.
Os principais rios têm actualmente sistemas de reservatórios em série e em paralelo, para controlo do escoamento e das cheias.
No fim do séc. XX assistiu-se a uma mudança na análise e projecto de sistemas associados aos cursos de água, de uma perspectiva de estrito funcionamento hidráulico para um equilíbrio funcional das componentes hidráulica, ambiental e ecológica (Huffman et al., 2011).
A construção de barragens e a canalização de muitos troços dos cursos de água conduzem a alterações que podem ter impactos dramáticos na estrutura dos ecossistemas e na diversidade de vida que suportam, havendo actualmente a necessidade de tentar repor as características naturais do rio.
14.1 Geral
14.1.1 Introdução

## Slide 2
O grau de intervenção na recuperação de um corredor fluvial, ou outro ecossistema, é variável, podendo identificar-se as seguintes alternativas (USDA-NRCS, 2001):
Restauro – restabelecimento da estrutura e funções do ecossistema e da sua capacidade de auto-sustentação. É um processo em que se tenta devolver o ecossistema às funções e condições anteriores à perturbação, estando implícito que, sendo um ecossistema naturalmente dinâmico, não é possível recriar um sistema na sua totalidade. É um processo holístico, que não se limita a manipular de forma isolada os elementos individuais do sistema.
Reabilitação – consiste em tornar a terra útil após a perturbação, não conduzindo normalmente às condições existentes antes desta. Mas implica estabelecer paisagens geológicas e hidrológicas estáveis, que suportem o ecossistema natural do mozaico.
Reclamação – é uma série de actividades que têm por objectivo modificar a capacidade biofísica do ecossistema, dando origem a um ecossistema diferente. Implica a adaptação dos recursos naturais a uma utilidade humana, tal como a reconversão de zonas húmidas ao uso agrícola, industrial ou urbano.
Assim, enquanto que o restauro pretende devolver o ecossistema às funções e condições anteriores à perturbação, a reabilitação e a reclamação implicam colocar a paisagem perante um uso novo, para servir uma finalidade humana.

## Slide 3
Figura 14.2 Escalas espaciais (Fonte: USDA-NRCS, 2007)
Figura 14.1 Principais rios da Europa (Fonte: Loucks et al. 2005)

## Slide 4
Matriz – Cobertura do solo dominante e em comunicação na maior parte da superfície. É com frequência floresta ou zona agrícola mas, teoricamente, pode ser qualquer tipo de uso.
Partes (patch) – Área não linear (poligonal), menos abundante e diferente da matriz.
Corredor – Tipo especial de parte que liga outras partes à matriz. Tipicamente é linear ou de forma alongada, como um corredor fluvial, por exemplo.
Mosaico – Colecção de partes em que nenhuma é suficientemente dominante para estar interligada ao longo da paisagem.
Na Fig. 14.2 apresentam-se 5 escalas espaciais, da geral à local, em que cada elemento da respectiva escala pode ser visto como um ecossistema, que está ligado a outros ecossistemas.
Estas ligações mostram a importância do ambiente externo de um ecossistema no seu funcionamento interno.
Os ecologistas da paisagem utilizam 4 termos básicos para definir a estrutura espacial ao nível de uma dada escala:
14.1.2 Estrutura Física e Escalas Espaciais e Temporais (USDA-NSCR 2001)
Figura 14.3 Estrutura espacial da paisagem, composta por matriz, partes (ou mancha), corredor e mosaico (Fonte: USDA-NSCR 2001)

## Slide 5
Estes 4 elementos estruturais repetem-se nas diferentes escalas espaciais, da geral à local:
Figura 14.4 Estrutura espacial nas escalas (esquerda) geral e (direita) local. As partes, corredores e mosaicos são visíveis na escala regional e na escala do troço do curso de água (Fonte: USDA-NSCR 2001)
Escala regional – É a escala geral de uma área geográfica com um macroclima comum e uma esfera de actividades e interesses humanos. Os elementos espaciais desta escala são designados de paisagens.
Não é a escala de interesse para o restauro fluvial, mas contém-na: a escala da paisagem.

## Slide 6
Escala da paisagem – É uma área geográfica que se distingue por um padrão repetido de componentes, que incluem comunidades naturais (partes de floresta e zonas húmidas, p.e.) e modificadas pelo Homem (áreas de cultivo e zonas urbanas, por exemplo), podendo variar dos poucos aos milhares de quilómetros quadrados.
Nesta escala, as partes (zonas húmidas, lagos, etc.) e os corredores (corredores fluviais, p.e.) são descritos como ecossistemas e a matriz é normalmente identificada em termos da vegetação predominante (pastagem, floresta, etc.) ou do uso da terra dominante (agrícola, urbano, etc.)
Figura 14.5 Estrutura à escala da paisagem (Fonte: USDA-NSCR 2001)
Escala da bacia hidrográfica – A bacia hidrográfica constitui a unidade espacial preferencial de análise hidrológica, mas pode ser caracterizada com diferentes escalas espaciais: desde a escala de uma grande bacia, como a do Douro, às pequenas bacias de pequenos cursos de água.
Na perspectiva do restauro fluvial, são de interesse as pequenas e médias bacias hidrográficas, que podem conter mais do que uma paisagem, ou uma única.
Isto é, bacia hidrográfica e paisagem intersectam-se em termos de dimensão e definem-se por diferentes processos ambientais: A paisagem é definida fundamentalmente pelos padrões de cobertura do solo, que podem atravessar linhas de cumeada, enquanto que estas delimitam a bacia hidrográfica.

## Slide 7
O restauro fluvial deve ser encarado combinando as escalas da paisagem e da bacia hidrográfica, já que o uso exclusivo desta ignora os movimentos de massa, de energia e de organismos através da paisagem, independentemente da drenagem da água.
Escala do corredor fluvial – É um elemento espacial (corredor) das escalas da paisagem e da bacia hidrográfica. A matriz comum aos corredores fluviais é a floresta ou a cobertura arbustiva ripícola (ao longo do curso de água). Podem encontrar-se partes naturais (zonas húmidas, p.e.) e modificadas pelo homem (zonas residenciais, p.e.). Os corredores desta escala incluem o curso de água, as comunidades vegetais de ambas as margens, planície de cheia, afluentes, p.e.
Figura 14.6 Elementos estruturais à escala do corredor (Fonte: USDA-NSCR 2001)
Escala do curso de água – Em que as partes, corredores e matriz se definem dentro ou próximo do curso de água, incluindo o curso de água e a planície de cheia.
Figura 14.7 Elementos estruturais à escala do curso de água (Fonte: USDA-NSCR 2001)
Escala do troço curso de água (reach) – Podem caracterizar-se em função do tipo de escoamento, factores químicos ou biológicos, ou por alguma intervenção humana que torne um troço diferente de outro. As partes podem ser rápidos e fundões, leito com plantas aquáticas, p.e.; e os corredores podem incluir o talvegue, porções com determinadas características físicas, químicas ou biológicas, p.e.

## Slide 8
Escala temporal – Tal como para a escala espacial existe uma hierarquia para a escala temporal a considerar. A escala correspondente aos processos geomorfológicos ou às mudanças climáticas (séculos a milhões de anos) não tem interesse prático para o restauro fluvial (anos a décadas).
As alterações no uso da terra numa bacia hidrográfica, com impacto no corredor fluvial, podem verificar-se em diversas escalas: ano (rotação de culturas), décadas (urbanização) ou séculos (gestão da floresta a longo prazo).
A vulnerabilidade a cheias também se pode analisar com diferentes escalas temporais, sendo comum o hidrologista mapear os seus efeitos utilizando diferentes tempos de retorno (dos 10 aos 100 ou 500 anos).
Assim, no restauro fluvial, é frequente ter de se planear com múltiplas escalas temporais: por exemplo, quando se projecta uma estrutura para entrada de água (a) a instalação não deve fazer-se em períodos de desova (curto prazo) e (b) a estrutura deve ter capacidade para a cheia centenária (longo prazo).

## Slide 9
Figura 14.8 Os três principais componentes do corredor fluvial em duas configurações possíveis, (a) e (b)(Fonte: USDA-NSCR 2001)
14.1.3 Dimensão lateral do corredor fluvial (USDA-NSCR 2001)
A secção transversal de um corredor fluvial contém 3 componentes principais, como apresentado na Fig. 14.8:
Na Fig. 14.9 apresenta-se a secção transversal típica de um corredor fluvial, em que se podem identificar diferentes sub-componentes das três zonas acima definidas.
Curso de água – Um canal em que a água escoa pelo menos durante uma parte do ano,
planície de cheia – Zona de área variável, num ou em ambos o lados do curso de água, que é inundado com alguma regularidade e
zona de transição – Porção da encosta de um ou ambos os lados, que serve de transição entre a planície de cheia e a restante paisagem.

## Slide 10
Figura 14.9 Secção transversal de um corredor fluvial. Os três principais componentes podem ser subdivididos de acordo com as características estruturais e as comunidades vegetais (a escala vertical e a largura do curso de água estão exageradas) (Fonte: USDA-NSCR, 2001)

## Slide 11
R
E
Q
A bacia hidrográfica constitui a unidade espacial preferencial de análise hidrológica.
Uma bacia hidrográfica de um curso de água, numa dada secção, pode definir-se como a superfície limitada pelo contorno no interior do qual a área precipitada se dirige para a secção considerada.
É um sistema que se considera impermeável a fluxos laterais.
Figura 14.10 Delimitação topográfica da bacia de Penedos de Alenquer (a vermelho a localização do posto limnigráfico)
Figura 14.11 Volume de controlo associado à definição de bacia hidrográfica, através do qual entra a precipitação R e saem a evapotranspiração E e o escoamento Q
14.2.1 A bacia hidrográfica
14.2 A Bacia Hidrográfica e o Sistema de Drenagem

## Slide 12
Figura 14.12 Principais bacias hidrográficas (esquerda) e aquíferos (direita) de Portugal Continental (Fonte: SNIRH, 2009)

## Slide 13
14.2.2 O sistema de drenagem
O sistema de drenagem é o padrão de cursos de água, afluentes e sulcos de menor importância, que definem o transporte da água à superfície de uma bacia hidrográfica.
Tipos de redes de drenagem (Fig. 14.13)
A maior parte das redes de drenagem tem uma forma dendrítica: não é visível uma orientação predominante dos cursos de água, que fazem ângulos inferiores a 90º nos pontos de confluência (Dingman, 2009).
Este padrão ocorre quando não há controlo geológico que crie zonas ou direcções com susceptibilidades variáveis à erosão química e física.
Quando há zonas ou direcções mais susceptíveis à erosão surgem padrões em paralelo, em treliça, rectangular ou anelar:
dendrítica
Treliça
Rectangular
Anelar
Paralela

## Slide 14
O padrão distributário ocorre normalmente quando os cursos de água passam de uma zona montanhosa para uma zona plana, formando cones de sedimentação, ou deltas quando entram em lagos ou oceanos:
Estruturas geológicas regionais podem levar a que estes padrões se organizem em “meta-padrões” de uma forma radial ou centrípeta.
A identificação destes padrões em mapas, fotografia aérea ou imagens de satélite, fornece importantes pistas relativas à geologia da zona (Quadro 14.1).
Distributária
Radial
Centrípeta

## Slide 15
Figura 14.13 Padrões de redes de drenagem (Fonte: Morisawa, 1985, em Dingman, 2009)
Dendrítica
Paralela
Treliça
Rectangular
Anelar
Distributária
Radial
Centrípeta

## Slide 16
Tipo | Descrição | Controlo geológico | Figura
Dendrítico | Em forma de árvore, sem orientação preferencial e com ângulos agudos nas confluências | Nenhum | 14.6a
Paralelo | Cursos de água principais espaçados regularmente, aproximadamente paralelos, com ângulos muito agudos nas confluências | Falhas próximas espaçadas, dobras monoclinais ou isoclinais | 14.6b
Treliça | Canais orientados em duas direcções perpendiculares, alongados na direcção dominante de drenagem, com ângulos praticamente rectos nas confluências | Rochas sedimentares inclinadas ou dobradas, com leitos alternadamente resistentes e macios | 14.6c
Rectangular | Canais orientados em duas direcções perpendiculares, comprimentos idênticos em ambas as direcções, com ângulos praticamente rectos nas confluências | Sistema de juntas ou falhas rectangulares | 14.6d
Anelar | Cursos de água principais com padrão aproximadamente circular, com ângulos praticamente rectos nas confluências | Domos de rochas sedimentares erodidos, com leitos alternadamente resistentes e macios | 14.6e
Distributário | Canal singular que se divide em dois ou mais canais que não se reunem | Depósitos aluviais espessos, (cones de sedimentação, deltas) | 14.6f
Radial (meta-padrão) | Redes de drenagem que radiam de um ponto central para o exterior | Domo ou cone vulcânico de rochas ígneas intrusivas | 14.6g
Centrípeto (meta-padrão) | Redes de drenagem que confluem para um ponto central da bacia | Caldeiras, crateras e bacias tectónicas | 14.6h
Quadro 14.1 Padrões de redes de drenagem e a sua relação com o controlo geológico (Fonte: vários, em Dingman, 2009)

## Slide 17
Características dos sistemas de drenagem
Tipo de cursos de água
Cursos de água em regime (em equilíbrio)
Padrões
Rectilíneos
Meandrizados (passivos/activos)
Errantes
Entrançados
Anastomosado (pode ser com qualquer um dos padróes acima)
Hidrologia
Efémeros
Intermitentes
Perenes
Interrompidos
Cursos de água fora de regime
Leito de pedra
Confinados
Constrangidos
Instáveis
De deposição (limitados pelo transporte)
De escavação (limitados pela existência de carrejos)
Avulsos
Quadro 14.2 características dos sistema de drenagem (Fonte: Schumm, 2005)

## Slide 18
Frequentemente, a organização do sistema de drenagem segue um padrão simples, que pode ser descrito pela sua ordem, número e comprimento.
Os cursos de água de 1ª ordem são cursos de água sem afluentes. Quando dois cursos de água de 1ª ordem se encontram forma-se um curso de água de 2ª ordem.
No sistema de Horton, o curso de água de 2ª ordem estende-se para montante até à nascente, o que implica reclassificar um dos cursos de 1ª ordem.
Este processo repete-se para os cursos de ordem seguintes.
No sistema de Strahler, este reclassificação não é efectuada, sendo a ordenação feita relativamente a cada troço situado entre dois pontos de confluência.
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
4
Figura 14.14 Ordenação dos cursos de água com a classificação de (a) Horton e (b) de Strahler
(a)
(b)
Descrição quantitativa

## Slide 19
Numa bacia, o número, comprimento médio e área média dos cursos de água de ordens sucessivas apresentam relações consistentes, com a forma:
Figura 14.15 Relação entre o (a) número N, (b) o comprimento médio e (c) a área de drenagem média , em função da ordem U, para uma bacia de 5ª ordem em Inglaterra (Fonte: Knighton, 1998, em Dingman, 2009)
Estas relações, designadas de leis da composição da rede de drenagem, ou das razões de confluência, estão sintetizadas no Quadro 14.3.
Ordem do curso de água
Ordem do curso de água
Número de cursos de água
Comprimento médio do curso de água (km)
NU = 615 exp (-1,33U)
Ordem do curso de água
Área de drenagem média (km2)

## Slide 20
Lei | Definição | Relação matemática | Amplitude e valor médio
dos números (Horton, 1945) |  |  | 
dos comprimentos Horton (1945) |  |  | 
das áreas (Schumm 1956) |  |  | 
RB, razão de bifurcação; RL, razão de comprimentos; RA, razão de áreas; U, ordem de um curso de água; NU, número de cursos de água de ordem U; , comprimento médio dos cursos de água de ordem U () e , área média que drena para os cursos de água de ordem U (). |  |  | 
Lei | Definição | Relação matemática | Amplitude e valor médio
dos números (Horton, 1945) |  |  | 
dos comprimentos Horton (1945) |  |  | 
das áreas (Schumm 1956) |  |  | 
Quadro 14.3 Leis da composição da rede de drenagem (Fonte: Dingman, 2009)
A relação entre o comprimento médio (km) e a área média (km2) é (Knighton, 1998, em Huffman et al., 2011):

## Slide 21
14.2.3 Perfil longitudinal do curso de água
À escala da bacia hidrográfica, o perfil longitudinal é predominantemente côncavo.
Designa-se de altitude de base a altitude da secção de jusante do curso de água (onde conflui com outro curso de água, um lago ou o oceano).
Esta altitude é um importante controlo do perfil longitudinal, pois os cursos de água ajustam-se ao longo tempo através dos processos de erosão e deposição, de modo a efectuarem uma transição suave nesse nível (Dingman, 2009).
Figura 14.16 Declive longitudinal de um curso de água

## Slide 22
A relação entre o declive do curso de água e a distância x, da nascente à secção de jusante, é normalmente representada por relações empíricas do tipo:
ou pela relação entre o declive e a área da bacia de drenagem correspondente:
em que os coeficientes e expoentes variam de curso de água para curso de água, de acordo com a geologia e a dimensão dos sedimentos, o volume de sedimentos e o caudal descarregado. Valores crescentes de k1, |m2|, ou |m3| representam aumento da concavidade.
Desvios relativamente à forma ideal devem-se a:
Zonas com formações rochosas resistentes;
introdução de sedimentos mais grosseiros ou elevados depósitos por parte de um afluente;
subida tectónica;
descida do nível de base.
ou
O declive do curso de água é largamente determinado pela:
Quantidade de escoamento fornecido pela bacia hidrográfica;
as dimensões do material do curso de água.

## Slide 23
14.2.4 Decréscimo da dimensão dos sedimentos para jusante
A dimensão dos sedimentos do leito do curso de água tende a diminuir de montante para jusante, o que se pode caracterizar com um modelo exponencial:
em que d(0) é a dimensão dos grãos em x = 0. A taxa de decréscimo é particularmente acentuada em cursos de água com leito de seixos, sofrendo uma transição abrupta na transição de seixo para a areia.
Esta taxa de decréscimo deve-se:
À fragmentação dos grãos por abrasão e
ao transporte selectivo dos materiais mais finos (processo dominante).
Como em quase todos os cursos de água o caudal, q, aumenta para jusante devido ao aumento da bacia de drenagem, Ad, que contribui para o escoamento, podem também estabelecer-se as relações:
ou
em que d representa uma medida da dimensão dos sedimentos e m4 a m7 variam com a região.

## Slide 24
14.3 Geometria em Planta: Principais Tipos de Cursos de Água
A forma dos cursos de água pode dividir-se em:
Cursos de água com um único canal de escoamento e
cursos de água com múltiplos canais, formando um padrão entrançado.
Podem também classificar-se quanto à sinuosidade, , que se define como a razão entre o comprimento do talvegue do canal, Dx, e o comprimento do vale, Dxv:
Como a sinuosidade é sempre .
Figura 14.117 Descritores característicos de um curso de água em planta, em que Dx é o comprimento do talvegue do troço do curso de água e Rc é o raio de curvatura (Fonte: Dingman, 2009 e Huffman et al., 2011)
14.3.1 Classificação
Comprimento de onda, Lm
Comprimento do vale, Dxv
Dx
Rc
Amplitude, am
Sinuosidade,
wb
Largura do meandro, wm

## Slide 25
Figura 14.18 Sinuosidade num troço do rio South Fork Payette, no Idaho. A tracejado o comprimento do vale km. O talvegue do canal tem um comprimento km, pelo que a sinuosidade é de 1,35 (Fonte: Dingman, 2009)

## Slide 26
Meandrizados – cursos de água com um só canal, caracterizados por elevada sinuosidade () e com uma alternância quase regular de curvas (Fig. 14.19);
entrançados – cursos de água com múltiplos canais, com margens “permanentes”, convergentes e divergentes, à volta de ilhas temporárias sem ou com vegetação esparsa, compostas pelo material transportado pelo rio. Quando o leito principal está cheio, as ilhas costumam ficar submersas, ficando o escoamento num único canal (Fig. 14.20);
rectilíneos - cursos de água com um só canal que, embora não sejam verdadeiramente rectilíneos, não apresentam a sinuosidade ou a regularidade de curvatura dos cursos de água meandrizados.
Normalmente, acrescenta-se uma quarta categoria (Dingman, 2009):
A partir destas categorias básicas, pode efectuar-se uma classificação dos cursos de água, evidenciando a sua relação com a estabilidade do leito, tipo de sedimentos transportados, etc., como representado na Fig. 14.22.
Note-se que os cursos de água anastomosados podem apresentar combinações dos três tipos básicos, podendo tomar formas muito complexas (Latrubesse, 2008), como esquematizado na Fig. 14.23.
Anastomosados - cursos de água com múltiplos canais convergentes e divergentes, de uma forma “permanente”, à volta de ilhas com vegetação (Fig. 14.21).
Há diversos sistemas de classificação dos cursos de água, desenvolvidos desde os trabalhos pioneiros de Leopold e Wolman (1957), havendo autores que defendem sistemas que permitam identificar as medidas de restauro necessárias, ou prever as suas alterações morfológicas ou ecológicas.
Considerando a geometria em planta do curso de água, podem identificar-se os seguintes tipos:

## Slide 27
Figura 14.19 Curso de água meandrizado num rio do Alasca (EUA)
Figura 14.21 Curso de água anastomosado no rio Platte, no Nebraska (EUA)
Figura 14.20 Curso de água entrançado no rio Rakaia, na Nova Zelândia (Fonte: Scarsbrook e Pearson, 2012)

## Slide 28
Figura 14.22 Padrões fluviais segundo a classificação de Schumm, com os cursos de água anastomosados considerados como um caso especial dos entrançados (Fonte: Dingman, 2009)
Estabilidade relativa
Razão sedimentos do leito / carga total de sedimentos
Carga de sedimentos
Dimensão dos sedimentos
Elevada
Baixa
Elevada
Baixa
Grande
Pequena
Tipo de canal
Sedimentos em suspensão
Mistura de sedimentos
Sedimentos do leito
Rectilíneo
Meandrizado
Entrançado
Anastomosado
Meandrizado
Rectilíneo
Entrançado com ilhas
Meandrizado
Rectilíneo
Pequena
Grande
Figura 14.23 Tipos de cursos de água anastomosados (Fonte: Nanson e Knighton, 1996, em Schumm, 2005)
Inactivo lateralmente
Activo lateralmente
Rectilíneo
Estável - sinuoso
Meandrizado
Entrançado
Rios com um canal
Rios anastomosados
Forma de ilha
Forma de crista

## Slide 29
14.3.2 Relação com variáveis ambientais e hidráulicas
Diversos autores têm tentado prever se um dado curso de água é meandrizado ou entrançado, de acordo com a sua posição num gráfico que relaciona o declive do curso de água, s0 (-), com outras variáveis explicativas, como apresentado no Quadro 14.4 e nas Figs. 14.24 e 14.25.
Autor | Equação | Domínio de aplicação | Número
Leopold e Wolman ( 1957) |  |  | Eq. (14.1)
Henderson (1961) |  |  | Eq. (14.2)
Van den Berg (1995) |  | Leito de areia ( mm) | Eq. (14.3a)
 |  | Leito de seixo ou calhau ( mm) | Eq. (14.3b)
Millar (2000) |  |  | Eq. (14.4)
qb (m3/s), caudal correspondente ao leito principal cheio; d50 (mm), diâmetro mediano do material do leito; sv (-), declive do vale; , ângulo de repouso, ou de atrito interno, do talude da margem (o), que reflecte o efeito da vegetação (é de cerca de 40º para taludes de seixo com vegetação esparsa, podendo atingir os 80º para taludes com muita vegetação, devido ao efeito agregador das raízes). |  |  | 
Autor | Equação | Domínio de aplicação | Número
Leopold e Wolman ( 1957) |  |  | Eq. (14.1)
Henderson (1961) |  |  | Eq. (14.2)
Van den Berg (1995) |  |  | Eq. (14.3a)
 |  |  | Eq. (14.3b)
Millar (2000) |  |  | Eq. (14.4)
Quadro 14.4 Curvas discriminantes para previsão de cursos de água meandrizados e entrançados (Fonte: Dingman, 2009)

## Slide 30
Figura 14.24 Funções discriminantes entrançado/meandrizado. Os cursos de água entrançados posicionam-se acima das linhas e os meandrizados abaixo. A cheio é a Eq. (14.1), a tracejado a Eq. (14.2), com a indicação dos valores de d50 (Fonte: Dingman, 2009)
Figura 14.25 Funções discriminantes entrançado/meandrizado de van den Berg (Eq. 14.3). Os quadrados são os cursos de água entrançados e os círculos os meandrizados (Fonte: Dingman, 2009)
Caudal para leito principal cheio, qb (m3/s)
Declive do curso de água, s0 (-)
d50 (mm)
svqb312 (m3/2/s-1/2)

## Slide 31
14.3.3 Cursos de água meandrizados
A alternância quase regular dos meandros pode descrever-se em termos do seu comprimento de onda, Lm, raio de curvatura, Rc (que não é constante), e amplitude, am (Fig. 14.17).
O comprimento de onda e o raio de curvatura podem estimar-se a partir da sua relação com as dimensões do canal, quando o leito principal está cheio (Dingman, 2009, Huffman et al., 2011):
com o coeficiente sempre entre 10 e 14, e
À escala do troço meandrizado, as características em plano estão directamente ligadas ao perfil longitudinal: zonas mais profundas, com leito mais plano, no extradorso das curvas, designadas de fundões (pools), e profundidades reduzidas nos trechos curtos intermédios, de pequena curvatura, situados entre as curvas, designados de rápidos (riffles) .
As zonas de transição dos rápidos para os fundões, com escoamento pouco profundo e suave, designam-se de zonas deslizantes (glide), e as de transição dos fundões para os rápidos , com escoamento mais profundo e mais rápido, designam-se de corridas (run).
É possível modelar o padrão dos meandros com a equação (Knighton, 1998, em Huffman et al., 2011):
em que  é a direcção do curso de água relativa ao eixo do vale (radiano),  é o ângulo entre o troço do curso de água e o eixo do vale e x á distância ao longo do curso de água .
Este tipo de padrão fluvial é o mais típico dos grandes vales aluvionares.

## Slide 32
14.3.4 Cursos de água entrançados (Dingman, 2009)
Para escoamentos que não preenchem o leito principal, estes cursos de água caracterizam-se por possuirem múltiplos canais convergentes e divergentes, entre margens bem definidas, geralmente com vegetação.
Como indicado pelas Eqs. 14.3 e pela Fig. 14.18, este padrão costuma ocorrer em cursos de água com caudais relativamente elevados, para o leito principal cheio e vales íngremes.
Caracterizam-se também por terem um transporte significativo de material do fundo e margens erodíveis.
O grau de entrelaçamento pode quantificar-se como:
O número médio de canais activos na secção transversal;
A razão entre a soma dos comprimentos dos canais e o comprimento do canal mais largo da secção.
A relação entre o grau de entrelaçamento e características do escoamento ou do curso de água não é tão clara como com os cursos meandrizados (embora pareça que aumenta como declive), em parte devido à sua rápida variabilidade temporal.
14.3.5 Cursos de água rectilíneos
Montgomery e Buffington (1997) desenvolveram uma classificação amplamente aceite para cursos de água sem meandros e com um só canal, baseada na forma do perfil longitudinal, à escala do troço, como esquematizado na Fig. 14.26.
No Quadro 14.5 apresentam-se as características dos sub-tipos identificados, os quais estão ilustrados na Fig. 14.27.
O declive é a variável mais importante na identificação dos sub-tipos, consegindo-se identificar correctamente 69 % dos cursos de água com base no declive, largura do canal (leito principal cheio) e dimensão dos sedimentos do leito.

## Slide 33
Figura 14.26 Perfil idealizado ao longo de uma encosta e do sistema de drenagem, apresentando a distribuição geral dos tipos de cursos de água e controlos associados aos processos de formação de canais em bacias de montanha (Fonte: Schumm, 2005)

## Slide 34
Quadro 14.5 Características e processos nos cursos de água de montanha (Fonte: Dingman, 2009)

## Slide 35
Figura 14.27 Planta (esquerda) e perfil longitudinal (direita) de cursos de água de montanha “rectilíneos”, identificados por Montgomery e Buffington (1997): (A) em cascata, com escoamento muito turbulento, praticamente contínuo, à volta de de sedimentos de grandes dimensões; (B) fundões e quedas, com alternância de escoamento muito turbulento nas quedas e mais tranquilo nos fundões; (C) fundo plano, com blocos isolados salientes, no meio de escoamento uniforme; (D) fundões e rápidos, com barras expostas, escoamento muito turbulento nos rápidos e tranquilo nos fundões; (E) dunas com rugas sobrepostas (Dingman, 2009)

## Slide 36
14.3.6 Cursos de água anastomosados
Tal como os cursos de água entrançados, também possuem múltiplos canais convergentes e divergentes, à volta de ilhas. Diferem daqueles por os canais individuais estarem separados por ilhas estáveis e normalmente com vegetação, que ocupam uma área grande do curso de água.
Os canais podem ser meandrizados, entrançados ou rectilíneos, consoante o declive local do vale, a dimensão dos sedimentos e a magnitude do caudal.
É um tipo menos comum que os anteriores, mas que se encontra em diversos tipos de clima, tendendo a ocorrer quando coexistem:
Escoamentos muito variáveis no tempo, com cheias frequentes e
margens resistentes à erosão.

## Slide 37
14.4 Fronteiras do Curso de Água
14.4.1 Características das fronteiras
Figura 14.28 Classificação das fronteiras do curso de água. Aluvionar corresponde a fronteiras sujeitas a erosão, transporte e sedimentação. A maior parte das relações analíticas foi desenvolvida para cursos de água com as seguintes características: fronteiras rígidas, impermeáveis, não aluvionares, ou fronteira aluvionares impermeáveis de fundo plano. No entanto, muitos cursos de água naturais pertencem a outras categorias (Dingman, 2009)
A natureza das fronteiras e a sua forma, afectam as características do escoamento, como representado na Fig. 14.28.
Excepto nos cursos de água com fundo em rocha, os cursos de água naturais consistem em partículas de sedimentos não consolidadas, que não são rígidas e estão sujeitas a transporte pelo curso de água: são os cursos de água aluvionares.
Em muitos casos, particularmente nos cursos de água com fundos de areia, as partículas que constituem o leito são esculpidas pelo processo de transporte de sedimentos, formando fundos com ondas cujo comprimento e amplitude varia entre alguns centímetros a poucos metros.
As fronteiras dos cursos de água podem também consistir, pelo menos em parte, em vegetação, gelo e estruturas artificiais, sendo muitas permeáveis.

## Slide 38
14.4.2 Secção transversal
Altura do leito principal, db
Largura do leito principal, wb
Largura do leito de cheia, wf
2 X Altura do leito principal
Figura 14.29 Largura e altura do leito principal (Fonte: Huffman et al., 2011)
O leito principal (ou leito menor) do curso de água foi escavado ao longo do processo erosivo natural.
O caudal correspondente ao leito principal cheio, qb, marca a distinção entre os processos de formação do canal e os processos associados às cheias.
Em cursos de água com uma planície de cheia bem definida (Fig. 14.29) é fácil identificar a altura do leito principal.
Quando tal não acontece, a sua identificação pode ser feita:
Identificando alterações na vegetação das margens, manchas nas rochas ou características dos depósitos;
associando-o a um caudal com um tempo de retorno de 1 a 3 anos.
Com efeito, esse caudal é responsável pelo desenvolvimento e manutenção do leito principal, pelo que tem de ocorrer com frequência.
Diversos autores verificaram que o tempo de retorno a considerar em bacias urbanas deve ser inferior ao de bacias rurais.

## Slide 39
Com base na análise de 233 locais, Williams (1978, em Huffman et al., 2011) obteve a seguinte relação entre qb (m3/s), a área da secção transversal com o leito principal cheio Ab (m2) e o declive s0 (m/m):
Outros caudais têm sido utilizados para caracterizar a secção do curso de água:
O caudal dominante, definido como o caudal responsável pela geometria do canal, ou, segundo Lencastre e Franco (1984), o caudal que, escoando em regime permanente, teria sobre a morfologia do rio os mesmos efeitos médios de arrastamento do que a sucessão de caudais variáveis que ocorrem efectivamente;
o caudal efectivo, definido como o caudal que maximiza o produto entre o transporte acumulado de sedimentos e a frequência de ocorrência do escoamento.
Comparações entre os caudais dominante, efectivo e correspondente ao leito principal indicam que este é o mais simples de determinar, sendo uma boa estimativa do caudal de formação do canal (Huffman et al., 2011).
As características da secção transversal do leito principal, largura à superfície w, profundidade d e velocidade média v, são utilizados como indicadores da forma do canal:
Como o caudal é o produto da velocidade média pela área molhada da secção transversal, e .
A obtenção destes parâmetros em zonas estáveis do curso de água conduz a curvas regionais.

## Slide 40
14.5 O Processo de Restauro
Em muitos casos, o restauro fluvial corresponde a colocar um curso de água que sofreu alterações induzidas pela actividade humana, ou que se encontra em estado degradado, num estado mais natural e estável.
Os principais objectivos são (USDA-NSCR, 2007):
Eliminar a erosão das margens para proteger zonas residênciais e infraestruturas;
proteger contra cheias provocadas por fluxo excessivo de lamas e de sedimentos;
proteger os orgãos estruturais de pontes e de aquedutos de estradas;
proteger solos agrícolas;
proteger estruturas municipais de fornecimento de água (estrutura e qualidade);
manter ou restaurar habitats piscícolas;
manter ou restaurar a qualidade da água.
Muitos destes objectivos são os também estabelecidos para efectuar obras de regularização fluvial (Cardoso, 1998):
Assegurar o escoamento eficiente e seguro de cheias;
garantir o transporte dos sedimentos para jusante;
proporcionar a concentração do escoamento numa secção bem definida de um trecho de rio entraçado;
estabilizar secções do escoamento de forma a minimizar a erosão e o assoreamento do leito;
garantir a navegabilidade.

## Slide 41
A maior diferença na procura de soluções consiste na actual preocupação em respeitar um equilíbrio funcional das componentes hidráulica (a primordial no séc. XX), ambiental e ecológica, como fica claro nos objectivos secundários preconizados (USDA-NSCR, 2007):
Manter ou reabilitar a qualidade ambiental, através do projecto e construção de obras de restauro que:
  pareçam naturais;
  tenham uma conexão natural entre o curso de água e a planície de cheia;
  proporcionem habitats adequados para o curso de água e a zona ripícola;
  reduzam a erosão das margens e mantenham a qualidade da água;
  sejam económicos no projecto e na construção.
Protegam as infraestruturas dos cursos de água e das planícies de cheia através de projectos de restauro que:
  Não aumentem as alturas de cheia;
  não atravessem diferentes planícies de cheia;
  tenham reduzido risco de falhar;
  não obstruam pontes ou aquedutos com lamas ou destroços lenhosos;
  sejam económicos no projecto e na construção.
  mantenham a qualidade da água;
Note-se que a protecção de infaestruturas e de habitats aquáticos pode ser antagónica (projectos de defesa contra cheias que diminuam a altura de escoamento em zonas em que era desejável estabilidade na zona ripária) ou mutuamente favorável (a introdução de material lenhoso pode ter interesse para o habitat aquático e, simultaneamente, estabilizar o canal) (USDA-NSCR, 2007).

## Slide 42
Figura 14.30 Esquema típico de regularização fluvial (Fonte: Lencastre e Franco, 1984)
Principais causas de desequilíbrio:
Correcções típicas no passado do traçado do curso de água, com eliminação de meandros para acelerar a passagem da onda de cheia;
urbanização – conduz ao aumento do caudal correspondente ao leito principal, devido à introdução de superfícies impermeáveis (ruas, telhados, parques de estacionamento, etc.);
actividade agrícola desadequada – sobrepastoreio, com degradação das margens e aumento de produção de sedimentos, ou alteração da gestão, como passar da exploração de um pasto para culturas em linha;
Identificar as condições existentes e históricas da bacia hidrográfica e do curso de água.
Determinar a forma mais estável em termos de dimensão, padrão e perfil do curso de água, isto é, qual o tipo de curso de água mais apropriado, que represente o futuro potencial com base nas características da bacia hidrográfica (Huffman et al., 2011).
As principais etapas a percorrer são (Huffman et al., 2011):

## Slide 43
Idealmente, este trabalho deve apoiar-se em estudos específicos feitos na zona e que tenham conduzido à obtenção de curvas regionais.
Dada a sua relação com as diferentes variáveis que caracterizam o curso de água, é fundamental conseguir uma boa estimativa do caudal correspondente ao leito principal cheio (1 a 2 anos de tempo de retorno)
14.6 Estabilização das margens
Controlo com vegetação
Troncos de vivazes (salgueiro ou vegetação próxima), empacotamentos de arbustos, plantação de arbustos (dispendioso), feixes de palha, faxinas.
Controlo estrutural
No processo de restauro podem utilizar-se de estruturas no curso de água para criar sequências de rápidos/fundões e quedas/fundões, e para melhorar as condições do habitat aquático.
Há um conjunto de estruturas que são utilizadas tanto para controlo estrutural como para melhorar as condições do habitat:

## Slide 44
Figura 14.31 Estruturas típicas utilizadas na estabilização de cursos de água e na melhoria do habitat durante o restauro fluvial. Incluem (a) blocos de pedra ou artificiais, (b) descarregadores ou açudes, (c) esporões em J e (d) esporões de troncos de árvore. Todas as estruturas são projectadas para maximizar a protecção das margens, ao dirigir o escoamento para a zona central do curso de água (Fonte: Huffman et al., 2011)

## Slide 45
Figura 14.32 Esporão colocado para proteger uma ponte ferroviária (Fonte: USDA-NRCS (1996).
Figura 14.33 Campo de esporões (Fonte: USDA-NRCS (1996).
Figura 14.34 Pormenores de projecto de esporões (Fonte: USDA-NRCS (1996).
Planta
Não está à escala
Secção transversal
Não está à escala

## Slide 46
14.6 Passagem de estradas (Huffman et al., 2011).
A passagem de uma estrada sobre um rio representa um desafio à sua função natural, dado o conflito entre a natureza dinâmica deste e a localização permanente da estrada.
Idealmente, a passagem da estrada deve localizar-se no ponto de inflecção entre meandros, sendo frequentemente necessário utilizar esporões para guiar o curso de água para a zona de passagem.
A passagem da estrada cria problemas adicionais associados à capacidade de transporte de sedimentos e carrejos do curso de água:
Falhas no funcionamento de aquedutos ocorrem frequentemente devido à obstrução da entrada com os carrejos => O aqueduto deve abranger toda a largura do leito de cheia natural.
Deve assegurar-se a descarga do caudal do leito principal e instalar ligações adicionais que permitam que os caudais atinjam o leito de cheia.
O estreitamento criado por um aqueduto ou uma ponte cria zonas de menor velocidade e sedimentação a montante e de maior velocidade a jusante, pelo que é muitas vezes necessário instalar esporões perto da saída, para limitar a erosão e permitir uma transição para o canal natural.
Se a passagem de espécies aquáticas for importante é necessário estabelecer zonas de transição a montante e a jusante da passagem, que mantenham as características do escoamento através da passagem.

## Slide 47
Cardoso, A.H. (1998). Hidráulica Fluvial, Fundação Calouste Gulbenkian.
Dingman, (2009). Fluvial Hydraulics
Huffman, R.L., D.D. Fengmeier, W.J. Elliot, S.R. Workman, G.O. Schwab (2011). Soil and Water Conservation Engineering, 6ª edição, American Society of Agricultural and Biological Engineers.
Instituto da Água (INAG) (2001). Plano Nacional da Água.
Latrubess, E.M. (2008). Patterns of anabranching channels: The ultimate end-member adjustment of mega rivers, Geomorphology, 101: 130-145.
Lencastre, A. e F.M. Franco (1984). Lições de Hidrologia, Universidade Nova de Lisboa.
Leopold, L.B. e M.G. Wolman (1957). River channel patterns: braided, meandering and straight, Professional Paper 282-B, U.S. Geological Survey.
Loucks. D.P. e van Beek, E. (2005). Water Resources Systems, Planning and Management: An Introduction to Methods, Models and Applications, UNESCO Publishing.
Scarsbrook, M. e C. Pearson (2012). Water resources - Rivers, Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand, actualizado em 16-Nov-12.
Schumm, S.A. (2005). River Variability and Complexity, Cambridge University Press.
USDA-NRCS (1996). National Engineering Handbook . Part 650 – Engineering Field Handbook. Chapter 16: Streambank and Shoreline Protection.
USDA-NRCS (2001). National Engineering Handbook. Part 653 - Stream Corridor Restoration Principles, Processes and Practices.
USDA-NRCS (2007). National Engineering Handbook . Part 654 Stream Restoration Design.
Referências Bibliográficas

## Slide 48
Part 654 - Stream Restoration Design (2007)

## Slide 50
Há diversos sistemas de classificação dos cursos de água, desenvolvidos desde os trabalhos pioneiros de Leopold e Wolman (1957), havendo autores que defendem sistemas que permitam identificar as medidas de restauro necessárias, ou prever as suas alterações morfológicas ou ecológicas.
Podem desenvolver-se sistemas simples baseados, por exemplo, no tempo de permanência do escoamento (perene, intermitente, etc.), na geometria em planta do curso de água (rectilíneo, meandrizado, etc.) ou na mobilidade das suas fronteiras (fronteira não erodida e de aluvião).
Ou podem incluir variáveis físicas (dimensão do material do leito, declive, sinuosidade, largura do canal, forma do vale, etc.) ou biológicas (vegetação ripária, comunidades de insectos ou de peixes, por exemplo).
É mais simples criar sistemas baseados na morfologia e em variáveis de forma (o aspecto do curso de água) do que em variáveis processuais (como se comporta o curso de água).
De um modo geral, não é possível usar um único sistema de classificação para determinar o tipo, local e propósito das actividades de restauro.
Nos EUA são normalmente utilizados 4 sistemas:
Dos serviços florestais da USDA;
Desenvolvido por Schumm e colaboradores;
Desenvolvido por Montgomery and Buffington;
Classificação de Rosgen.

## Slide 51
Estabilização e Restauro de Canais
Classificação de bacias
Geometria dos cursos de água
Classificação dos cursos de água
Redes de drenagem
Processos fluviais
Restauro
O processo de restauro
Controlo da vegetação
Atravessamento de estradas
Estruturas dentro do curso de água
Estabilização
……