## Slide 1
13. Prevenção e Controlo de Ravinas
13.1 Introdução
O controlo de ravinas é sempre difícil e caro e com frequência o custo da sua recuperação excede o valor da terra.
Este problema é mais evidente em zonas semi-áridas, onde o aparecimento de ravinas é mais frequente, mas em que os solos pobres conduzem a uma agricultura com pouco valor.
Os inconvenientes associados ao processo de ravinação não se limitam à perda de solo na zona da ravina e ao impedimento de circulação de máquinas (Hudson, 1981):
A jusante, pode provocar o assoreamento de barragens ou ameaçar equipamentos para rega;
na zona da ravina, pode provocar a descida da toalha freática, interferir com sebes e estradas;
a montante, a ravina pode crescer e atingir estradas, pontes ou edifícios.
De uma forma simplificada, o controlo de ravinas passa por (FAO, 1986):
Actuar a nível da bacia hidrográfica a montante da ravina, de modo a reduzir e regular os caudais de cheia;
desviar o escoamento superficial da área da(s) ravina(s);
estabilizar a ravina utilizando medidas estruturais, acompanhadas de sua vegetalização.
FAO (1986) apresenta uma forma sistemática para escolha das medidas de controlo de ravinas contínuas, mas que implica o tratamento generalizado destas, como apresentado à frente em medidas de controlo.

## Slide 2
No estabelecimento dos critérios de avaliação para selecção das ravinas a controlar é necessário classificar as ravinas de acordo com a sua forma, dimensão, grau de conexão às ravinas adjacentes, estado de desenvolvimento e natureza do escoamento existente.
Como, no entanto, um tratamento generalizado nem sempre é economicamente possível, é importante dispor de uma metodologia que nos permita analisar a bacia hidrográfica como um todo e escolher um número reduzido de ravinas a controlar, mas cujos efeitos sejam altamente significativos para todo o sistema,
13.2 Classificação das ravinas
Quanto à dimensão
A classificação da dimensão das ravinas pode efectuar-se com base em diferentes parâmetros, relacionados com as características da secção transversal ou com a dimensão da área de drenagem associada, pois esta está directamente relacionada com o volume e caudal de escoamento que são importantes factores erosivos.
Não existe um único sistema classificativo, apresentando-se nos Quadros 13.1 e 13.2 dois dos sistemas normalmente utilizados.
Quanto à forma
De um modo geral o processo de formação da ravina evolui temporalmente alterando a forma da sua secção transversal, que passa normalmente de um canal estreito com uma forma em V, com um baixo valor da razão largura/profundidade, para um canal largo com uma secção em U, com um elevado valor da razão largura/profundidade (Gellis, 1995).
No entanto, podem ocorrer diversas alterações a este padrão devido às resistências relativas ao processo de erosão do solo e do subsolo onde se desenvolve a ravina. Podem assim considerar-se as seguintes formas (Fig. 13.1):

## Slide 3
Quadro 13.1 Classificação de ravinas segundo a dimensão (Fonte: FAO, 1986)
Classe | Profundidade (m) | Área de drenagem (ha)
Pequena | < 1 | < 2
Média | 1 – 5 | 2 – 20
Grande | > 5 | > 20
Quadro 13.2 Classificação de ravinas segundo a dimensão (Fonte: Das, 2009)
Classe | Profundidade (m) | Largura (m) | Declive das margens
Muito pequena |  | < 18,0 | Variável
Pequena |  |  | 8 a 1,5 %
Média | 3,0 – 9,0 |  | 8 a 1,5 %
Grande | > 9,0 | Variável | Íngreme (normalmente)
Classe | Profundidade (m) | Largura (m) | Declive das margens
Muito pequena |  | < 18,0 | Variável
Pequena |  |  | 8 a 1,5 %
Média | 3,0 – 9,0 |  | 8 a 1,5 %
Grande | > 9,0 | Variável | Íngreme (normalmente)

## Slide 4
Ravinas com secção em U. Formam-se quando o solo e o subsolo têm pouca resistência à erosão. A água que escorre pelas margens contribui para escavar a zona do leito em contacto com as margens que vão sendo escavadas por baixo até que colapsam, ficando quase verticais. Formam-se mais facilmente em zonas pouco declivosas (Das, 2009).
Figura 13.1 Classes de ravinas segundo a forma da secção transversal (Fonte: FAO, 1986)
Forma de U
Solo
Sub-solo
Sub-solo tão resistente como o solo
Forma de V
Solo
Sub-solo
Sub-solo mais resistente que o solo
Forma trapezóidal
Solo e sub-solo
Sub-estrato muito resistente
Ravinas com secção em V. Formam-se em zonas onde o subsolo é mais resistente à erosão que o solo próximo da superfície. É a forma mais comum e mais típica de regiões montanhosas, onde as velocidades de escoamento são elevadas (FAO, 1986 e Das, 2009).
Ravinas com secção trapezoidal. Formam-se quando existe um substrato mais resistente à erosão que o solo e subsolo acima, aumentando a erosão das margens relativamente à erosão do leito (FAO, 1986).

## Slide 5
Quanto ao grau de conexão
Quanto à sua continuidade, ou grau de conexão, as ravinas podem ser classificadas de descontínuas e de contínuas.
Numa rede com ravinas contínuas cada ravina está ligada à seguinte no sentido de jusante. Começa sempre a montante, na zona mais montanhosa, através de numerosos sulcos, ganha profundidade rapidamente, a qual é praticamente mantida até se aproximar da zona mais a jusante, a boca da ravina. Aí a profundidade decresce rapidamente ao longo de um perfil côncavo, o que conduz a um alargamento da ravina e aumento da deposição de sedimentos. Sendo uma ravina afluente, vai ligar-se ao curso de água ou ravina com o número de ordem seguinte (classificação de Horton). Esse ponto de confluência é designado por Heede (1978) de nível de base e quaisquer modificações deste nível reflectem-se no afluente correspondente. Uma rede é composta pela ravina principal e as suas ramificações, podendo haver sistemas com múltiplas redes (FAO, 1986).
As ravinas descontínuas começam algures na base do vale ou na encosta, com uma cabeceira abrupta, diminuindo a sua profundidade rapidamente para jusante e desenvolvendo um declive mais suave que o declive original da base do vale. Na zona de intersecção forma-se um cone de dejecção, o qual representa o nível de base da ravina. Se o cone ficar demasiado íngreme pode desenvolver-se uma nova cabeceira formando-se uma nova ravina (Heede, 1978).
Como explicado nos mecanismos de formação, as cabeceiras movem-se para montante, podendo conduzir à ligação das ravinas descontínuas. Com o tempo pode desenvolver-se uma ravina contínua devido à fusão de várias ravinas descontínuas. Assim, uma ravina descontínua tem duas zonas críticas: a cabeceira e o cone de dejecção, abaixo da boca (Heede, 1978).

## Slide 6
Quanto ao estado de desenvolvimento
O conceito de estado de desenvolvimento das ravinas indica o seu potencial erosivo, não estando necessariamente relacionado com o tempo nem com a sequência do seu desenvolvimento.
Há alguma subjectividade nesta avaliação devendo tentar-se incluir indicadores objectivos para facilitar a classificação, como apresentado nos critérios de avaliação das ravinas.
Assim uma ravina jovem, madura e velha, indica uma futura erosão grande, média ou pequena, respectivamente.
Por exemplo, uma ravina descontínua que ainda não se ligou à rede de drenagem é uma ravina jovem, mas se já está ligada ao sistema e ajustou o leito e o nível de base ao da ravina a que se ligou, então é uma ravina madura. A cabeceira ainda evoluirá para montante e só será uma ravina velha quando aquela estiver próxima da linha de cumeada e apresentar poucas escarpas no seu leito.
Já nas ravinas contínuas os indicadores podem encontrar-se no leito e nas margens: escarpas frequentes no leito, início da formação de meandros em troços relativamente rectos e margens íngremes e côncavas indicam um estado jovem; uma ravina com rocha ou vegetação à superfície do leito e margens estáveis com vegetação indica uma ravina velha (Heede, 1978 e 1982).

## Slide 7
13.3 Características dos sistemas de ravinas
Numa bacia de montanha deteriorada, cada ravina contínua de uma rede de ravinas tem uma bacia de recepção distinta (geralmente com menos de 20 ha) e uma ravina principal (podendo atingir 1 km de comprimento), podendo ou não ter cone de dejecção. Normalmente o sistema já não possui cobertura vegetal e possui vários sistemas de ravinas.
Figura 13.2 Rede de ravinas (sistema de ravinas) (Fonte: FAO, 1986)

## Slide 8
Segundo Heede (1982) podemos identificar os seguintes tipos de rede de ravinas:
Sistema apenas com ravinas contínuas. Sistema bem desenvolvido, com uma elevada percentagem da área de drenagem canalizada, mas que corresponde a um tipo de rede pouco comum.
Sistema apenas com ravinas descontínuas. Neste caso, o termo sistema não é inteiramente apropriado pois as ravinas não estão em comunicação directa. Corresponde a bacias num estado inicial de desenvolvimento e onde as obras de controlo podem ser mais eficazes. Este tipo de rede só se encontra normalmente em pequenas sub-bacias.
Sistema com ravinas contínuas e descontínuas, todas conectadas. Corresponde a um sistema em que as ravinas descontínuas se foram propagando para jusante, devido a nova formação de ravinas a partir do cone de dejecção da ravina de montante, até se fundirem com o sistema de drenagem. As ravinas (anteriormente) descontínuas identificam-se pela existência de escarpas nas zonas onde antes existiam os cones de dejecção, as quais se foram propagando para montante. Com o tempo, a cabeceira das ravinas descontínuas pode desaparecer ficando a ravina com as características das ravinas contínuas. É mais frequente que os dois sistemas anteriores e corresponde a um sistema com um elevado grau de desenvolvimento.
Sistema com ravinas contínuas e descontínuas, com uma ou mais ravinas descontínuas desconectadas da rede. É o sistema mais frequente.

## Slide 9
As medidas de controlo a aplicar aos sistemas de ravinas dependem de que tipo de sistema se trata, do conhecimento da sua dinâmica de desenvolvimento, das interdependências entre ravinas e da localização dos seus pontos críticos. Estes dependem do tipo de ravina, como já abordado relativamente aos estados de desenvolvimento das ravinas:
O ponto crítico das ravinas contínuas é a sua boca, onde o declive mais suave conduziu à deposição de sedimentos. Se não ocorrer um escoamento anormal que aprofunde a ravina, o processo de deposição continuará e a ravina alargar-se-á.
As ravinas descontínuas têm como pontos críticos a cabeceira e o cone de dejecção por baixo da boca. A cabeceira desenvolve-se para montante e no cone de dejecção a ravina desenvolve-se para jusante.
13.4 Critérios de avaliação e de selecção das ravinas a controlar
Critérios de avaliação
No capítulo 7 apresentaram-se as principais formas de avaliação de riscos de erosão.
À escala regional, é particularmente importante desenvolver cartas com o inventário da erosão verificada. As imagens por satélite são muito úteis para efectuar inventários sequênciais (nomeadamente recorrendo às imagens do google earth, obtidas em diferentes datas).
A nível da bacia hidrográfica é ainda difícil a utilização de modelos quantitativos de erosão em ravina, tendo maior interesse os inventários detalhados.

## Slide 10
Localização __________________________________________________________________________________________
Aspecto _____________________________________________________________________________________________
Uso do solo (Estrada, caminho, encosta não alterada, outro) ___________________________________________________
Erosão das margens – Grande (10); Pequena (0) ____________________________________________________________
Há cabeceiras em escarpa _______________ Há rocha exposta _______________________________________________
Atingiu estradas (S ? N) ________________________________________________________________________________
Profundidade máxima __________________________________________________________________________________
Largura máxima ______________________________________________________________________________________
Erosão na encosta (cumeada, meio, base) _________________________________________________________________
Afluentes com ravinas (S ? N) ___________________________________________________________________________
Outros ______________________________________________________________________________________________
Nos inventários detalhados deve utilizar-se preferencialmente informação disponível em cartas militares, modelos digitais de terreno, fotografia e mesmo satélite, para identificação da bacia a caracterizar, do respectivo sistema de drenagem, das zonas com ravinas e, eventualmente, de algumas ravinas para caracterização detalhada (Gellis, 1995, Radoane et al., 1995).
Figura 13.3 Exemplo de ficha de campo para avaliação de ravinas (Fonte: Gellis, 1995)
É importante fazer um levantamento das características geomórficas das ravinas como: localização, aspecto, utilização e uso do solo, erosão, profundidade, etc. (Fig. 13.3), assim como uma avaliação quantitativa do grau de erosão a que as ravinas estão sujeitas.

## Slide 11
A título de exemplo apresenta-se uma classificação possível para a magnitude da erosão (Gellis, 1995):
Classe I: Erosão ligeira; sulcos ou pequena ravina a desenvolver-se nalguma parte da encosta. Representa um episódio ligeiro de erosão ou a ravina está estabilizada.
Classe II – Erosão moderada; ravina a desenvolver-se nalguma parte da encosta. Colapso das margens nalguns troços da ravina, mas os afluentes não estão erodidos. Representa um estado avançado de desenvolvimento da ravina.
Classe III – Erosão intensa; todas as encostas estão num estado de ravinamento activo. Colapso das margens e existência de escarpas na maior parte dos troços. A ravina pode estar a alargar na parte central e inferior do troço. Afluentes podem estar com erosão. Representa um estado recente de desenvolvimento.
Classe IV - Erosão severa; incisão profunda da ravina na maior parte da encosta. Escarpas na porção central e superior dos troços da ravina. Existência de grandes rochas no leito da ravina. Afluentes apresentam erosão activa. Embora as classes III e IV possam corresponder a estados iniciais de ravinamento, a classe IV diferencia-se pela magnitude da erosão.

## Slide 12
Heede (1978 e 1982) sugeriu a seguinte metodologia para análise da bacia hidrográfica como um todo, de modo a se escolher um número reduzido de ravinas a controlar, mas cujos efeitos são altamente significativos para todo o sistema:
Em primeiro lugar deve efectuar-se a ordenação dos cursos de água, sendo o sistema de Horton o mais favorável uma vez que classifica os cursos de água da nascente até ao ponto de confluência com outro curso de água e não por troços, como o método de Strahler. Esta ordenação não só evidencia o tamanho relativo da ravina, como também indica o número de ravinas (afluentes) que dependem desta. Uma ravina de primeira ordem não controla qualquer outra ravina, mas já uma de segunda ordem influencia todos os níveis de base locais das ravinas de primeira ordem que nela desaguam. A ravina com maior número de ordem influencia todas as outras ravinas (excepto as descontínuas, evidentemente) pelo que a instalação de barragens (check dams) no curso de água principal tem um enorme impacto no sistema, ao subir o nível de base de um grande número de afluentes.
Selecção de ravinas a controlar
O método de ordenação de Horton só permite identificar ravinas contínuas e descontínuas que já estabeleceram ligação com as contínuas (mas que apresentam escarpas significativas, pelo menos na cabeceira) pelo que, em segundo lugar, se devem identificar as ravinas descontínuas e isoladas.
Em terceiro lugar deve-se classificar cada ravina quanto ao seu estado de desenvolvimento, que é independente da ordem da ravina. Por exemplo, o controlo de uma ravina jovem que ainda precisa de muito tempo até atingir o equilíbrio é mais vantajoso que o de uma ravina velha, sobretudo se não tiver muitos afluentes.
Em quarto lugar deve examinar-se o potencial da bacia para manter um coberto vegetal, pois a combinação de medidas vegetativas com métodos mecânicos permite minimizar o número de ravinas a tratar.

## Slide 13
Finalmente, conjugando toda a informação acima recolhida, devem estabelecer-se grupos prioritários para tratamento e seriar as ravinas dentro de cada grupo.
A constituição dos grupos depende das características específicas de uma dada bacia, mas do que foi dito, resulta que:
O grupo prioritário deverá conter ravinas descontínuas não fundidas com o sistema, sobretudo se a cabeceira estiver longe da cumeada, pois terão muito terreno para subir para montante; deverá conter as ravinas contínuas de maior ordem e/ou com maior número de afluentes; deverá conter as ravinas jovens.
Em segundo lugar deverão ficar ou ravinas que ainda tenham um número elevado de afluentes ou que possam vir a ficar ligadas a ravinas desconexas de montante.
Finalmente é importante considerar o tratamento de todas as cabeceiras em escarpa.
13.5 Medidas de controlo
Introdução
Embora o controlo da erosão por ravinas seja difícil e caro, sendo a “prevenção melhor que a cura” (Hudson, 1981), o controlo é importante não só nas ravinas como na contenção da sua evolução para montante e para jusante, que pode vir a interferir com estradas, pontes, edifícios, etc.
Uma forma de controlo é impedir apenas que as ravinas piorem, actuando por exemplo a nível da cabeceira e impedindo-a de progredir para montante. No entanto, esta forma de controlo parcial é perigosa pois é difícil conseguir atingir uma situação de equilíbrio, só se justificando como medida temporária (Hudson, 1981).
A prevenção da formação das ravinas é a forma mais fácil e económica de as combater, pelo que se devem incentivar quaisquer medidas que contribuam para a redução da erosão em sulcos e da concentração e canalização do escoamento (FAO, 1986; Blanco e Lal, 2008).

## Slide 14
Quando as ravinas já se formaram há duas formas genéricas de controlo:
Recuperar as ravinas, repondo a situação correspondente ao campo envolvente: implica o enchimento dos canais e modelação da superfície com solo retirado das zonas limítrofes. Como se reduz a espessura do solo esta medida só é aplicável para ravinas não muito profundas. Uma vez recuperadas, têm de ser plantadas com vegetação permanente e o escoamento de montante tem de ser desviado.
Limitar o desenvolvimento da cabeceira, leito e margens da ravina, de modo a reduzir a sua expansão.
As estratégias a utilizar passam por:
Reduzir os caudais de cheia, estabelecendo estruturas que interceptam o escoamento, absorvem a sua energia e o descarregam a velocidades baixas.
Desviar o escoamento concentrado das zonas possíveis de desenvolver ravinas.
Estabilizar o leito e as margens se as estratégias anteriores foram insuficientes.
As ravinas velhas, com escoamento perene, são semelhantes a torrentes, pelo que o conjunto de medidas de controlo existentes para estas são igualmente aplicáveis às ravinas (Das, 2010).
Contudo, dada a dimensão das torrentes, as suas estruturas de controlo são normalmente de grandes dimensões e elevado custo, só se justificando em zonas de elevada densidade populacional e de grande instabilidade geológica.
De um modo geral, no controlo de ravinas é preferível investir em estruturas menores, mais simples e de menor custo (Heede, 1976). Aliás, segundo FAO (1986), as estruturas como barragens de alvenaria argamassada e mesmo de betão utilizadas na correcção torrencial são desnecessárias no controlo de ravinas, quer do ponto de vista técnico como económico.

## Slide 15
Medidas de prevenção
As principais formas de prevenção da formação de ravinas passam por (FAO, 1986; Blanco e Lal, 2008):
Uma adequada gestão do solo da bacia hidrográfica, sobretudo a montante das zonas mais susceptíveis, de modo a reduzir e regular os caudais de cheia,
por medidas mecânicas que melhorem a capacidade de infiltração e de retenção de água acima da área de ravinas e entre as ramificações ravinares e
por desviar o escoamento superficial da área de ravina(s).
As práticas de gestão do solo a promover na bacia hidrográfica são:
O uso de lavouras conservativas, faixas de protecção, lavoura segundo as curvas de nível, culturas em faixas, etc.
A prevenção de fogos florestais, de queimadas e de cortes ilegais.
O controlo do pastoreio e instalação de pastagens.
A manutenção da fertilidade e estabilidade do solo nas áreas agro-florestais e/ou agrícolas.
O controlo da construção de estradas e da exploração mineira.
A estabilização imediata da erosão laminar e em sulcos e de ravinas incipientes.
As medidas mecânicas que melhoram a capacidade de infiltração e de retenção de água são:
Banquetas de conservação, terraços, sebes, faxinas.

## Slide 16
O desvio do escoamento superficial da área de ravina faz-se através de:
Valas de encosta ou canais de desvio, construídos acima da cabeceira das ravinas, de modo a descarregar o escoamento em linhas de água naturais, valas vegetalizadas, ou zonas rochosas e estáveis não susceptíveis à erosão, como esquematizado na Fig. 13.4.
Figura 13.4 Controlo de ravina com dreno superficial de cintura (Fonte: FAO, 1986)
Estas valas de encosta aparecem frequentemente associadas a outras estruturas, como barragens de terra e de alvenaria.

## Slide 17
As valas devem colocar-se acima da cabeça da ravina a uma distância de 3 a 4 vezes a profundidade da ravina (El-Swaify, 1982), ter declives inferiores a 1 % (o aconselhado é 0,5 %), podendo estes aumentar para 3 % se forem vegetalizadas (FAO, 1986).
Devem ser suficientemente largas para escoar toda a água descarregada da bacia de apanhamento da ravina em períodos de cheia, considerando-se normalmente para o seu dimensionamento o caudal de cheia com o tempo de retorno de 10 anos.
No Quadro 13.3 apresenta-se a ordem de grandeza das suas características e na Fig. 13.5 um perfil típico.
Profundidade (m) | Largura (m) |  |  |  | Área da secção transversal (m2) |  |  |  | Caudal aproximado(2) (m3/s)
 | Declive do terreno (%) |  |  |  | Declive do terreno (%) |  |  |  | 
 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | 
0,30 | 1,22 | 1,34 | 1,52 | 1,71 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,142
0,46 | 1,83 | 2,01 | 2,29 | 2,56 | 0,42 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,340
0,61 | 2,44 | 2,68 | 3,05 | 3,42 | 0,75 | 0,89 | 1,12 | 1,34 | 0,594
0,76 | 3,05 | 3,35 | 3,81 | 4,27 | 1,16 | 1,40 | 1,74 | 2,09 | 0,906
O declive da vala não deve exceder 1 %, devendo ser de 0,5 %. O caudal é estimado para uma profundidade de escoamento = 1,3d (ver Fig. 13.5) e uma velocidade de 0,6 m/s. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Quadro 13.3 Características padrão de pequenas valas de encosta(1) (Fonte: FAO, 1986)

## Slide 18
Figura 13.5 Secção transversal de uma pequena vala de encosta. A profundidade varia entre 0,3 e 0,8 m (Fonte: FAO, 1986)
Largura
Superfície da água
2 : 1
2 : 1
0,3 – 0,8 m
1,5 : 1
Superfície original do terreno
d
1,3 d
Controlo com vegetação
O objectivo final, de longo prazo, do controlo da ravina consiste em vegetalizar a mesma, sobretudo nas zonas da cabeceira e da boca, o que permite proteger o solo da acção de salpico e reduzir a velocidade do escoamento.
No entanto, dada a força exercida pelo escoamento concentrado, a vegetalização muitas vezes não se consegue efectuar sem que primeiro se alterem as condições de escoamento através do efeito de algumas das estruturas abaixo apresentadas (Heede, 1976; Hudson, 1981).
Por outro lado, devido à erosão, o leito da ravina é praticamente uma areia estéril sem estrutura, sem matéria orgânica ou nutrientes e pequena capacidade de armazenamento de água. As margens não apresentam características muito melhores. O regime hídrico alterna entre cheias e secas, havendo normalmente desequilíbrios químicos como salinidade e alcalinidade (Hudson, 1981).

## Slide 19
As plantas a utilizar devem ter elevada densidade, sistema radicular profundo e denso e ser de porte baixo.
Deve dar-se preferência a plantas locais, que se verifique crescerem bem, perto da ravina, sendo uma boa prática fazer pequenas plantações experimentais com grande variedade de plantas para ver quais florescem e melhor se adaptam. A título indicativo apresentam-se no Quadro 13.4 algumas plantas que foram utilizadas com sucesso em várias partes do mundo.
Devem evitar-se plantas altas e flexíveis, pois dobram-se com a força do escoamento reduzindo a sua rugosidade e conduzindo ao aumento da velocidade da água.
Também são de evitar árvores no leito da ravina pois desviam o escoamento para as margens podendo dar origem a um novo ciclo erosivo (Heede, 1976).
Note-se finalmente que, dada a pobreza do meio, são necessários cuidados especiais na instalação da vegetação.
Devem privilegiar-se plantas germinadas em meio mais favorável, em pequenos sacos individuais biodegradáveis, que são enterrados em intervalos regulares, em orifícios cilíndricos previamente abertos.
Em alternativa podem colocar-se sacos com solo fértil em trincheiras abertas no leito da ravina, onde se introduz um plântula através de um pequeno corte no saco.
A plantação nas margens é mais difícil pois estas são normalmente íngremes e instáveis, sendo frequentemente necessário efectuar trabalhos mecânicos de nivelamento que raramente se justificam, ou pelo seu elevado custo e/ou por utilizarem solo da zona não ravinada (Hudson, 1981).

## Slide 20
Nome comum | Nome científico
Vinha kudzu | Pueraria thunbergiana
Kudzu tropical | Pueraria phaseoloides
Kudzu de Taiwan | Pueraria tonkinensis
Centrosema | Centrosema pubescens
Caniço-malhado | Phalaris arundinacea
Caniço ou caniço-de-água | Phragmytes spp
Lespedeza | Lespedeza sericea
 | Lespedeza juncea
--- | Bouteloua spp
--- | Andropogon spp
--- | Atriplex spp
Salgueiro | Salix exígua
--- | Calopogonium mucunoides
Das (2010) indica que ravinas pequenas, com profundidade na cabeceira abaixo dos 3 m e área de apanhamento menor que 10 ha, se podem recuperar com bandas de herbáceas; e que ravinas pequenas a médias se podem converter em valas vegetalizadas.
Quadro 13.4 Algumas plantas utilizadas no controlo de ravinas (Fonte: Hudson, 1981)
Note-se que Hudson (1981) indica que a utilização da vinha kudzu teve enorme sucesso nos Estado Unidos da América, mas que se revelou um fracasso em vários países africanos, por razões desconhecidas.

## Slide 21
As principais medidas temporárias são (FAO, 1986):
Estruturas temporárias
Dentro destas estruturas podem considerar-se desde técnicas simples de preenchimento da ravina com terra ou material vivo até à utilização de pequenas barragens porosas (check dams), normalmente com cerca de 0,4 a 2,0 m de altura, feitas de material disponível localmente.
Preenchimento do canal da ravina com terra (Fig. 13.6) ou com material vivo ((brush fill) (Fig. 13.7).
Instalação de sebes (Fig. 13.8) e faxinas.
Barragens em rede de arame (netting dams ou woven-wire dams).
Pequenas barragens de terra (earth plugs).
Barragens de pedra presa com rede de arame (wire bolsters).
Barragens de material vivo entrançado (brushwood dams).
Barragens de tábuas (wooden plank dams) e de troncos de madeira (log dams).
Outras barragens de maior duração, embora muitas ainda se possam considerar como semi-permanentes são (FAO, 1986):
Barragens de pedra seca (loose stone dam e boulder stone dam, se as pedras forem de pequena ou grande dimensão, respectivamente).
Barragens de alvenaria argamassada.
Barragens de gabiões.
Barragens de absorção da ravina (gully-head dams).
Barragens para captura de sedimentos (silt-trap dams).

## Slide 22
A escolha da técnica a utilizar depende da pluviosidade da região e de características das ravinas como declive, largura e profundidade, por exemplo.
Há diversas publicações com os detalhes de construção destas estruturas e respectivos cálculos de estabilidade (USDA-NRCS, 1954; USDA-NRCS NEH; FAO, 1986; Dvorák e Novák, 1994; Das, 2010).
Apresentam-se de seguida alguns exemplos sem a preocupação de uma caracterização exaustiva e aprofundada:
Enchimento do canal da ravina com terra (FAO, 1986)
Em regiões com baixas intensidades de precipitação e reduzido escoamento nas ravinas, estas podem ser preenchidas com terra (após desvio dos caudais de montante, retirada do gado, etc.) e o declive reduzido para cerca de 1:1. Para o efeito podem usar-se pás ou outros meios mecânicos.
Se houver regeneração natural, ao fim de 2 anos a ravina estará completamente revestida, caso contrário tem de se efectuar a plantação do solo da ravina.
Figura 13.6 Ravina provocada pelo escoamento proveniente de terraços (esquerda) e aspecto após enchimento, modelação e vegetalização (Fonte: USDA-NRCS, 1984b)

## Slide 23
Em regiões com elevadas intensidades de precipitação este tipo de controlo é insuficiente, sendo necessário medidas adicionais de controlo, como barragens, terraços, faxinas.
Prenchimento com material vivo (brush fill) (FAO, 1986)
Consiste em encher o canal com ramos de árvores e arbustos. Quando se aplicam transversalmente designam-se de barreira de arbustos (brush plug).
Figura 13.7 Preenchimento do leito da ravina com ramos de árvores e arbustos
É uma técnica adequada em regiões não-húmidas, para tratar ravinas incipientes, com declive inferior a 10 % e com secção tranversal inferior a 0,6 x 0,6 m2.
Em regiões húmidas, é preferível utilizar este material formando uma barragem (ou usar barragem de pedra seca).
Esta técnica começa a aplicar-se na cabeceira da ravina. Os ramos cobrem o leito e são amontoados até que a sua altura ultrapasse a das margens da ravina, para serem posteriormente compactados com pedra ou troncos.

## Slide 24
Figura 13.8 Sebes para controlo de ravina (Fonte: Sardinha e Macedo, 1981)
As barragens porosas têm elevado risco de falhar, mas fornecem estabilidade temporariamente e, conjugadas com a aplicação de medidas agronómicas, permitem a redução da velocidade da água e a deposição de sedimentos.
Devem possuir um descarregador que permita escoar os caudais de cheia (dimensionado para um caudal de cheia com um tempo de concentração de 5 a 10 anos e com uma folga de 15 cm) e
estar espaçadas em função do declive do leito da ravina, de modo a este ser transformado numa série de “degraus” de declive reduzido.

## Slide 25
A regra prática para a escolha do espaçamento consiste em colocar a base do descarregador da barragem de jusante alinhada com a base da barragem de montante. Como esta regra pode conduzir a um número muito elevado de barragens pode admitir-se um declive final entre barragens de 0,1 a 3 % (FAO, 1986; Das, 2010).
Neste caso, o número de barragens a utilizar em toda a ravina é (FAO, 1986):
Em que HI é a distância horizontal entre a 1ª e a última barragem da ravina, a é ângulo médio da ravina, a’ é o ângulo correspondente ao declive final dos sedimentos após a construção da barragem (declive de compensação) e h é a altura de cada uma das barragens (Fig. 13.9).
FAO (1986) aconselha a utilização de um declive de compensação de 3 %.
a
a’
h
DH
HI
Figura 13.9 Distância horizontal entre a 1ª e a última barragem da ravina, HI e entre barragens, DH, para um ângulo da ravina a e um ângulo do perfil de compensação a’

## Slide 26
em que h é altura efectiva da barragem (medida da intersecção com a ravina até à base do descarregador,  é o ângulo do declive da ravina e K é uma constante com os valores:
Em alternativa pode usar-se a fórmula de Heede (1976) para a distância horizontal entre barragens, DH, que se baseia na razão entre o declive de compensação e o declive da ravina (Fig. 13.8):
No Quadro 13.5 apresentam-se algumas características de algumas destas barragens (USDA-NRCS, 1954, e Das, 2010).

## Slide 27
Quadro 13.5 Algumas das barragens mais utilizadas no controlo de ravinas (Fonte: USDA-NRCS, 1954, e Das, 2010) (continua)
Barragem em rede de arame | 
Adequação | Forma
Ravinas com declives moderados e pequenas bacias de apanhamento. | Meia-lua, convexidade para jusante.
Características | 
As margens da ravina devem ser niveladas e ficar com um declive seguro. | 

## Slide 28
Quadro 13.5 Algumas das barragens mais utilizadas no controlo de ravinas (Fonte: USDA-NRCS, 1954, e Das, 2010) (continuação)
Barragens de material vivo entrançado | 
Adequação | Forma
Pequenas ravinas com declives moderados e bacias de apanhamento muito pequenas. O solo da ravina deve permitir o encastramento das estacas para fixar a barragem. | O centro deve ficar mais baixo que os lados para que estes não sejam submergidos. A parte central funciona como um descarregador.
Características | 
As margens da ravina ao lado da barragem devem ficar com um declive não erosivo. Podem ser de barreira simples (figura acima) ou dupla. | 

## Slide 29
Quadro 13.5 Algumas das barragens mais utilizadas no controlo de ravinas (Fonte: USDA-NRCS, 1954, e Das, 2010) (continuação)
Barragem de pedra seca | 
Adequação | Forma
Ravinas com bacias de apanhamento pequenas a médias e em zonas com abundância de pedra. Estrutura semi-permanente. Devem utilizar-se pedras achatadas, caso contrário devem ser presas com arames (gabióes). | Dispõem de um descarregador. Estrutura recta.
Características | 
As margens da ravina ao lado da barragem devem ficar com um declive não erosivo. | 

## Slide 30
Quadro 13.5 Algumas das barragens mais utilizadas no controlo de ravinas (Fonte: USDA-NRCS, 1954, e Das, 2010) (continuação)
Barragem de tábuas de madeira | 
Adequação | Forma
Ravinas com grandes bacias de apanhamento e onde haja abundância de madeira. | Dispõem de um descarregador. Estrutura recta.
Características | 
Do lado de montante o espaço entre as tábuas deve ser tapado para que a água não escoe entre elas. As barragens de troncos de madeira são idênticas mas têm maior durabilidade. No entanto, a sua construção é mais difícil, nomeadamente no encastramento no leito da ravina. | 

## Slide 31
Taludes e margens
A estabilização das margens das ravinas pode ser feita através de muros de pedra, soleiras de pedra e madeira ou algumas das muitas técnicas de bioengenharia disponíveis para a estabilização de taludes e de margens de cursos de água (Andreu et al., 2008; Das, 2010).
As plantas apropriadas para o controlo com a vegetação são herbáceas, arbustos e árvores. As medidas mecânicas incluem madeira e pedra.
No Quadro 13.6 apresenta-se uma pequena síntese das técnicas mais importantes.
Quadro 13.6 Estabilização de margens (Fonte: Das, 2010) (continua)
Muros de pedra | 
Adequação | Forma
Zonas de montante de troços de ravina onde é necessário instalar estruturas de pequena altura. | As pedras devem ser armadas com a forma de um trapézio, podendo ter ou não vegetação
Características | 

## Slide 32
Quadro 13.6 Estabilização de margens (Fonte: Das, 2010) (continuação)
Estruturas de controlo de margens de cursos de água | 

## Slide 33
Colchão de vivazes (branch layering) | 
Adequação | Eficácia
Ravinas pequenas (profundidade inferior a 3 m e largura inferior a 8 m). Não é aplicável se houver escoamento contínuo. | As vivazes enraízam e prendem o leito da ravina.
Características | 
Quadro 13.6 Estabilização de margens (Fonte: Andreu et al., 2008) (continuação)

## Slide 34
Camadas de vivazes presas com estacas (branchpacking) | 
Adequação | Eficácia
Para controlo localizado de depressões ou pequenas derrocadas (profundidade e largura inferiores a 1 m) nas margens dos cursos de água. | Forma uma barreira que constitui um filtro de sedimentos e que impede a escavação da base pelo escoamento.
Características | 
As estacas têm 1,5 a 2,0 m de comprimento e secção de 0,050 x 0,10 m2, estando enterradas de 1,0 a 1,2 m. As vivazes têm 1,5 a 5 cm de diâmetro. A base é protegida por pedras podendo ser necessário acrescentar um geotêxtil. | 
Quadro 13.6 Estabilização de margens (Fonte: Andreu et al., 2008) (continuação)

## Slide 35
Grades com vivazes (live slope gratings) | 
Adequação | Eficácia
Margens muito íngremes, onde não se consegue reduzir o ângulo. | As vivazes asseguram uma protecção imediata. O sistema radicular estabiliza e drena a margem.
Características | 
Grade com cerca de 10 a 15 m. Material pregado ou atado e fixo na base. | 
Quadro 13.6 Estabilização de margens (Fonte: Andreu et al., 2008) (continuação)

## Slide 36
Gabiões com vegetação | 
Adequação | Eficácia
Ravinas com margens instáveis. Em zonas com abundância de pedra. | Os gabiões formam pontos de protecção eficazes. As plantas melhoram a drenagem através da absorção de água e transpiração.
Características | 
Rede de arame (direita). Rede de aço (esquerda). | 
Quadro 13.6 Estabilização de margens (Fonte: Andreu et al., 2008) (continuação)

## Slide 37
Paliçada viva (vegetated palisade) | 
Adequação | Eficácia
Em áreas favoráveis ao crescimento. Ravinas em V profundas. Largura (6 m) e altura (2 a 4 m) limitadas. | Estabiliza a ravina e retém os sedimentos. Tem um efeito imediato mesmo antes do enraizamento. As raízes das estacas extraem água para o seu crescimento.
Características | 
Estacas de vivazes, com um diâmetro mínimo de 0,05 m. Colocar 5 a 20 por metro de construção. | 
Quadro 13.6 Estabilização de margens (Fonte: Andreu et al., 2008) (continuação)

## Slide 38
Estruturas permanentes
Por vezes é necessário construir estruturas permanentes em grandes ravinas, sobretudo para (Das, 2010):
Controlar o caudal a jusante da ravina.
Na Fig. (13.10) apresenta-se um esquema em que se podem observar vários tipos de estruturas utilizadas na estabilização de uma ravina.
Reduzir o declive do leito da ravina, através da sedimentação do solo erodido no volume de água armazenado.
Controlar o escoamento sobre a cabeceira da ravina e o seu recuo para montante.
Figura 13.10 Perfil de ravina estabilizado com três tipos de estruturas permanentes (Fonte: Huffman et al., 2011)
50
40
30
20
10
0
0
1200
1500
1800
600
300
900
Distância (m)
Altura (m)
Descarregador de queda
Descarregador em poço
Canal de encosta
Leito original da ravina
Novo leito

## Slide 39
Estas estruturas são dispendiosas e nem sempre se justifica economicamente a sua utilização.
São estruturas hidráulicas, projectadas para absorver a cheia com o tempo de retorno de 10 a 25 anos.
Têm que ter estruturas de dissipação da energia do escoamento de modo a protegerem a estrutura e o canal a jusante, tendo muitas a capacidade de armazenar água.
Esta água armazenada estabiliza a ravina ao contribuir para a sedimentação do solo em suspensão, podendo também ser usada para fornecer água para rega.
O tipo de estrutura a considerar depende do declive do fundo da ravina (Morgan, 2005; Das, 2010):
Descarregadores de queda (drop spillway) nas ravinas com declives pouco pronunciados (quedas inferiores a 3 m).
Descarregadores de tubo, com entrada em queda (drop inlet spillway) e aquedutos simples (culvert spillway) usados na saída de reservatórios de armazenamento de água (quedas entre os 3 e os 6 m).
Descarregadores em canal de encosta (chute spillway), em cabeceiras de ravinas com uma queda pronunciada (quedas entre os 3 e os 6 m).
Estes descarregadores dispõem de três componentes:
de transporte e
de saída.
os órgãos de entrada

## Slide 40
Apresentam-se de seguida algumas considerações acerca destes descarregadores, sumarizados na Fig. (13.11), deixando-se os detalhes do seu projecto para a literatura hidráulica.
O escoamento entra pela estrutura de entrada, é conduzido pela estrutura de transporte até à saída, onde adquire uma velocidade não erosiva.
Durante o processo a energia cinética do escoamento é dissipada através da criação de um ressalto hidráulico.
Naturalmente, as estruturas hidráulicas aqui apresentadas no contexto do controlo de ravinas têm outras aplicações no âmbito da conservação do solo e da água (USDA-NRCS, 1984a):
Na Fig.13.11b apresentam-se os critérios gerais para a escolha da estrutura hidráulica a considerar, em função da carga e do caudal de projecto.
Armazenamento de água
Amortecimento de cheias
Armazenamento de sedimentos
Recepção de águas superficiais
Controlo da altura de água
Drenagem
Rega
Protecção costeira
Protecção do corredor ripícola
Protecção contra marés.

## Slide 41
Figura 13.11 Classificação dos componentes de estruturas permanentes (SAF = St. Anthony Fall) (Fonte: Huffman et al., 2011)
Descarregador de queda (drop spillway)
A. Entrada B. Conduta C. Saída
2. Consola (Cantilever)
1. Soleira em avental
(Apron)
3. Tipo SAF
1. Consola (Cantilever)
2. Tipo SAF
3. Com blocos de amortecimento
(baffle type)
1. Recta (Straight)
2. Curva (Curved)
3. Caixa (Box)
1. Recta (Straight)
2. Lado de montante alargado
3. Alargada (Flared)
4. Com tampa (Hooded)
5. Topo plano (Flat top)
1. Recta (Straight)
2. Alargada (Flared)
3. Caixa (Box)
1. Nenhuma
2. Soleira espessa
(Ogee)
1. Caixa (Box)
2. Tubo (Pipe)
1. Rectangular
2. Trapezoidal
1. Soleira em avental
(Apron)
2. Bacia de dissipação
(Stilling basin)
A. Entrada B. Conduta C. Saída
A. Entrada B. Conduta C. Saída
Descarregador em canal de encosta (chute spillway)
Descarregador de tubo ou caixa, com entrada em queda e aqueduto simples (drop inlet spillway e culvert spillway)

## Slide 42
 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,7 | 11,3 | 22,7 | 42,5
1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
24,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Caudal (m3/s)
Carga (m)
Descarregadores de queda, ou de tubo com tampa
Descarregadores de queda
Descarregadores de queda ou em canal de encosta
Descarregadores de tubo com tampa, ou de tubo com entrada em queda
Descarregadores de tubo com entrada em queda
Descarregadores de caixa com entrada em queda
Descarregadores em canal de encosta
Figura 13.11b Guia geral para escolha de uma estrutura hidráulica (Fonte: USDA-NRCS, 1984a)

## Slide 43
Os descarregadores de queda constroem-se no leito da ravina normalmente em série, da mesma forma que as barragens acima apresentadas, de modo a estabilizar toda a ravina.
Figura 13.12 Descarregador de queda em betão, com entrada recta (Fonte: web de cornell.edu)
Figura 13.13 Descarregador de queda, com entrada em caixa (Fonte: SCS, 1984)
Figura 13.14 Esquema de descarregador de queda, com (a) entrada recta e (b) com entrada em caixa (Fonte: Blanco e Lal, 2008)
(a)
Wc
L
D
Wc
W
(b)
B
D

## Slide 44
Para além daqueles componentes, a estrutura tem de incluir paredes de protecção e de isolamento impermeável, para protecção contra a erosão local, como exemplificado na Fig.13.15, para um descarregador de queda.
Figura 13.15 Componentes estruturais de descarregador de queda com entrada recta (Fonte: Huffman et al., 2011)

## Slide 45
em que q é o caudal (m3/s), m o coeficiente de vazão (tabelado e sujeito a diversas correcções), L é o comprimento da crista do descarregador (m) ( no caso de entrada em caixa – Fig. 13.14) e H a carga acima da base do descarregador (m) (aproximada pela altura de água h se a velocidade de chegada for desprezável).
Quando funciona como descarregador livre, com o escoamento controlado pela crista do descarregador, a curva de vazão é:
Huffman et al. (2011) indicam que C1 = 1,8 m1/2/s, com uma precisão de 20 %, quando (ver Fig. 13.5):
Há autores que fazem , ficando a curva de vazão:
Este descarregador pode funcionar de três formas diferentes:
Como descarregador livre, com o escoamento controlado pela crista do descarregador;
como descarregador livre, com o escoamento controlado pelas paredes na saída da caixa para a bacia de dissipação, quando a caixa já está cheia e
submerso, quando o regolfo de jusante atinge ou ultrapassa a crista do descarregador.
e (em que Wc é a largura do canal de montante),
Não existam diques ou outros obstáculos a uma distância da crista de 3H.
Indicam também que é um valor aceitável para descarregador com entrada recta.
Eq. (13.1)
Eq. (13.2)

## Slide 46
Blaisdell e Donnelly (1966) fornecem também o conjunto de factores de correcção a utilizar para estimar C1 (com uma precisão de 7 %) e C2 e Ho2 (precisão de 10 %), sendo a curva de vazão do descarregador, quando funciona livre, exemplificada na figura 13.16.
Quando funciona como descarregador livre, com o escoamento controlado pelas paredes na saída da caixa, a curva de vazão é:
em que Ho2 é um factor de correcção da carga H, função de D e W.
Figura 13.16 Curva de vazão de descarregador de queda com entrada em caixa (Fonte: Huffman et al., 2011)
Caudal (m3/s)
Altura do escoamento acima da crista do descarregador (m)
Controlo pela crista
Controlo pelas paredes
Quando funciona submerso, a sua capacidade fica reduzida, sendo o seu cálculo mais complexo, como apresentado em Blaisdell e Donnelly (1966).
Eq. (13.3)

## Slide 47
A energia ganha pela água durante a queda tem de ser dissipada ou convertida em energia potencial antes de o escoamento sair da estrutura, através de uma bacia de dissipação com ressalto hidráulico, com soleira simples em avental ou, para as maiores estruturas, como apresentado na Fig. 13.17, cujos detalhes de cálculo estão em Blaisdell e Donnelly (1966).
Figura 13.17 Descarregador de queda com entrada em caixa (Fonte: Blaisdell e Donnelly, 1966)
Base do dique
Parede de montante
Sulcos longitudinais
Sulco de jusante
Alargamento
Planta
Corte longitudinal no eixo central
Escoamento submerso
Escoamento livre
Parede encastrada

## Slide 48
Descarregador em canal de encosta (Huffman et al., 20111)
Este tipo de descarregadores têm por objectivo transportar o escoamento em zonas com elevado declive, ao longo de um canal revestido a betão e não através de uma queda, podendo ser utilizados no controlo de variações de altura até 6 m.
Apresentam como vantagens:
e como desvantagens:
Exigirem menores quantidades de betão que os descarregadores de queda com a mesma capacidade e variação de altura,
serem mais eficazes quando não exista capacidade de obter armazenamento temporário a montante da estrutura e
a sua capacidade não diminuir com a sedimentação a jusante.
Serem susceptíveis ao aparecimento de tocas e galerias abertas por animais e
as fundações poderem ser danificadas pelo escoamento em meio poroso em zonas mal drenadas.
Figura 13.18 Descarregador em canal de encosta (Fonte: USDA-NRCS, 1984a)
A capacidade destes descarregadores é normalmente controlada pela secção de entrada e esta é similar à dos descarregadores de queda, pelo que as fórmulas apresentadas para estes se mantêm válidas.

## Slide 49
A saída deste descarregador deve ser:
Em consola quando o declive do canal abaixo da estrutura seja instável e
com bacia de dissipação com ressalto hidráulico, quer de soleira simples com avental, quer com blocos de queda, blocos de e soleira terminal contínua (Huffman et al., 2011). Esta bacia, designada de SAF (Saint Anthony Falls) é semelhante à bacia USBR III, mas com uma soleira mais curta, e que cobre os números de Froude de 2 a 17 (Khatsuria, 2005).
Descarregador não convencional (formless flume)
A estrutura de um descarregador não convencional tem a vantagem de ter baixos custos de construção, pois é um descarregador/caleira de betão construído sem cofragem.
Pode substituir um descarregador de queda, para quedas abaixo dos 2 m e uma largura inferior a 7 m.
Não deve ser utilizado se houver acumulação de água a montante, pois a infiltração da água pode danificar a estrutura.
A terra é escavada com a forma pretendida, aplicando-se uma camada de betão com 0,13 m de espessura, reforçado com malha de arame.
O caudal é calculado com a Eq. (13.2), com m1/2 s-1 (Huffman et al., 2011).
Figura 13.19 Descarregador não convencional (Fonte: USDA-NRCS, 1984a)

## Slide 50
Descarregador de tubo ou de caixa, com entrada em queda e aqueduto simples (Huffman et al., 2011)
Os descarregadores em tubo podem:
Figura 13.20 Tipos de descarregadores de tubo: (a) aqueduto simples, (b) com entrada em queda e saída em consola, e (c) sifão invertido (Fonte: Huffman et al., 2011))
Ser condutas simples sob um aterro (aqueduto) (Fig. 13.20a),
ter uma entrada elevada e uma estrutura de protecção na saída (Fig. 13.20b) e
ser em sifão invertido Fig. 13.20c) quando, por exemplo, um canal de rega tem de passar sob um curso de água natural ou uma vala de drenagem.
Aterro
Aterro
Tubo
(a)
(b)
(c)
Canal
Canal

## Slide 51
A capacidade dos aquedutos pode ser controlada pela secção de entrada ou pela conduta.
O nível de água a montante pode estar acima ou abaixo do limite superior da secção de entrada, sendo possíveis diversas condições de escoamento, como apresentado na Fig. 13.21.
Figura13.21 Possíveis condições de escoamento através de aquedutos: (a) conduta cheia: saída livre, escoamento em tubo; (b) conduta parcialmente cheia: saída livre, escoamento por orifício; (c) conduta cheia: saída submersa, escoamento em tubo; (d) entrada não submersa: controlo pela conduta, escoamento com superfície livre; e (e) entrada não submersa: controlo pela entrada, escoamento sobre descarregador (Fonte: Huffman et al., 2011)
Descarregadores em aqueduto simples

## Slide 52
Assim, para quantificar o escoamento em aqueduto é necessário identificar previamente, conhecidas as condições a montante e jusante, que tipo de escoamento irá ocorrer.
O escoamento em tubo (escoamento sob pressão) poderá ocorrer quando a entrada do aqueduto estiver submersa e o seu declive, S, for inferior ao declive neutro, Sn, dado por:
em que: Hf = perda de carga na conduta (-),
L = comprimento da conduta (L),
Kc = coeficiente de perda de carga contínua (Tabelas C.2 e C.3 de Huffman et al., 2011) (L-1),
v = velocidade média do escoamento (LT-1),
g = aceleração da gravidade (LT-2).
No entanto, se as perdas de carga na entrada forem elevadas é possível que o escoamento não se efectue sob pressão, mesmo que o declive do aqueduto seja inferior ao declive neutro.
Eq. (13.4)

## Slide 53
Resolvendo a Eq. (13.5) em ordem à velocidade e considerando que , a expressão para o caudal fica:
Se a entrada do aqueduto não estiver submersa e o seu declive for superior ao declive neutro, o escoamento é controlado pela secção de entrada, que funciona como um orifício.
Eq. (13.6)
Eq. (13.7)
Neste caso, a expressão para o caudal é (Huffman et al., 2011):
em que: A = área da secção transversal do aqueduto (L2),
C = coeficiente de descarga do orifício (L).
Em entradas com aresta viva C = 0,6. Para outras situações têm de se consultar tabelas para estuturas hidráulicas (Lencastre, 1983).
A perda de carga que dá origem ao escoamento em tubo (sob pressão), H (L), corresponde à diferença entre a cota da superfície livre da água a montante e a cota do ponto na secção de saída situado a 0,6 d, sendo d o diâmetro do aqueduto (Fig. 13.21a) e é dada por:
em que: Ke = coeficiente para perda de carga singular na entrada da conduta (-),
Kb = coeficiente para perda de carga singular em curvas (-).
Tal como para Kc, estes coeficientes de perda de carga encontram-se tabelados (Apêndice C de Huffman et al., 2011, por exemplo).
Eq. (13.5)

## Slide 54
Figura 13.22 Relação altura-caudal para controlo através de uma entrada em queda com aresta viva, para uma conduta circular (Fonte: Huffman et al., 2011)
Factor do caudal q/D5/2 (m)
Descarregador
Orifício
Quando a entrada do aqueduto não está submersa, o controlo do escoamento pode efectuar-se pela secção de entrada ou pela conduta.
No caso da situação representada na Fig. 13.21 (d), a conduta controla o escoamento por ter um declive tão baixo que não consegue assegurar a passagem do caudal com a altura pretendida (h menos a perda de carga na entrada).
No caso da situação representada na Fig. 13.21 (e), a secção de entrada controla o escoamento porque o aqueduto tem um declive suficiente para transportar o caudal pretendido.
Para as condições em que o controlo do escoamento é feito pela secção de entrada, a resolução para condutas circulares pode efectuar-se a partir da Fig. 13.22 (também válida para entrada submersa).

## Slide 55
Descarregadores de tubo ou de caixa, com entrada em queda
Figura 13.24 Descarregador de tubo com entrada em queda (Fonte: USDA-NRCS, 1984a)
Nestes descarregadores, as características do escoamento dependem do componente do sistema que controla o caudal.
Para cargas reduzidas o bordo da entrada controla o escoamento como um descarregador livre e o caudal é proporcional a H3/2 (Eq. 13.1 ou 13.2) (Fig. 13.25a).
À medida que a carga aumenta, a capacidade do descarregador iguala a capacidade:
do tubo => escoamento em pressão (Eq. 13.6), com o caudal proporcional à raiz quadrada da perda de carga total ao longo da estrutura (Fig. 13.25d e e), ou
da secção de entrada => escoamento por orifício (Eq. 13.7), com o caudal proporcional à raiz quadrada da carga sobre a entrada da conduta (Fig. 13.25b e c).
Figura 13.23 Descarregador de caixa com entrada em queda e com bacia de dissipação à saída (Fonte: USDA-NRCS, 1984a)

## Slide 56
H
H
H
0,5d
d
H
0,6d
d
H
Figura 13.25 Exemplos de funcionamento do descarregador de tubo com entrada em queda: (a) controlo do descarregador, (b) controlo pelo orifício do tubo de entrada, (c) controlo pelo orifício do tubo de transporte, (d) escoamento em tubo sob pressão, com saída livre e (e) escoamento em tubo sob pressão, com saída afogada (Fonte: USDA-NRCS, 1984a e Haan et al., 1994)
a)
c)
b)
d)
e)

## Slide 57
Este modo de funcionamento mais complexo está também esquematizado na Fig. 13.25’:
Figura 13.25’ Relação altura-caudal para controlo através de uma entrada em queda de secção quadrada para uma conduta circular (Fonte: Huffman et al., 2011)

## Slide 58
Descarregadores de tubo, com entrada com tampa
Em charcas e outras estruturas de pequena dimensão, a entrada com tampa constitui uma alternativa simples e económica à entrada com queda em caixa.
Figura 13.26 Tubo com entrada com tampa (Fonte: USDA-NRCS, 1984a)

## Slide 59
Barragens de terra (Huffman et al., 20111)

## Slide 63
13.6 Síntese - critérios para a selecção das medidas para controlo de ravinas
Das (2010) apresenta estratégias um pouco diferentes consoante a forma das ravinas.
Para as ravinas em V recomenda:
Num estágio inicial de formação: mudar as práticas de gestão do solo, adoptando medidas de conservação do solo como culturas segundo as curvas de nível ou culturas em faixas, por exemplo.
Em ravinas já formadas, não muito profundas: destruição das ravinas por preenchimento com solo e adopção posterior de medidas de conservação do solo.
Em ravinas já formadas, mais profundas: construir canal de desvio a montante da cabeceira da ravina e instalar pequenas barragens em série.
Nas margens destas ravinas deve plantar-se vegetação rasteira, com forte sistema radicular e pouca exigência em água e em solos férteis.
Para as ravinas em U, considerando que são típicas de zonas pouco acidentadas, com grandes bacias de drenagem e escoamentos com velocidades baixas, recomenda:
Preenchimento gradual do leito com sedimentos através da instalação de pequenas estruturas de queda, anulando as zonas de corte das margens na intersecção com o leito da ravina.
Posterior estabilização do canal com medidas vegetativas.

## Slide 64
Os vários troços da ravina principal e das suas ramificações devem ser estabilizados com material vivo, sebes, faxinas, etc., barragens de madeira e de pedra seca.
As partes de jusante devem ser tratadas com barragens de pedra seca, de pequena ou grandes dimensões.
Num local estável da parte mais baixa (por exemplo, numa zona com afloramentos rochosos) deve construir-se uma barragem de gabiões ou de alvenaria argamassada. Caso não exista um local estável, deve construir-se uma contra-barragem (e respectiva soleira) de gabiões ou de alvenaria argamassada.
As restantes barragens a construir devem ser estabelecidas de acordo com o perfil de compensação do troço da ravina e da altura das respectivas barragens.
No Quadro 13.7 apresentam-se os critérios de selecção a utilizar.
A vantagem desta metodologia consiste em que deixa de haver grande diferença entre o tratamento de ravinas em zonas de montanha e em zonas de relevo suave.
Por seu lado, FAO (1986) apresenta uma estratégia geral para o tratamento de ravinas contínuas que consiste em considerar cada uma como uma unidade básica de tratamento, devendo os trabalhos estruturais e os posteriores trabalhos de controlo vegetativo estar terminados antes da estação húmida.
O principal critério de escolha de medidas estruturais a aplicar baseia-se na dimensão da bacia de apanhamento, e do declive e comprimento do canal da ravina:

## Slide 65
Comprimento dos troços da ravina principal (m) | Declive dos troços da ravina principal (%) | Área da bacia associada aos troços da ravina principal (ha) | Medidas estruturais para cada troço da ravina principal
- | - |  | Acima da cabeceira da ravina: Valas de encosta (ou canais de desvio, ou drenos de cintura)
100 ou menos (a contar da cabeceira da ravina) | Vários |  | Máximo de 100 m a partir da cabeceira da ravina: Enchimento com material vivo, sebes, faxinas, pequenas barragens de terra, redes de arame, barragens de madeira e de pedra seca. Estas medidas também se podem aplicar nas ravinas secundárias
900 | 70 ou menos | 2 – 20 | Entre os 100 e os 1000 m: Barragens de pedra de maiores dimensões (boulder check dam), muros de suporte entre barragens; normalmente constrói-se a primeira barragem em gabiões ou em alvenaria argamassada e não em pedra seca
Nota: Todas as medidas têm de ser acompanhadas de medidas vegetativas |  |  | 
Comprimento dos troços da ravina principal (m) | Declive dos troços da ravina principal (%) | Área da bacia associada aos troços da ravina principal (ha) | Medidas estruturais para cada troço da ravina principal
- | - |  | Acima da cabeceira da ravina: Valas de encosta (ou canais de desvio, ou drenos de cintura)
100 ou menos (a contar da cabeceira da ravina) | Vários |  | Máximo de 100 m a partir da cabeceira da ravina: Enchimento com material vivo, sebes, faxinas, pequenas barragens de terra, redes de arame, barragens de madeira e de pedra seca. Estas medidas também se podem aplicar nas ravinas secundárias
900 | 70 ou menos | 2 – 20 | Entre os 100 e os 1000 m: Barragens de pedra de maiores dimensões (boulder check dam), muros de suporte entre barragens; normalmente constrói-se a primeira barragem em gabiões ou em alvenaria argamassada e não em pedra seca
Nota: Todas as medidas têm de ser acompanhadas de medidas vegetativas |  |  | 
Quadro 13.7 Critérios de selecção de medidas de controlo de ravinas contínuas (Fonte: FAO, 1986)

## Slide 66
Figura 13.27 Medidas de controlo de um sistema de ravinas (Fonte: adaptado de FAO, 1986, em Blanco e Lal, 2008)
Dreno de cintura
Ravinas pequenas
Ravina principal
Ravinas pequenas ou incipientes
Ravinas pequenas
Gabiões, barragens porosas e estruturas de queda

## Slide 67
Andreu, V., H. Khuder, S.B. Mickovski, I.A. Spanos, J.E. Norris, L.K.A. Dorren, B.C. Nicoll, A. Achim, J.L. Rubio, L. Jouneau e F. Berger (2008). Ecotechnological solutions for unstable slopes: Ground bio- and eco-engineering techniques and strategies. Cap. 7. Em Norris, J.E., A. Stokes, S.B. Mickovsky, E. Cammeraat, R. van Beek, B.C. Nicol e A. Achim (Eds.). Slope Stability and Erosion Control: Ecotechnological Solutions. Springer.
Blanco, H. e R. Lal (2008). Principles of Soil Conservation and Management. Springer Science+Business Media B.V.
Blaisdell, F.W. e C.A. Donnelly (1966). Hydraulic Design of the Box-Inlet Drop Spillway. Agriculture Handbook No. 301. USDA-ARS em cooperação com a Minnesota Agr. Expt. Station e St. Anthony Falls Hydraulic Laboratory da Univ. do Minnesota. U.S. Gov. Printing Office. Washington, D.C.
Das, G. (2009). Hydrology and Soil Conservation Engineering, including Watershed Management (2ª edição). PHI Learning Private Limited. Nova Deli.
Dvorák, J. e L. Novák (1994). Soil conservation and silviculture. Developments in Soil Science 23. Elsevier.
El-Swaify, S.A., E.W. Dangler e C.L. Armstrong (1982). Soil Erosion by Water in the Tropics, College of Tropical Agriculture and Human Resources. University of Hawaii.
FAO (1986). Watershed management field manual – Gully control. Conservation Guide 13/2.
Gellis, A.C. (1995). Erosion assessment at the Petroglyph National Monumental Area, Albuquerque, New Mexico. U.S: Geological Survey. Water-Resources Investigations Report 94-4205.
Haan, C.T., B.J. Barfield e J.C. Hayes (1994). Design Hydrology and Sedimentology for Small Catchments. Academic Press, Inc.
Heede, B.H. (1976). Gully development and control: The status of our knowledge. USDA For. Serv., Rocky Mt. For. And Range Exp. Stn., Fort Collins. Colo. Res. Pap. RM-169.
Heede, B.H. (1978). Designing gully control systems for eroding watersheds. Environ. Manage. 2(6): 509-522.
Heede, B.H. (1982). Gully control: Determining treatment priorities for gullies in a network. Environ. Manage. 6(5): 441-451.
Referências Bibliográficas

## Slide 68
Hudson, N. (1981). Soil Conservation, BT Batsford Limited, Londres.
Huffman, R.L., D.D. Fengmeier, W.J. Elliot, S.R. Workman, G.O. Schwab (2011). Soil and Water Conservation Engineering. 6ª edição. American Society of Agricultural and Biological Engineers.
Khatsuria, R.M. (2005). Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators. Marcel Dekker. Nova Iorque.
Lencastre, A. (1983). Hidráulica Geral. Edição Luso-Brasileira.
Morgan, R.P.C. (2005). Soil Erosion and Conservation. Blackwell Science Ltd.
Radoane, M., I. Ichim e N. Radoane (1995). Gully distribution and development in Moldavia, Romania. Catena. 24: 127-1465.
Sardinha, A.M. e F.W. Macedo (1981). Hidráulica Florestal. Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro.
United States Department of Agriculture (USDA) – National Resources Conservation Service (NRCS) (1954). Agriculture Handbook nº 61. A manual on conservation of water and soil.
USDA-NRCS (1984a). Part 650: Engineering Field Handbook, Cap. 6 – Structures.
USDA-NRCS (1984b). Part 650: Engineering Field Handbook, Cap. 10 – Gully Treatment.
USDA-NRCS (1984c). Part 650: Engineering Field Handbook, Cap. 11 – Ponds and Reservoirs.
USDA-NRCS (1992). Part 650: Engineering Field Handbook, Cap. 18 – Soil Bioengineering for Upland Slope Protection and Erosion Reduction.
USDA-NRCS (2007). Part 650: Engineering Field Handbook, Cap. 7 – Grassed waterways.
USDA-NRCS (2009). Part 650: Engineering Field Handbook, Cap. 9 – Diversions.
USDA-NRCS (2011). Part 650: Engineering Field Handbook, Cap. 8 – Terraces.

## Slide 69
Na correcção torrencial usam-se barragens de alvenaria argamassada e mesmo de betão. Segundo FAO (1986), do ponto de vista técnico e económico, esse tipo de barragens é desnecessário para o controlo de ravinas. Considerando ravinas de 1 km de comprimento e uma bacia de apanhamento de menos de 20 ha, consegue-se uma estabilização eficaz utilizando barragens de pedra seca, com a excepção da barragem de jusante, que deverá ser de alvenaria ou betão.

## Slide 70
Barragens de terra (earth plugs) (FAO, 1986)
Pequenas estruturas que retêm a água, favorecendo a infiltração.
É uma técnica adequada em regiões não-húmidas, para tratar ravinas com profundidade inferior a 2 m e um declive inferior a 10 %.
Em regiões húmidas, têm de ser combinadas com outras estruturas de descarga.
Escolhida a localização da 1ª e última barragem calcula-se o número de barragens a construir com a Eq. (13.1), mas considerando um perfil de compensação com declive nulo.

## Slide 71
Fora do contexto do controlo de ravinas, as barragens de terra são muito utilizadas como diques ou barragens (Huffman et al., 2011).
Fonte: Sardinha e Macedo (1981)

## Slide 74
Barragens em rede de arame (netting dams ou woven-wire dams) (FAO, 1986)
São pequenas barreiras destinadas a reter os sedimentos mais finos das ravinas.
Utilizam-se em ravinas com declives moderados (inferiores a 10 %) e com pequenas bacias de apanhamento, que não originem caudais que transportem carrejos de grandes dimensões.
Podem ser rectilíneas ou curvas (aumenta o comprimento do descarregador), com a convexidade para jusante (raio de cerca de 1/6 da largura da ravina.
Figura Barragem em rede e contrabarragem de madeira, para as zonas de cabeceira de ravina, a complementar com faxinas de material vivo ou morto (Fonte: FAO, 1986)

## Slide 75
Barragens de material vivo entrançado (brushwood dams) (FAO, 1986)
Destinam-se a reter os sedimentos mais finos das ravinas, embora possam ser utilizados para estabilizar cabeceiras de ravinas com profundidade inferior a 1m.
São estruturas temporárias inapropriadas para escoamentos muito concentrados.
Para ravinas com declives entre 5 a 12 %, com um comprimento inferior a 100 m e bacia de apanhamento com área inferior a 1 ha.
Devem ter uma inclinação para montante de 30 % e a sua altura não pode ultrapassar 1 m.

## Slide 76
Figura Perfil de barragem ligeira de madeira e arbustos (Fonte: FAO, 1986)
Figura Corte transversal de barragem de madeira e arbustos. Notar a contrabarragem para evitar a erosão do pé da barragem (Fonte: FAO, 1986)
Figura Vista em planta, mostrando o entrançado de construção e contrabarragem (Fonte: FAO, 1986)

## Slide 77
Barragens de troncos de madeira (log dams) (FAO, 1986)
Destinam-se a reter carrejos finos e grosseiros e a estabilizar as cabeceiras das ravinas.
Devem ter uma inclinação para montante de 25 % e a sua altura não pode ultrapassar 1,5 m.
O descarregador é rectangular, com uma largura de 1 a 2 m e uma altura de 0,5 a 0,6 m.
Figura Barragem de troncos de madeira (Fonte: FAO, 1986)
Utilizam-se para estabilizar ravinas incipientes e secundárias, com um comprimento inferior a 100 m e bacia de apanhamento com área inferior a 2 ha.
FAO (1986) apresenta diversos detalhes para a sua construção, que se podem visualizar na figura.

## Slide 78
Figura Corte, mostrando a barragem e contrabarragem de madeira em troncos aparelhados (Fonte: FAO, 1986)
Figura Vista em planta da barragem e contrabarragem (Fonte: FAO, 1986)

## Slide 79
Barragens de pedra seca (loose stone dam) (FAO, 1986)
Figura Barragem em pedra seca (Fonte: FAO, 1986)
São utilizadas sobretudo para controlar a erosão no leito da ravina e para estabilizar a cabeceira, sendo indicadas para o tratamento das ravinas principais, em sistemas de ravinas simples ou múltiplos, com um comprimento inferior a 100 m e bacia de apanhamento com área inferior a 2 ha.
Têm uma altura máxima de 1 m e as suas fundações devem ter uma profundidade de pelo menos 0,5 m.
A espessura a nível do descarregador deve ser de 0,5 a 0,7 m, a inclinação do paramento de jusante de 20 % e o paramento de montante é normalmente vertical.
FAO (1986) apresenta diversos detalhes para a sua construção, que se podem visualizar na figura.

## Slide 80
Figura Corte, incluindo a contrabarragem. Normalmanente o pé da barragem é reforçado com pedras para dissipação da energia de queda (Fonte: FAO, 1986)
Figura Vista em planta. Notar o reforço da protecção dos muros da ala (Fonte: FAO, 1986)

## Slide 81
Barragens de alvenaria de pedra (boulder stone dam) (FAO, 1986)
São utilizadas sobretudo para controlar a erosão no canal e estabilizar a cabeceira da ravina.
São indicadas para o tratamento das ravinas principais, em sistemas de ravinas simples ou múltiplos.
Têm uma altura máxima de 2 m, com uma profundidade de fundações de pelo menos metade da altura efectiva.
A espessura a nível do descarregador deve ser de 0,7 a 1,0 m (valor médio de 0,85 m), a inclinação do paramento de jusante de 30 % e o paramento de montante normalmente vertical.
Respeitando-se estas dimensões, não são necessários ensaios de estabilidade. O descarregador (normalmente trapezoidal) tem de ser dimensionado para o caudal de cheia produzido na bacia de apanhamento.
Figura Barragem em alvenaria de pedra (Fonte: FAO, 1986)

## Slide 82
Figura Corte, incluindo a contrabarragem (Fonte: FAO, 1986)
Figura Vista em planta (Fonte: FAO, 1986)

## Slide 83
Barragens de gabiões (FAO, 1986)
A. Barragens até 3 m de altura total, H (altura efectiva mais profundidade das fundações)
Dimensionamento
Se as caixas de gabiões tiverem as seguintes dimensões: 1X1X2 m, 0,85X0,85X2 m ou 0,75X1,5X3 m, a sua estabilidade está assegurada (rotação, colapso, deslizamento e quebra).
A espessura do coroamento, a nível do descarregador é dada por , e a espessura da base é dada por .
Não é necessário, nem económico, construir séries de barragens de gabiões ao longo das ravinas. Estas devem ser utilizadas:
Para a primeira barragem e contrabarragem de ravinas de maior dimensão;
acima e abaixo de estradas que atravessem a ravina;
associadas a muros de suporte para estabilizar deslizamentos de terras nas zonas de montante das ravinas.
B. Barragens com 3 a 5 m de altura total, H
FAO (1986) apresenta diversos detalhes para a sua construção.

## Slide 84
Figura Barragem de gabiões (enchimento no local) (Fonte: FAO, 1986)

## Slide 85
Barragens de alvenaria de pedra argamassada (masonry dam)
A. Barragens até 2 m de altura
Dimensionamento
A espessura do coroamento deve ser de 0,4 m e a da base calculada de acordo com a inclinação do paramento de jusante.
A espessura da base é dada por . A espessura do coroamento deve ser calculada de acordo com a inclinação do paramento de jusante e da altura da barragem.
As barragens de alvenaria argamassada são usadas normalmente em correcção torrencial, tendo como objectivo reter os carrejos finos e grosseiros transportados pelo escoamento na ravina ou torrente.
B. Barragens com 2 a 6 m de altura
FAO (1986) apresenta diversos detalhes para a sua construção.
Do ponto de vista técnico e económico são desnecessárias para o controlo da erosão em ravina. Ravinas com cerca de 1000 m de comprimento e bacia de apanhamento com área inferior a 20 ha estabilizam-se facilmente com barragens de alvenaria de pedra.
Tal como para as barragens de gabiões, podem ser usadas para a primeira barragem e contrabarragem de ravinas de maior dimensão, ou acima e abaixo de estradas que atravessem a ravina.
A espessura do coroamento é dada por , e a espessura da base deve ser calculada de acordo com a inclinação do paramento de jusante e da altura da barragem.
C. Barragens com 6 a 8 m de altura

## Slide 86
Figura Barragem em alvenaria argamassada (Fonte: FAO, 1986)
Figura Corte, incluindo a contrabarragem (Fonte: FAO, 1986)
Figura Vista em planta (Fonte: FAO, 1986)

## Slide 92
Etapas típicas em correcção torrencial
Figura 13.8 Grandes barragens – Perfil de 1ª compensação (Fonte: Sardinha e Macedo, 1981)
Figura 13.9 Pequenas barragens – Perfil de 2ª compensação (Fonte: Sardinha e Macedo, 1981)

## Slide 107
Na caracterização dos processos de erosão abordaram-se as características da erosão em ravina, em cursos de água e em massa.
Estes processos estão normalmente interligados (FAO, 1986):
Desenvolvimento e Classificação de Ravinas
As ravinas formam-se tipicamente pelo desenvolvimento já descrito de concentração do escoamento, remoção do solo até atingir os horizontes B e C, avanço para jusante e recuo da cabeceira para montante, em que novas linhas de drenagem vão sendo interceptadas, conduzindo à formação de verdadeiras redes de ravinas, que podem ocupar grande parte da bacia hidrográfica;
a erosão do leito e margens do canal prossegue, com a ravina aumentando de comprimento e de profundidade, podendo a ravina principal atingir 1 km de comprimento;
durante a estação chuvosa, quando o solo está saturado, a erosão do leito e das margens conduz com frequência ao colapso de grandes massas de solo das margens.
Ocorrem processo idênticos em pequenas bacias de montanha, em que a conjugação de elevadas intensidades de precipitação com elevados declives conduz à formação de torrentes.
São entidades fluviais de pequena extensão, de declive acentuado e variável, de regime hídrico súbito e de elevada acção erosiva, sendo os cursos de água de maior interesse no estudo da erosão fluvial e objecto de estudo detalhado em hidráulica florestal (Sardinha e Macedo, 1981).

## Slide 108
A Fig. 13.1 descreve de um modo esquemático a constituição de uma torrente (Sardinha e Macedo, 1981):
B - bacia de recepção – zona superior da torrente, onde aflui a maior parte da água de precipitação e materiais que a corrente carreja;
G - garganta – estreitamento situado a jusante da bacia de recepção, entre vertentes abruptas e sulcadas por numerosas ravinas;
C - canal de condução – prolongamento da garganta, encaixado entre vertentes aprumadas, de declive acentuado;
D - cone de dejecção – zona plana, com a forma de um cone, onde se espraiam as águas e se depositam os carrejos;
E - canal de escoamento – ligação entre o cone de dejecção e um curso de água principal, constituído por um ou mais braços, onde circula a água já liberta de carrejos.
Figura 13.1 Constituição de uma torrente (Fonte: Sardinha e Macedo, 1981):

## Slide 109
A formação de ravinas pode também ser desencadeada directamente em cursos de água que não se desenvolveram de forma torrencial e que se encontram em equilíbrio dinâmico, devido a uma alteração que rompe esse estado de equilíbrio, a qual se traduz por um aumento do escoamento que o curso de água tem de transportar, ou por originar uma alteração na sua capacidade de transporte (Hudson, 1981).
  aumento da concentração do escoamento devido à entrada no curso de água do caudal vindo do evacuador de cheias de uma barragem.
O aumento do escoamento pode dever-se a:
  Alteração do uso do solo: excesso de cortes na actividade florestal, aumento da superfície agricultada, excesso de queimadas e de pastoreio;
  aumento da área da bacia: desvio de pequenos cursos de água para um único aqueduto, para atravessar uma estrada, evitando a construção de um aqueduto para cada um; transferência de caudais de cheia de uma barragem para uma bacia hidrográfica contígua, por exemplo;
A alteração da capacidade de transporte do curso de água pode dever-se a todas as causas que alterem as suas característcas hidráulicas:
  O aumento da densidade da vegetação conduz ao aumento do coeficiente de rugosidade, à diminuição da velocidade e subida da altura da água, que pode transbordar e dar origem a novos padrões erosivos: esse aumento de densidade pode dever-se a causas naturais (crescimento natural da vegetação bem adaptada) ou ser estimulado pela actividade humana (substituição da vegetação natural por vegetação com maior taxa crescimento, limitação do acesso de gado para pastoreio, por exemplo);
  diminuição do raio hidráulico, devido ao colapso de margens, por exemplo;
  limitação da secção transversal, devido à construção de pontes, por exemplo, que conduzem a um aumento de velocidade que pode dar origem à formação de ravina.

## Slide 111
Estruturas de controlo de sedimentos (Huffman et al., 20111)

## Slide 112
Estruturas para Controlo da Água e dos Sedimentos
Geral
Descarregadores de queda
Estruturas permanentes e temporárias
Atributos de projecto
Função e limitações
Requisitos funcionais
Atributos de projecto
Quedas
Controlo da Água
Canais sem cofragem
Descarregadores em tubo
Função e limitações
Atributos de projecto
Função e limitações
Atributos de projecto
Função e limitações
Atributos de projecto
…………….……
….…………….
..…

## Slide 113
Descarregadores
Fundações
Propagação de ondas
Infiltração no corpo da barragem
Barragens de terra
Requisitos gerais
Tipos
Preparação do terreno
Drenagem
Taludes e bermas
Largura do coroamento
Folga
Compactação e abatimento
Protecção do paramento de montante
Construção
Protecção e manutenção
Mecânico
Princípios
Evacuação de cheias
Componentes
Em pequenas albufeiras
….

## Slide 114
Controlo dos Sedimentos
Princípios de captura de sedimentos
Medidas de desempenho
Características das bacias de detenção
Volume de dimensionamento
Regulamentos